Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Wielopanelowe testery narkotykowe do  wykrywania

narkotyków w organizmie poprzez zbadanie śliny osoby podejrzanej o

użycie środków odurzających  -400 szt.

1. Testery powinny  umożliwiać jednoczesne wykrywanie następujących grup

związków:

a/ amfetaminy i jej analogów, w tym –MDMA

b/ opiaty (morfina)

c/ kokaina

d/ metamfetamina/ecstasy

e/ benzodiazepiny

f/ marihuana

Granice wykrywalności wg (cut-off levels)

a/ amfetaminy i jej analogów, w tym –MDMA (AM) - 25 ng/ml

b/ opiaty (mirfina) (OP) -  10 ng/ml

c/ kokaina (CO) - 20 ng/ml

d/ metamfetamina/ecstasy (ME) -25 ng/ml

e/ benzodiazepiny (BZ) – 5 ng/ml

f/ marihuana (TH)   - 40 ng/ml

2. Pozostałe wymagania dotyczące testera:

a/  posiadać budowę jednoczęściową, zintegrowaną, dopuszczalnie z  ruchomym elementem

do pobierania próbki śliny,

b/  być przystosowanym do pobierania śliny od kierującego pojazdem lub  innej osoby i

wykonania badania w warunkach nielaboratoryjnych –  np. w warunkach kontroli

drogowej,

c / do pobranych próbek śliny nie mogą być dodawane z zewnątrz  jakiekolwiek substancje,

zgodnie z par. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 roku

w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków  i sposobu

przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie człowieka.

d/ wskazany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie określać  grupę związków

wykrytą w ślinie,

e/ czas uzyskania wyniku badania ( kontroli obecności w ślinie środka działającego

podobnie do alkoholu) od momentu pobrania próbki nie  może być dłuższy niż 15 minut,

f/ urządzenie musi posiadać widoczne i czytelne oznaczenie : nazwa  urządzenia, data

ważności ( na opakowaniu) oraz numer serii,

g/  do każdego urządzenia   musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz

jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (nitrylowych  lub  lateksowych w

rozmiarze L),

h/ opakowanie urządzenia powinno zabezpieczać przed zniszczeniem testu  lub dostaniem

się substancji , które mogłyby zafałszować wynik badania (tj. musi być hermetyczne).

i/ termin ważności testerów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od   dnia dostarczenia

do magazynu Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i   Remontów KWP w Białymstoku

j/ każdy narkotest powinien być opakowany np. w torebkę foliową ze struną   i  zawierać:

urządzenie właściwe- (wym. w ppkt a) , oraz  rękawiczki jednorazowe i  instrukcję

obsługi w j.polskim (wym. w ppkt.g)