Starachowice, 04.09.2017 r
Znak:GKDŚ.7021.5.67.2017.KMa
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, Gmina Starachowice, na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zaprasza do złożenia oferty dotyczącej: utwardzenia terenu oraz usytuowania kadzi na terenie przy ul. Na Szlakowisku.
1. Montaż obrzeży betonowych szarych 20 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
  ( 25,00 m + 17,00 m) x 2 = 84,0 mb.
2. Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie, wykonana z podsypki cementowo-piaskowej grubość 5 cm po zagęszczeniu
  425,00 m2
3. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0÷63 mm, gr. 15cm
  425,00 m2
4. Przygotowanie podłoża pod montaż koleby wypożyczonej z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
  10,0 m x 4,0 m = 40,00 m2
      1. podłoże gr. 20 cm
      2. korytowanie 40,00m2
      3. warstwa odcinająca ze stabilizacji o MPa = 2,5 , gr. 0,20 m po zagęszczeniu
        40,00 m2 x 0,25 m =10 m3
      4. podbudowa z kruszywa
        frakcji 63mm, gr. 35 cm
        40,0 m2
        frakcji 31,5 mm, gr. 10 cm
        40,0m2
      1. montaż podkładów kolejowych wraz z ich dostawą ( materiał zamawiającego) w ilości
        15szt.
      2. dostawa i montaż szyn kolejowych używanych wraz z łącznikami o dł.
      60 kg/mb. X 2 szt. x 6,00mb.
      1. dostawa i montaż wózka z kolebą (wypożyczonego z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach) -na teren Szlakowiska-waga ok 5 ton
      -Dźwig 6 godz.
      -samochód 5 godz.
      -robocizna 2 pracowników ok. 8 godz.