Załącznik nr 6 do umowy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zakres robót do wykonania w ramach zadania w budynku nr 25 – część WŻW

PIWNICA

Korytarz

Malowanie podłogi betonowej

Malowanie ścian korytarza nad lamperią

Malowanie lamperii korytarza

Malowanie klatki schodowej korytarza

Malowanie sufitu

Wg poniższych przedmiarów szczegółowych i zgodnie z wytycznymi części ogólnej wyszczególnionymi do nw. katalogów nakładów rzeczowych:

1 d.1 KNR 4-01 1206-04 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych (lamperii) ścian z jednokrotnym szpachlowaniem m2 (((8.94+16.97)*1.46)*2)+(2.0*1.46)*2 m2 81.497 RAZEM 81.497

2 d.1 KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe m2 (3.80*2.00)*2 m2 15.200 RAZEM 15.200

3 d.1 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad lamperią korytarza i klatki schodowej m2 (((8.94+16.97)*1.20)*2)+(2.0*1.20)*2+(3.80*1.20)*2 m2 76.104 RAZEM 76.104

4 d.1 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów korytarza i klatki schodowej m2 ((8.94+16.97)*2.00)+(3.80*2.00)*2 m2 67.020 RAZEM 67.020

5 d.1 KNR AT-33 0202-03 Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach betonowych piwnicy z żywicy rozpuszczalnikowej Harz EP 11 (L) m2 ((8.94+16.97)*2.00) m2 51.820

PARTER

Wejście do WŻW przed dyżurką

Malowanie ścian na lamperią mozaikową

Malowanie odbojnicy na brązowo

Wymiana uszkodzonych 3 płytek podłogowych na schodach

Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w lamperii mozaikowej

Pomieszczenie nr 3

Mocowanie opadającej żaluzji i skrócenie do wys. parapetu

Wymiana osłony kabiny

Naprawa płytki sufitowej

Pomieszczenie nr 10

Malowanie pomieszczenia i sufitu

Założyć żaluzję

Pomieszczenie nr 14 – sekcja dochodzeniowa

Malowanie pomieszczenia i sufitu kolor popiel

Pomieszczenie nr 21 – dyżurka

Malowanie pomieszczenia i sufitu

Naprawa żaluzji

– magazyn broni

Malowanie pomieszczenia i sufitu

Uzupełnienie ubytków tynku

Pomieszczenie nr 5  – WC

Malowanie pomieszczenia nad płytkami i sufitu

Wymiana 3 płytek

Kabina do wymiany

Naprawa wentylatora ściennego

Malowanie kraty

Naprawa żaluzji i mocowanie listwy osłonowej płytek

Pomieszczenie nr 7

Malowanie pomieszczenia i sufitu

Naprawa żaluzji okiennej

Malowanie kaloryfera

Wg poniższych przedmiarów szczegółowych i zgodnie z wytycznymi części ogólnej wyszczególnionymi do nw. katalogów nakładów rzeczowych:

6 d.2 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad lamperią mozaikową przy wejściu do WŻW m2 ((4.5*3.2)*2)+(4.5*3.2)*2+((2.0*3.2)+(2.5*3.2)*2) m2 80.000 RAZEM 80.000

7 d.2 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów korytarza wejście do WŻW m2 (4.5*4.5)+(2.5*2.00) m2 25.250 RAZEM 25.250

8 d.2 KNR AT-08 0109-02 analogia Mycie powierzchni porowatej (lamperii mozaikowej) zabrudzenia i otarcia ręcznie m2 10 m2 10.000 RAZEM 10.000

9 d.2 KNR-W 4-01 0809-06 analogia Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 20x25 cm na zaprawie klejowej na stopniach schodowych (3 szt.) m2 1.0 m2 1.000 RAZEM 1.000

10 d.2 KNR 2-02 1504-08 analogia Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznychodbojnic na brązowo przy posadzce m2 ((4.5*4.5)*2)*0.35+((2.5*2.0)*2)*0.35 m2 17.675 RAZEM 17.675

11 d.2 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach nr 5, 7, 10, 14 i 21 na dyżurce i w magazynie broni, m2 [((2.07*0.7)*2)+((1.45*0.7)*2)+((1.12*0.7)*2)+((1.45*0.7)*2)]+[ ((4.69*3.52)*2)+((3.16*3.52)*2)]+[((4.65*3.52)*2)+((3.80*3.52)*2)]+[< pom.14>((3.74*3.52)*2)+((4.63*3.52)*2)]+[((4.92*3.52)*2)+ ((5.48*3.52)*2)]+[((3.53*3.52)*2)+((3.36*3.52)*2)+((0.39*3.52) *2)]-[(1.83*2.37)*5]- [(1.03*0.62)*1] -[(1.10* 2.05)*6] m2 270.816 RAZEM 270.816

12 d.2 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach nr 5, 7, 10, 14 i 21 na dyżurce i w magazynie broni, m2 [(2.07*1.45)+(1.12*1.45)]+[(4.69*3.16)]+[(4.65* 3.80)]+[(3.74*4.63)]+[(4.92*5.48)+(3.36*3.53)]-(1.78* 0.39) m2 92.560 RAZEM 92.560

13 d.2 KNR 2-22 0912-04 analogia Mocowanie żaluzji pionowych przyokiennych z materiału dostosowanych do istniejących okien oraz typu już zamontowanych (śr. 1,83x2,37m) pom. 3, 5, 7, 10, 21 (montaż nowych jedynie po uzgodnieniu z zamawiającym) szt. 5 szt. 5.000 RAZEM 5.000

14 d.2 KNR 4-01 0819-06 analogia Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych z płytek terakotowych nieszkliwionych 20x25 cm na zaprawie klejowej (3 szt.) w pomieszczeniu nr 5 (WC) płyt. 3 płyt. 3.000 RAZEM 3.000

15 d.2 KNR 4-01 0710-01 analogia Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 1 m2 w 1 miejscu) w pomieszczeniu nr 21 magazyn broni m2 1 m2 1.000 RAZEM 1.000 - 1 - Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36275 Użytkownik: 2wog-soi1 Naprawa i konserwacja pomieszczeń WŻW.KST OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16 d.2 KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych w pomieszczeniu nr 5 m2 4 m2 4.000 RAZEM 4.000

17 d.2 KNR 4-01 1212-18 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych w pom nr 7 m2 9*(0.12*0.56) m2 0.605 RAZEM 0.605

18 d.2 KNR 0-35 0123-01 analogia Wymiana kabiny natryskowej do kąpieli, kwadratowej, z szybami ze szkła hartowanego w pom nr 5 i 3 kpl. 2 kpl. 2.000 RAZEM 2.000

I PIĘTRO

Pomieszczenie nr 110

Malowanie ścian i sufitu

Montaż odbojnicy na drzwi

Szklenie w drzwiach od strony korytarza

Wymiana żaluzji okiennej

Pomieszczenie nr 118

Malowanie ścian i sufitu

Usunięcie pęknięć ściany i sufitu

Malowanie kaloryfera, wymiana klamek i mycie okien

Wymiana żaluzji okiennej

Pomieszczenie nr 126

Malowanie ścian i sufitu

Pomieszczenie nr 127  – WC + WC damskie

Malowanie pomieszczenia nad płytkami i sufitu

Kabina do wymiany oraz  do wymiany ościeżnica

Wymiana płytek ściennych

Naprawa żaluzji i mocowanie listwy osłonowej płytek

Wg poniższych przedmiarów szczegółowych i zgodnie z wytycznymi części ogólnej wyszczególnionymi do nw. katalogów nakładów rzeczowych:

19 d.3 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach nr 110, 118, 126, 127 m2 [((2.50*3.20)*2)+((5.16*3.20)*2)]+[((4.30*0.7)*2)+((5.08* 0.7)*2)]+[((2.60*3.20)*2)+((3.66*3.20)*2)+((1.42*3.20)*2]+[< pom.127>((2.00*0.7)*2)+((1.20*0.7)*2)+((1.50*0.7)*2)+((1.2*0.7)*2)]-[ (1.83*2.37)*5]- [(1.10*2.05)*4]]-[(1.88*2.18)*1]-[(1.10* 2.05)*1] m2 82.509 RAZEM 82.509

20 d.3 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach nr 110, 118, 126, 127 m2 [(2.5*5.16)]+[(43*5.08)]+[(2.6*3.66)+(5.44* 1.42)]+[(2.0*1.2)+(1.5*1.2)] m2 252.781 RAZEM 252.781

21 d.3 KNR 2-22 0912-04 analogia Mocowanie żaluzji pionowych przyokiennych z materiału dostosowanych do istniejących okien oraz typu już zamontowanych (śr. 2,28x1,29m) pom nr 110, 118, 126 (montaż nowych jedynie po uzgodnieniu z zamawiającym) szt. 4 szt. 4.000 RAZEM 4.000

22 d.3 KNR 4-01 1212-18 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych w pom nr 118 m2 9*(0.12*0.56) m2 0.605 RAZEM 0.605

23 d.3 KNR 4-01 0710-01 analogia Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 1 m2 w 1 miejscu) w pomieszczeniu nr 118 m2 1 m2 1.000 RAZEM 1.000

24 d.3 KNR 0-35 0123-01 analogia Wymiana kabiny natryskowej do kąpieli, kwadratowej, z szybami ze szkła hartowanego w pom nr 127 kpl. 2 kpl. 2.000 RAZEM 2.000

II PIĘTRO

Pomieszczenie nr 202+203

Malowanie ścian i sufitu

Malowanie kaloryfera

Pomieszczenie nr 208

Malowanie ścian i sufitu

Malowanie kaloryfera

Mocowanie żaluzji okiennej

Pomieszczenie nr 210 – Zastępca komendanta

Malowanie ścian i sufitu

Malowanie kaloryfera

Mocowanie poluzowanej żaluzji okiennej

Pomieszczenie nr 219 – Łazienka

Malowanie ścian nad płytkami i sufitu

Malowanie kaloryfera

Naprawa wentylatora ściennego kanałowego

Wymiana baterii umywalkowej

Wymiana baterii prysznicowej w kabinach szt. 4

Wymiana pisuaru

Wymiana uszkodzonych płytek ściennych 2,0m2 i listwy ochronnej płytek 4 mb

Uzupełnienie pękniętych lub wymiana luxferów szt. 8

Wymiana brodzików prysznicowych

Wymiana sedesu komplet w WC 80cm

Dostawa i montaż drzwi kabin prysznicowych (4szt.) ze szkła bezpiecznego

Mocowanie żaluzji okiennej

Pomieszczenie – WC i WC damskie

Malowanie ścian nad płytkami i sufitu

Malowanie kaloryfera

Wymiana baterii umywalkowej 2 szt.

Wymiana baterii prysznicowej w kabinach szt. 3

Wymiana uszkodzonych płytek ściennych 1,0m2 i listwy ochronnej płytek 8 m.b

Dostawa i montaż drzwi kabin prysznicowych (3szt.) ze szkła bezpiecznego

Wg poniższych przedmiarów szczegółowych i zgodnie z wytycznymi części ogólnej wyszczególnionymi do nw. katalogów nakładów rzeczowych:

25 d.4 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach nr 202, 203, 208, 210, 219, WC- damskie i męskie m2 [((5.2*3.20)*2)+((3.6*3.20)*2)]+[((5.2*3.2)*2)+((3.6* 3.2)*2)]+[((5.3*3.20)*2)+((6.8*3.20)*2)]+[((2.00*0.7)*2)+ ((3.9*0.7)*2)+((4.25*0.7)*2)+((5.0*0.7)*2)]-[(1.83*2.37)*5]- [ (1.10*2.05)*7] m2 173.820 RAZEM 173.820

26 d.4 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach nr 202, 203, 208, 210, 219, WC- damskie i męskie m2 [(5.2*3.6)]+[(5.2*3.6)]+[(5.3*6.8)]+[< pom.219>(5.0*4.25)+(2.0*3.9)]+[(5.2*4.85)] m2 127.750 RAZEM 127.750

27 d.4 KNR 4-01 1212-18 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych w pom nr 202, 203, 208, 210, 219, WC m2 6*(0.12*0.56) m2 0.403 RAZEM 0.403

28 d.4 KNR 2-22 0912-04 analogia Mocowanie żaluzji pionowych przyokiennych z materiału dostosowanych do istniejących okien oraz typu już zamontowanych (śr. 1,28x2,3m) pom nr 208, 210, 219 (montaż nowych jedynie po uzgodnieniu z zamawiającym) szt. 3 szt. 3.000 RAZEM 3.000

29 d.4 KNR 0-35 0123-01 analogia Wymiana kabiny natryskowej do kąpieli, kwadratowej, z szybami ze szkła hartowanego w pom nr 219 i WC kpl. 7 kpl. 7.000 RAZEM 7.000

30 d.4 KNR 4-01 0819-06 analogia Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 20x25 cm na zaprawie klejowej (3 szt.) w pomieszczeniu nr 219 i WC płyt. 6 płyt. 6.000 - 2 - Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36275 Użytkownik: 2wog-soi1 Naprawa i konserwacja pomieszczeń WŻW.KST OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem RAZEM 6.000

31 d.4 KNR 2-15 0115-02 Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm w pom nr 219, WC szt. 4 szt. 4.000 RAZEM 4.000

32 d.4 KNR 2-15 0117-01 Bateria z mieszaczem natryskowym o śr. nom. 15x20 mm w kabinach pom. nr 219 i WC szt. 7 szt. 7.000 RAZEM 7.000

33 d.4 KNR 2-15 0225-02 Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym ,pom nr 219 kpl. 1 kpl. 1.000 RAZEM 1.000

34 d.4 KNR 2-15 0224-03 Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami porcelany 'kompakt pom nr 219 kpl. 1 kpl. 1.000 RAZEM 1.000

III PIĘTRO

Pomieszczenie – WC i WC damskie

Malowanie ścian i sufitu na płytkami ściennymi

Wymiana uszkodzonych 3 płytek sufitowych

Wymiana uszkodzonych 10 płytek ściennych

Naprawa uszkodzonych stopek pod umywalkami

Wymiana kabiny prysznicowej

Wg poniższych przedmiarów szczegółowych i zgodnie z wytycznymi części ogólnej wyszczególnionymi do nw. katalogów nakładów rzeczowych:

35 d.5 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach WC -damskie i męskie m2 [((2.50*3.2)*2)+((3.6*3.2)*2)]-[(1.10*2.05)*2] m2 34.530 RAZEM 34.530

36 d.5 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach WC -damskie i męskie m2 [(2.5*3.6)*2] m2 18.000 RAZEM 18.000

37 d.5 KNR 4-01 0819-06 analogia Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 20x25 cm na zaprawie klejowej (10 szt.) w pomieszczeniu WC płyt. 10 płyt. 10.000 RAZEM 10.000

38 d.5 KNR 0-35 0123-01 analogia Wymiana kabiny natryskowej do kąpieli, kwadratowej, z szybami ze szkła hartowanego w pom. WC kpl. 1 kpl. 1.000 RAZEM 1.000

Szczegółowy Przedmiar w załączeniu

# Text boxes

WC