ZP/1/2022/UE  - ZAKUP I INSTALACJA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, APARATU RTG. W RAMACH INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

PYTANIA I ODPOWIEDZI –CZĘŚĆ DRUGA

Załącznik nr 2.1

#### Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG

Pytanie 14:

Pkt. 109

Rozmiar pola aktywnego:  23x28 cm +/- 1 cm

Czy Zamawiający dopuści detektor o rozmiarze pola aktywnego wynoszącym 25,09 x 30,11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 15:

Pkt. 130. Pojemność obrazowa stacji min. 8 000 obrazów

Prosimy o dopuszczenie stacji technika o pojemności obrazowej wynoszącej 5 000 obrazów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16:

Pkt. 143

Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła.

Prosimy o dopuszczenie stacji technika z funkcją nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki i tła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 17

Pkt. 144

Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem

Prosimy o dopuszczenie stacji technika z funkcją nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą  tła oraz obracaniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 18

Pkt. 146

Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.)

Czy Zamawiający dopuści stację technika z funkcją umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. data badania) bez kVp, mAs?.

Wartości kV, mAs są automatycznie zapisywane w pliku DICOM.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 19

Pkt. 152

Zmiana wielkości piksela w wysyłanym obrazie

Prosimy o rezygnację z powyższej funkcji. Zmniejszenie wielkości piksela powoduje pogorszenie jakości zdjęcia  a co za tym idzie pogorszenie wartości diagnostycznej.

Odpowiedź Zgodnie z SWZ

Pytanie 20:

Pkt. 153

Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji)

Czy Zamawiający dopuści stację technika z interfejsem użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową otwieraną za pomocą wbudowanej przeglądarki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 21:

Pkt. 157

Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania

Czy Zamawiający dopuści stację technika umożliwiającą wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, ID badania, data wykonania badania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 22:

Pkt. 161

Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie

Czy Zamawiający dopuści stację technika umożliwiającą otwarcie 7 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 23:

Pkt. 165

Wyświetlanie podglądu wstępnie obrobionego obrazu podczas skanowania płyty obrazowej lub odbioru danych z detektora

Czy Zamawiający dopuści stację technika bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24:

Pkt. 167

Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności:
-automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym)

-zmiana powiększenia

-zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast)

-przesuwanie obrazu

-pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie

-wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6)

-eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG)

-cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów

Czy Zamawiający dopuści stację technika bez możliwości eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG)?

Obraz aby posiadał wartość diagnostyczna musi być zapisany w formacie DICOM, nie zaś w formacie graficznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25:

Pkt. 177

Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania, albo wyjaśnienie jak Zamawiający pragnie używać powyższej funkcjonalności i jakie niesie korzyści dla jakości obrazu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający będzie używać tej funkcjonalności w zależności od wykonywanego badania i potrzeb, mając np. możliwość zwiększenia czułości, co pozwali na zmniejszenie dawki kosztem niewielkiej zmiany jakości obrazu.

Pytanie 26:

Pkt. 178

Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania, albo wyjaśnienie jak Zamawiający pragnie używać powyższej funkcjonalności i jakie niesie korzyści dla jakości obrazu.

Algorytm automatycznego przetwarzania obrazu ma na celu wyświetlenie obrazu z jak najlepszej jakości i ostrości. Natomiast ręczna obróbka powoduje że zdjęcia mogą mieć znikomą wartość diagnostyczną.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27:

Pkt. 180 Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika

Czy Zamawiający dopuści stację technika tylko z możliwością wyboru konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 28

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z LAMPĄ RTG NA KOLUMNIE PODŁOGOWEJ, ppkt. 6. „Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, generator wyprodukowane przez jednego producenta”.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu aparatu i detektorów jednego producenta (co wiąże się z pełną kompatybilnością sprzętu, jak też odpowiedzialnością jednego producenta w przypadku ewentualnej awarii) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 29

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. LAMPA RTG, KOLIMATOR.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  aparatu z dotykowym panelem LCD min 10” na kołpaku (z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy, wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie, wyświetlenie zdjęcia pacjenta po wykonaniu badania z możliwością akceptacji lub odrzucenia), wg. propozycji poniżej:

|  | Aparat z dotykowym panelem LCD min 10” na kołpaku (z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy, wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie, wyświetlenie zdjęcia pacjenta po wykonaniu badania z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 30

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. RUCHOMA KOLUMNA LAMPY.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  aparatu z automatycznym pionowym ruchem kolumny lampy RTG ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 31

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. RUCHOMA KOLUMNA LAMPY.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  aparatu z automatycznym centrowaniem lampy wobec Bucky stołu lub stojaka ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 32

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. RUCHOMA KOLUMNA LAMPY.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  aparatu z automatycznym pozycjonowaniem lampy minimum wobec Bucky stołu lub stojaka ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 33

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. RUCHOMA KOLUMNA LAMPY.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  aparatu z  automatyczną nadążnością lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 34

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. RUCHOMA KOLUMNA LAMPY.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  aparatu z  pilotem zdalnego sterowania ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 35

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, ppkt. 86. „Wodoodporność detektora – klasa min IPX4„

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  detektorów spełniających nie tylko normy wodoodporności, ale również pyłoodporności, wg. propozycji poniżej:

| 86a | Pyłoodporność detektora – klasa min. IP4X | TAK |  | < IP5X – 0 pkt ≥ IP5X –5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie  36

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, ppkt. 87. „Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196„

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  detektorów pokrytych włóknem węglowym (co znacznie zwiększa jego wytrzymałość), wg. propozycji poniżej:

| 87a | Detektor pokryty włóknem węglowym | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie  37

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie zwiększające funkcjonalność aparatu rtg według propozycji poniżej?

|  | Możliwość awaryjnego wykonywania zdjęć na kasetach posiadanego ucyfrowienia pośredniego CR | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie  38

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie zwiększające funkcjonalność aparatu rtg według propozycji poniżej?

|  | Detektor wyposażony na tylnej ściance w specjalne zagłębienie na rękę/palce umożliwiający łatwe wyjmowanie, wkładanie, przenoszenie detektora | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 39

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE, ppkt. 104. „Wodoodporność detektora – klasa min IPX4„

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  detektorów spełniających nie tylko normy wodoodporności, ale również pyłoodporności, wg. propozycji poniżej:

| 104a | Pyłoodporność detektora – klasa min. IP4X | TAK |  | < IP5X – 0 pkt ≥ IP5X –5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 40

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE, ppkt. 105. „Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196„

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  detektorów pokrytych włóknem węglowym (co znacznie zwiększa jego wytrzymałość), wg. propozycji poniżej:

| 105a | Detektor pokryty włóknem węglowym | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 41

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie zwiększające funkcjonalność aparatu rtg według propozycji poniżej?

|  | Możliwość awaryjnego wykonywania zdjęć na kasetach posiadanego ucyfrowienia pośredniego CR | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 42

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie zwiększające funkcjonalność aparatu rtg według propozycji poniżej?

|  | Detektor wyposażony na tylnej ściance w specjalne zagłębienie na rękę/palce umożliwiający łatwe wyjmowanie, wkładanie, przenoszenie detektora | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 43

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR, ppkt. 109. „Rozmiar pola aktywnego 23x28 cm +/- 1 cm„

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści detektor o rozmiarze 25,09 x 30,11 cm.

Różnica jest minimalna i nie wpływa na właściwości i możliwości zastosowania detektora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 44

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR, ppkt. 119. „Wodoodporność detektora – klasa min IPX4„

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  detektorów spełniających nie tylko normy wodoodporności, ale również pyłoodporności, wg. propozycji poniżej:

| 119a | Pyłoodporność detektora – klasa min. IP4X | TAK |  | < IP5X – 0 pkt ≥ IP5X –5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 45

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR,  ppkt. 120. „Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196„

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie polegające na zaoferowaniu  detektorów pokrytych włóknem węglowym (co znacznie zwiększa jego wytrzymałość), wg. propozycji poniżej:

| 120a | Detektor pokryty włóknem węglowym | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 46

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie zwiększające funkcjonalność aparatu rtg według propozycji poniżej?

|  | Detektor wyposażony na tylnej ściance w specjalne zagłębienie na rękę/palce umożliwiający łatwe wyjmowanie, wkładanie, przenoszenie detektora | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 47

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO, ppkt. 127 „Monitor min. 19" LCD (dotykowy)”

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie wymagał monitora o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli , jako stacji przeglądowej RTG - referencyjnej min. 1MP, zgodnie z Polskim prawem ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 48

Dotyczy Załącznika nr 2.1, pkt. KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie punktował rozwiązania zwiększające funkcjonalność aparatu rtg według propozycji poniżej?

a)

|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b)

|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

c)

|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

d)

|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

e)

|  | Dedykowane oprogramowanie do supresji kości żeber lub dwuenergetyczność | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

f)

|  | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania do stacji technika | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

g)

|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

h)

|  | Wyświetlanie histogramu dla otrzymanego obrazu | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie  49:

Dotyczy

Formularz Cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podział formularza cenowego. Zamawiający przewidział jedynie jeden wiersz dla sprzętu i oprogramowania systemy PACS/RIS które posiadają różne stawki VAT.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  i załącza odpowiedni załącznik nr 3a

Pytanie 50:

Dotyczy

System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji)

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania. Powyższy zapis wyklucza z postępowania wykonawców oferujących ten typ licencji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 51:

Dotyczy

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: produkcji oprogramowania dla sektora usług medycznych.

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: wdrażania oprogramowania dla sektora usług medycznych.

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna certyfikat ISO 27001:2013 w zakresie projektowania, zarządzania projektami tworzenia systemów informatycznych, produkcja oprogramowania i świadczenia usług wsparcia technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 52:

Dotyczy

Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG .

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby oferowany system był wyrobem medycznym min w klasie IIB

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby oferowany system był wyrobem medycznym min w klasie IIB

Pytanie 53

Dotyczy

Możliwość oznaczenia pacjenta jako cudzoziemca z UE lub spoza UE.

Możliwość wskazania obywatelstwa cudzoziemca poprzez wpisanie kodu kraju (DE,ES itp.) lub wybór kraju z listy.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 54:

Dotyczy

Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 55:

Dotyczy

Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 56:

Dotyczy "Współpraca z urządzeniem do skanowania dowodów osobistych. Automatyczne sczytywanie danych z dowodu:

- numer dowodu

- PESEL

- imię i nazwisko

- adres"

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymagania

Pytanie 57:

Dotyczy

"Współpraca z urządzeniem do skanowania dowodów osobistych. Automatyczne sczytywanie danych z dowodu:

- numer dowodu

- PESEL

- imię i nazwisko

- adres"

Prosimy o podanie modelu i producenta posiadanych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten punkt

Pytanie 58:

Dotyczy

Możliwość oznaczenia pacjenta jako skazanego lub dziecko skazanej matki

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rezygnacji z zaoferowania funkcjonalności.

Pytanie 59:

Dotyczy

Numer domu i numer lokalu zapisywane w osobnych polach.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 60:

Dotyczy

System umożliwia w dowolnym momencie oznaczanie wybranej wersji (aktualnej lub historycznej) danych osobowych pacjenta jako prawidłowe/nieprawidłowe. Zmiany widoczne w badaniu niezwłocznie po ich dokonaniu.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 61:

Dotyczy

System umożliwia odrzucenie badania z poziomu formularza badania. Badania odrzucone wyróżnione są np. poprzez specjalny status.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako typowego dla oprogramowania stacji technika a nie systemów PACS/RIS

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 62:

Dotyczy

Wpisanie identyfikatora badania powoduje natychmiastowe jego otwarcie.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 63:

Dotyczy

Wyszukiwanie wg pól słownikowych (lekarz opisujący, lekarz konsultujący, rodzaje badań, pracownie ZDO, płatnicy, tryb finansowania, statusy, urządzenia, jednostki zlecające, kody ICD10) odbywa się z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie słowników.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 64:

Dotyczy

System umożliwia skalowanie formularza badania.

Ustawienia skalowania dostępne z poziomu Profilu użytkownika.

Ustawienie skalowania formularza badania zapisywane na serwerze. Jeśli użytkownik zaloguje się na innej stacji roboczej, ustawienie skalowania będzie takie samo.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 65

Dotyczy

"Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych:

-data i rodzaj skierowania

-lekarz kierujący

-jednostka kierująca

-rozpoznanie z uwzględnieniem ICD10

-płatnik

-tryb finansowania

-tryb przyjęcia (priorytet) -tryb wykonania

-wzrost pacjenta

-waga pacjenta w dniu badania

-poziom glukozy

-pracownia

-rodzaj badania

-uwagi "

Prosimy o rezygnację z pogrubionych wymagań jako nie stosowanych w systemach PACS/RIS

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 66

Dotyczy

Możliwość przypisania do badania karty wywiadu pacjenta

"Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje:

-Czy pacjent choruje na:

- cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru),

- choroby układu pokarmowego (jakie)

- choroby nerek (jakie)

Czy występują:

- podwyższony poziom cukru

- problemy z oddawaniem moczu

- zaparcia

Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były:

- Zabiegi operacyjne (jakie)

- Chemioterapia (kiedy zakończona)

- Radioterapia (kiedy zakończona)

Czy występowały infekcje lub urazy (jakie)

Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były:

- Biopsja (jakiej okolicy)

- Gastroskopia

- Kolonoskopia

- Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe

-Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania

czy występują alergie (na co)

-Czy występują bóle stawow lub obrzęki stawów (jakich)

-Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono)

-Przyjmowane leki

-Czy pacjent choruje na klaustrofobię

-Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie)

-Czy występują ciała obce (jakie)

-Aktualne dolegliwości"

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako typowych dla systemów HIS a nie systemów PACS/RIS

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 67:

Dotyczy

System umożliwia wykorzystanie słownika części VIII kodu resortowego podczas edycji danych komórki organizacyjnej.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź:. Zgodnie z SWZ

Pytanie 68

Dotyczy

Operacja przypisania badania do innego pacjenta posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem w/w operacji, polegające na konieczności przepisania numeru PESEL pacjenta.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 69

Dotyczy

Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji

Reguły weryfikujące typu „pozwól” i „zabroń” pozwalające na definiowanie pasm rezerwacji terminarza w oparciu o niżej wymienione parametry.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 70

Dotyczy

Dodatkowe narzędzie dla administratora pozwalające definiować listę dopuszczalnych przyczyn zmiany terminu badania wraz z kolejnością ich wyświetlania.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 71

Dotyczy

"Raport o niewykonanych badaniach za wskazany okres, prezentujący co najmniej:

-imię/nazwisko pacjenta

-nazwę badania

-planowaną datę i godzinę badania

-numer telefonu pacjenta (jeśli był podany) "

Możliwość usunięcia niewykonanego badania bezpośrednio z poziomu raportu o niewykonanych badaniach.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 72

Dotyczy

"Raport przesuniętych terminów prezentujący co najmniej:

-data zmiany terminu

-rodzaj badania

-dane pacjenta

-oznaczenie użytkownika dokumentującego zmiany

-przyczyna zmiany terminu

-stary/nowy termin "

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 73

Dotyczy

"Podczas przeglądania konsultacji widoczne co najmniej:

- liczba porządkowa,

- data konsultacji,

- dane lekarza wykonującego opis,

- treść opisu"

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 74

Dotyczy

System prezentuje listę badań do uzupełnienia przez personel.

System umożliwia generowanie raportu dotyczącego badań w zakresie przedziału czasowego, trybu finansowania, pracowni oraz jednostki zlecającej.

"Możliwość sortowania listy badań do uzupełnienia, co najmniej wg.:

- rodzaju badania (modalności)

- pracowni

- statusu badania

- zakresu dat wykonania

- imienia/nazwiska pacjenta

- numeru PESEL pacjenta "

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 75

Dotyczy

"""Zaawansowany edytor opisu"" , umożliwiający co najmniej:

- wybór kroju i wielkości czcionki

- pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie,

- wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie,

- wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie,

- tworzenie list numerowanych i wypunktowania,

- cofanie i ponawianie operacji,

- stosowanie indeksu górnego i dolnego,

- wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny,

- zmianę koloru czcionki i tła,

- wstawianie linii poziomej,

- operacje na tabelach:

- wstawianie tabeli,

- formatowanie komórek i wierszy z uwzględnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki,

- wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli,

- usuwanie wiersza lub kolumny,

- podział i scalanie komórek."

Prosimy o rezygnację z pogrubionych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 76:

Dotyczy

"Możliwość zdefiniowania widoczności szablonu:

- dostępny dla wszystkich,

- dostępny dla wybranej modalności,

- prywatny"

Prosimy o rezygnację z pogrubionego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 77:

Dotyczy

Rozpoczynając edycję badania które posiada opis tymczasowy lekarz (autor opisu) może wczytać jego treść, lub zdecydować o o jego usunięciu i rozpoczęciu opisu od nowa.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 78:

Dotyczy

Możliwość ponownego przeliczenia cen dla badań ze wskazanego okresu

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 79:

Dotyczy

Integracja z eWUŚ - możliwość wsadowej weryfikacji statusu ubezpieczenia wszystkich pacjentów zarejestrowanych w terminarzu na wskazany dzień.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza rezygnację, ale jej nie wymaga

Pytanie 80:

Dotyczy

Możliwość przesyłania informacji o wykonanym badaniu w formie epizodu medycznego do systemu centralnego.

Możliwość przesyłania załącznika z opisem badania do systemu centralnego.

Możliwość pobrania informacji o wszystkich epizodach medycznych danego pacjenta z systemu centralnego.

Możliwość pobrania i zaprezentowania załączników (m.in. opis badania) wybranego epizodu medycznego z centralnego systemu związanego z danym pacjentem.

Prosimy o informację jaki system centralny Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje na System Informacji Medycznej (SIM), repozytorium dokumentacji medycznej i zdarzeń medycznych, komunikację z platforma P1.

Pytanie 81:

Dotyczy

"Prezentacja następujących danych o epizodzie medycznym:

-identyfikator

-numer

-typ epizodu

-rodzaj epizodu

-data rozpoczęcia

-data zakończenia

-ilość załączników

-imiona i nazwisko pacjenta

-PESEL pacjenta

-informacja o lekarzu zlecającym (co najmniej imię, nazwisko, NPWZ)

-informacje o jednostce zlecającej zgodne z obowiązującymi katami prawnymi "

"System prezentuje informacje o załącznikach do epizodu medycznego, co najmniej:

-identyfikator załącznika

-nazwa pliku

-typ pliku

-typ zawartości

-status pliku (online/offline)

-datę utworzenia "

"System prezentuje informacje o załącznikach do epizodu medycznego, co najmniej:

-identyfikator załącznika

-nazwa pliku

-typ pliku

-typ zawartości

-status pliku (online/offline)

-datę utworzenia "

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania. Jednocześnie chcemy zauważyć, że oprogramowania PACS/RIS nie jest oprogramowaniem do obsługi epizodów medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 82:

Dotyczy

- zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 83:

Dotyczy

Raport badań bez obrazów w archiwum PACS

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 84:

Dotyczy

"System umożliwia wygenerowanie raportu historii zmian danych pacjenta zawierający dane pacjenta w szczególności:

- Dane pacjenta (jako nagłówek)

- Imię Nazwisko

- PESEL

- Data urodzenia

- Płeć

- ID systemowe

- Data wygenerowania raportu

- Dane adresowe

Sam raport zawierać informacje:

- Imię Nazwisko

- PESEL

- Data urodzenia

- Płeć

- Dane adresowe

- Datę zmiany (wprowadzenia dla pierwszego wiersza)

- Dane osobowe pacjenta po zmianach w zakresie danych pacjenta oraz danych adresowych

- Osobę wprowadzająca zmianę (wraz z loginem)

- Oznaczenie źródła, dla danych pochodzących, bądź zmian wywołanych przez system zewnętrzny poprzez integrację – oznaczenie systemu, z którego dane zostały przekazane

"

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 85:

Dotyczy

Pobranie eSkierowania z P1 po uprzednim podaniu PESEL i kodu dostępowego lub za pomocą klucza eSkierowania dla pacjenta posiadającego PESEL

"Pobranie eSkierowania z P1 po uprzednim podaniu identyfikatora i kodu dostępowego dla pacjenta nie posiadającego PESEL

"

"Wyszukanie pacjenta w skrowidzu pacjentów a w przypadku gdy pacjenta nie znaleziono, dodanie nowego pacjenta na podstawie danych z eSkierowania bez konieczności ręcznego przepisywania danych pacjenta

"

"Automatyczny wybór jednostki zlecającej na podstawie danych przekazanych w eSkierowaniu

"

"Automatyczny wybór procedury na podstawie danych przekazanych w eSkierowaniu a w przypadku braku możliwości jednoznacznego przypisania, umożliwienie użytkownikowi dokonania wyboru właściwej wartości.

"

"Automatyczne oznaczenie w P1 eSkierowania jako przyjętego do realizacji w momencie zaplanowania badania

"

"Automatyczne oznaczenie w P1 eSkierowania jako zrealizowanego w momencie wykonania badania

"

"Możliwość wygenerowania dokumentu opisu badania podpisanego mechanizmami podpisu udostępnionymi przez ZUS (bezpłatny certyfikat ZUS)

"

"Generowanie dokumentu wyniku badania w formacie HL7CDA zgodnym z HL7CDA PIK

"

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści realizacje powyższych wymagań poprzez integrację z systemem HIS

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 86:

Dotyczy

Integracja z HIS Medicus On Line Atende Medica i Kamsoft

Zamawiający wymaga integracji z dwoma systemami typu HIS. Prosimy o informację jaki ma być stosowany identyfikator pacjenta, lekarza kierującego itp.. Z którego systemu mają pochodzić identyfikatory Atende czy Kmsoft?

Odpowiedź: Będzie to ustalone na etapie wdrożenia systemu.

Pytanie 87:

Dotyczy

Integracja z HIS Medicus On Line Atende Medica i Kamsoft

Czy Zamawiający zadba o ujednolicenie słowników i identyfikatorów w obu systemach które mają być zintegrowane?

Odpowiedź: Jest to elementem wdrożenia integracji z w/w systemami

Pytanie 88:

Dotyczy

Integracja z HIS Medicus On Line Atende Medica i Kamsoft

Który system ma być nadrzędny? W przypadku w różnicach w danych w obu systemach, które z nich mają być traktowane jako prawidłowe?

Odpowiedź: Będzie to ustalone na etapie wdrożenia

Pytanie 89:

Dotyczy

Przeniesienie opisów i obrazów badań z obecnie wykorzystywanego systemu PADS/RIS do nowego systemu PADS/RIS

Prosimy o podanie ilości danych do migracji.

Odpowiedź: Baza danych oraz obrazy DICOM to ok. 1,5 TB

Pytanie  90:

Dotyczy

Moduł ściśle zintegrowany z systemem RIS, którego interfejs jest możliwy do wywołania z formatki badania

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Integracja systemów nie wymaga wywoływania systemu z formatki badania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 91:

Dotyczy

SSDE*

AEC

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 92:

Dotyczy

3 Moduł umożliwia rejestrowanie minimum parametrów ekspozycji: a. Napięcie

b. Obciążenie czasowo-prądowe

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 93:

Dotyczy

Poprzez OCR obrazu, jeżeli wartości zostały zapisane w formie graficznej w ramach badania DICOM*

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 94:

Dotyczy

8 Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami wspierającymi zaawansowaną analizę dawki minimum w zakresie:

a. Pobierania poszczególnych wartości parametrów oraz ich prezentowania w poszczególnych interfejsach systemu

b. Pobierania dokumentacji wytwarzanej w zewnętrznym systemie i udostępniania jej użytkownikom modułu

c. Wywołania interfejsu zewnętrznego narzędzia analizy dawki

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 95:

Dotyczy

Możliwość modyfikacji wartości odczytywanych automatycznie z DICOM lub zewnętrznych zintegrowanych systemów przez uprawnionego użytkownika, przy czym fakt rozbieżności pomiędzy danymi odczytywanymi automatycznie a wprowadzonymi przez użytkownika powinien być odznaczony w interfejsie.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 96:

Dotyczy

System udostępnia wyniki badań (opis) w postaci nieedytowanego formularza wynikowego, identycznego z generowanymi w pracowniach wydrukami.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 97:

Dotyczy

Lekarska stacja diagnostyczna RTG, TK – 1 zestaw

Zamawiający opisał komputer stacji w sposób ograniczający konkurencję i dopuszczając wyłącznie jeden komputer firmy HP, zachowując nawet zapisy „jako opcja” ze strony producenta. Jednocześnie Zamawiający skorzystał ze specyfikacji komputera który został wycofany z produkcji. Prosimy o wykreślenie wszystkich zapisów które mają być opcjonalne a zostawienie wyłącznie wymaganych parametrów.

Odpowiedź: W części: „Lekarska stacja diagnostyczna RTG, TK – 1 zestaw.” w punkcie nr 8

Zamawiający wykreśla nw. pozycje:

1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja)

1x Port szeregowy RS232 (jako opcja)

1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja)

Pytanie 98:

Dotyczy

Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.30GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC.

Prosimy o dopuszczenie procesora bez wbudowanej kontroli parzystości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 99:

Dotyczy

Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC,możliwość rozbudowy do min 128GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę

Prosimy o dopuszczenie pamięci bez ECC

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 100:

Dotyczy

4x USB 3.0,

2x USB 2.0,

Prosimy o dopuszczenie komputera z 5 portami USB

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer z 5 portami w tym co najmniej 3 porty minimum USB 3.0,  pozostałe porty to USB 2.0,

Pytanie 101:

Dotyczy

2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny),

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Porty DP będą dostępne poprzez dedykowana kartę graficzną

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 102:

Dotyczy

1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0) Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i typowego wyłącznie dla firmy HP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia niespełniającego tego wymagania

Pytanie 103:

Dotyczy

Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Żaden dostępny na rynku monitor kolorowy nie posiada kalibracji do standardu DICOM dla każdego trybu pracy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 104:

Dotyczy

Firma serwisująca monitory medyczne musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu- dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Zamawiający nie ma podstaw do wymagania dokumentów od firm trzecich nie biorących udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 105:

Dotyczy

41. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły

a) Mammograficzny

- obszar roboczy przystosowany do pracy w trybie ‘dual screen’ (orientacja pionowa),

- interfejs użytkownika dostosowany do monitorów o wysokiej rozdzielczości w skali szarości,

- przegląd ustandaryzowanych projekcji mammograficznych, w tym historii poprzednich zdjęć pacjentów,

- przegląd tomosyntezy, w tym projekcji obrazu o określonej grubości warstw,

- panel narzędzi mammograficznych pozwalających na szybkie korzystanie z funkcjonalności diagnostycznych,

- wsparcie przeglądania listy roboczej (worklisty),

- obsługa ‘hanging protocols’ dla mammografii z automatyczną rotacją obrazu i pozycjonowaniem w widokach,

- zdefiniowane zestaw standardowych ‘hanging protocols’ dostępnych przez panel narzędzi mammograficznych,

- wsparcie dla workflow mammograficznego,

- nawigator obrazu do natychmiastowego przeglądu zdjęć mammograficznych wszystkich otwartych badań,

- obsługa sterowania zewnętrzną klawiaturą mammograficzną,

- specjalne narzędzia do przeglądania i diagnostyki obrazów mammograficznych:

· zoom dla każdego wyświetlanego obrazu, odwróconego zoomu,

· korekcja gamma dla poziomu okna / poziomu,

· tryb obrazu z identyfikacją wyświetlanej części obrazu,

· obrazu do nawigacji w przód i w tył w obrębie zestawu obrazów

b) Advanced

- automatyczne MIR / MMR (Mutual Information Registration),

- zaawansowane narzędzia do kształtowania (Bolus, Margin),

- DICOM RT.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Możliwość rozbudowy nie powinna być przedmiotem opisu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 106:

Dotyczy

- DSA (Digital Subtraction Angiography),

- DRR (Digitally Reconstructed Radiograph),

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ