SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Prace konserwacyjne budynku nr 11 w kompleksie wojskowym m. Lębork. Częściowa wymiana stolarki okiennej.

Zamawiający :          6 Wojskowy   Oddział  Gospodarczy

Lędowo – Osiedle 1 N

76-271 Ustka

Kod CPV:	45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Użytkownik: 		1. Lęborski Batalion Zmechanizowany

Obrońców Wybrzeża 1

84-300 Lębork

Ustka - sierpień - 2021 r.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                           WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami konserwacyjnymi budynku nr 11 w kompleksie wojskowym przy 
ul. Obrońców Wybrzeża w m. Lębork. Budynek ten znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

  - Zakres prac konserwacyjnych

Zakres prac obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.  Wymianie podlegają okna skrzynkowe drewniane na okna  rozwierane i uchylno-rozwierane na okna jedno / dwudzielne z pcv o profilu 6-cio komorowym, górna część ram okien łukowa, strzałka łuku ok 10-20 cm według załączonych szkiców oraz opisów przyjętych w przedmiarze robót, okna energooszczędne, koloru białego 
z naklejanymi z dwóch stron szprosami o współczynniku przenikania ciepła Uw max 0,9 W/m2K(całego okna). Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C2, wodoszczelność: 7A. Okna wymieniane zlokalizowane są na parterze. Załączone szkice mają charakter jedynie podglądowy. Wymiary okien mogą nieznacznie różnić się od tych przyjętych przez Zamawiającego, dlatego zasadne jest aby wybrany oferent przed dokonaniem zamówienia dokonał dokładnych pomiarów stolarki okiennej. Prace prowadzić tak aby nie uszkodzić cegieł ani nie naruszyć konstrukcji nadproża i krat. Zdemontowaną stolarkę okienną należy zutylizować. Cześć stalową zdemontowanych parapetów przyjąć jako pożytek Wykonawcy.

W ofercie Wykonawca wskaże producenta proponowanej stolarki okiennej.

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obciążają wykonawcę.  Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest  zabezpieczyć pracowników w odpowiednią odzież, sprzęt  oraz warunki socjalne dla ochrony zdrowia i życia.

- Pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe do wykonywania w/w prac remontowych. Ponadto powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany  do przestrzegania przepisów ochrony  przeciwpożarowej      i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, spowodowanym przez pracowników. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych pracownicy muszą zostać przeszkoleni przez osobę uprawnioną, wyznaczoną przez Wykonawcę o przestrzeganiu przepisów ochrony  przeciwpożarowej.

- Organizacja robót budowlanych

- W budynku nr 11 znajdują się pomieszczenia koszarowe, które będą użytkowane podczas prowadzenia prac konserwacyjnych. Pomieszczenia będą Wykonawcy udostępniane częściowo, tak by nie zakłócić prac użytkownika obiektu, ale też nie utrudnić prac Wykonawcy.

- Budynek jest  wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjną. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanej mu części budynku do chwili zakończenia prac i jest odpowiedzialny finansowo za wszelkie wyrządzone szkody przez jego personel.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający w określonym terminie umownym przekaże protokólarnie plac budowy.

- Zabrania się wjeżdżać środkami transportu na chodniki.

- W przypadku powstania uszkodzenia przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi szkodę  na własny koszt.

- Prace będzie można  wykonywać w dniach roboczych od  poniedziałku  do   czwartku,            w godzinach od 7ºº do 15³º, w piątek od godziny 7ºº do 13ºº. Poza tymi godzinami prace mogą być wykonywane tylko po uzgodnieniu z użytkownikiem i za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Materiały

- Miejsce  czasowego składowania materiałów znajdować się będzie w obrębie terenu prowadzonych robót.

- Wykonawca  zapewni, aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan jakościowy i ilościowy materiałów.

- Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć obowiązujące certyfikaty przydatności, atesty oraz (jeśli są wymagane) aprobatę techniczną. Materiały można składować na terenie budowy. Materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie.

- Przed wbudowaniem materiałów wykonawca zgłasza przedstawicielowi zamawiającego celem sprawdzenia zgodności materiałów z warunkami określonymi 
w umowie i specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć certyfikaty / atesty / aprobaty techniczne na planowane do wbudowania materiały Zamawiającemu. Materiały składowane na budowie muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i powinny zachować swoją jakość oraz właściwość.

- Materiały z demontażu, jak złom i inne wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wywiezienie powstałych odpadów do odpowiednich  placówek składowych i utylizacyjnych znajdujących się rejonie miejscowości Lębork.

- Transport

Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów oraz stan nawierzchni drogowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za transport materiałów budowlanych na plac budowy. Materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ,zdatne do wbudowania.

- Ładunek powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

- Sprzęt używany przez pracowników powinien być sprawny technicznie niezagrażający ich bezpieczeństwu.

- Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości użytych materiałów.      W trakcie wykonywanych robót przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy informacje  o ewentualnych niedociągnięciach,  jeżeli wady w robotach lub materiałach okażą się nie do przyjęcia przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma dalsze wykonywanie  robót. Dopuszczenie do  dalszej realizacji robót nastąpi po usunięciu niedociągnięć lub wad przez Wykonawcę. Materiały używane do wykonywania  robót muszą posiadać certyfikat, deklarację zgodności  Polską Normą, aprobatą techniczną. Każda partia dostarczonego materiału musi spełniać powyższe wymagania.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

- Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących 
w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w szczególności postępować zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów szkodliwych dla środowiska. Jeżeli w trakcie robót powstaną odpady wykonawca zobowiązany jest do ich posortowania z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych oraz do zabezpieczenia materiałów szkodliwych przed ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonanej usługi. Materiały zdemontowane wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Obmiar robót

Wykonane  roboty będą  podlegały obmiarom. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić obmiar wykonanych robót prowadzony w kartach obmiaru  robót, które będą potwierdzone przez  przedstawiciela Zamawiającego.

Potwierdzone obmiary będą podstawą do sporządzenia kosztorysu zamiennego.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe.

- Odbiór robót

- Podstawą przystąpienia do końcowego odbioru jest pisemne zgłoszenie Zamawiającemu na dwa dni przed zakończeniem prac złożonym do kancelarii jawnej  6 WOG oraz wpisem do zeszytu pracy przedstawiciela Zamawiającego. Najpóźniej 
w dniu zgłoszenia Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu:

- certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane materiały  i urządzenia,

- karty obmiaru robót potwierdzone przez inspektora / przedstawiciela zamawiającego,

- kosztorys zamienny sporządzony w oparciu o potwierdzone obmiary.

- oświadczenie kierownika budowy (o ile jest wymagane).

- Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z terminem umownym licząc od dnia potwierdzenia  przez Zamawiającego zakończenia robót w obecności przedstawiciela zamawiającego, użytkownika i wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wizualnej, jakościowej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót 
i  kosztorysem ofertowym.

- W przypadku  braku wymaganych dokumentów lub stwierdzenia usterek komisja odbioru sporządzi na tę okoliczność protokół i wyznacza nowy termin.

- Ochrona informacji niejawnych:

- Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich  wiadomości w posiadanie których weszli w związku z wykonywaniem umowy.

- Dane o pracownikach należy złożyć 5 dni przed wejściem na  obiekt.

- Do  wniosku o przepustkę należy podać:

- imię i nazwisko

- nr i seria dowodu osobistego

- zdjęcie małoobrazkowe osoby w formie elektronicznej

- gotowa okresowa  przepustka osobowa i samochodowa zostaje odebrana osobiście  
u Komendanta Ochrony Jednostki Wojskowej w Lęborku  w kompleksie wojskowym przy ul. Obrońców  Wybrzeża 1 w Lęborku.

- Inne  ustalenia

Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość korzystania z mediów. Sposób korzystania 
i ewidencyjnego rozliczania mediów będzie zapisany w protokole przekazania placu budowy.