Opis przedmiotu zamówienia 1

- Przedmiot zamówienia:

Roboty konserwacyjno-naprawcze ogólnobudowlane, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa ościeży w budynku nr 10 i 11 w jednostce wojskowej  w Czerwieńsku.

Kod CPV 45000000-7 – roboty budowlane,

Kod CPV 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- Termin wykonania zamówienia: do 20- 30 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, jednakże nie później niż do 15.12.2021r.

- Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

Roboty będą prowadzone w kompleksie wojskowym położonym na  terenie zamkniętym                  JW  w Czerwieńsku ul. Składowa 10.

Budynek nr 10 (magazyn, stolarnia) zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Składowej 10; obiekt murowany, jednokondygnacyjny, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa wynosi - 359m²

 kubatura wynosi  - 1209m³

Rok budowy 1937.

Budynek nr 11 (warsztaty) zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Składowej 10; obiekt murowany, jednokondygnacyjny, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa wynosi – 191m²

 kubatura wynosi  - 558m³

Rok budowy 1937.

- Zakres robót i usług do realizacji:

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :

- Naprawa posadzki betonowej.

- Demontaż bramy drewnianej.

- Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych pełnych

- Wymiana drzwi stalowych pełnych;

- Wymiana okien drewnianych na okna PCV.

- Wykonanie i montaż krat stalowych w otworach okiennych,

- Wykonanie obróbek po demontażu i montażu bramy, drzwi i okien.

- wykonanych obróbek malarskich.

- Uporządkowanie terenu robót.

- Przekazanie odpadów metalowych do magazynu SOI.

- Wywóz i utylizacja pozostałych odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Zakres prac oraz wymiary uszczegółowiono w przedmiarze robót.

- Wymagania ogólne dla materiałów

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi.Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi i na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U 2020 poz. 215 ze  zm.).

- Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.

2)  Do obowiązków Wykonawcy należy poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych, przekazanie powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012r.o odpadach

3) Elementy metalowe pochodzące z rozbiórki Wykonawca przekaże na magazyn SOI

w Czerwieńsku.

4) Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować materiały zaoferowane

w kosztorysie ofertowym.

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów   bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich.

- Roboty mogą być realizowane w dni robocze:

    - poniedziałek - czwartek w godzinach od 7:30 do 15:00,

    - piątek w godzinach od 7:30 do 12.30.

Na wniosek Wykonawcy, a za zgodą Dowódcy JW. 1517, godziny pracy mogą ulec

zmianie

- Wykonawca w celu oszacowania wielkości  oraz zakresu prac przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w terminie uzgodnionym  przez Zamawiającego.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace związane  z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi, stosowanie mieszanin wybuchowych itp.).

Określenie czy takie prace  występują w zakresie robót realizowanych zgodnie                        z przedmiotem zamówienia umowy przez Wykonawcę zostaną określone przez Zamawiającego w protokole przekazania placu budowy.

Jeżeli występują prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu z zachowaniem zasad określonych w przepisach przeciwpożarowych. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca się z przedstawicieli administratora, użytkownika oraz wykonawcy prac ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstanie pożaru lub wybuchu.

Z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym’’ według wzoru określonego w załączniku nr 3.

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, według wzoru określonego w załączniku nr 4.

- Wymagania dotyczące środków transportu:

- W ramach zawartej umowy Zamawiający nie zapewnia środków transportowych.

- Koszt dostarczenia materiałów na teren budowy ( przewóz , transport) ponosi Wykonawca.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i nie stworzy zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa pożarowego.

- Dokumentacja techniczna do odbioru:

Do odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów    budowlanych do  stosowania w budownictwie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- certyfikaty, deklaracje zgodności, Polskie Normy, Aprobaty techniczne, protokoły   prób ciśnieniowych. Dokumentacja ma mieć formę uporządkowaną i ponumerowaną ze spisem treści i stroną tytułową.

- Odbiór końcowy robót obejmuje:

- Odbiór  komisyjny robót  odbędzie się  przy udziale przedstawiciela Użytkownika,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu  materiały eksploatacyjne.

- Komisja sprawdzi zgodność wykonania z  umową.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z odpadami powstałymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującym w czasie realizacji stanem prawnym.

Załączniki

      - Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

      - Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.