ZAŁĄCZNIK  NR  3  DO  SIWZ

## .....................................

/ pieczęć wykonawcy/

## Formularz OFERTy

/wzór/

2 Regionalna Baza Logistyczna

ul. Marsa 110

04 – 470 Warszawa

My/Ja*  niżej podpisani .................................................................................................................

/imię i nazwisko/

reprezentując .............................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO-ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* wykonanie zamówienia po następujących cenach oraz następującym terminie realizacji zamówienia gwarantowanego:

I. Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | JM | Ilość gwarantowana | Ilość opcjonalna | RAZEM ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1 | Serwer (SR2A dg) | szt. | 5 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Firewall sprzętowy ( FWS) | szt. | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Macierz dyskowa (MD24) | szt. | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafa Serwerowa (SZS42U) | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | System scentralizowanego zarządzania hostami oraz maszynami wirtualnymi (SVMZ) | szt. | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | System operacyjny obsługujący maszyny wirtualne (SVM) | szt. | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Stacja graficzna (SG adg) | szt. | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Monitor Wielkoformatowy (MW3) | szt. | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Switch światłowodowy (SFC) | szt. | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontroler światłowodowy (FCC16) | szt. | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | XX |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT:……………………..……………………………………………………………………………

II. Termin realizacji:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

krótszym niż 5 dni kalendarzowych i nie  później niż do później niż w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

* Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni kalendarzowych.

*Maksymalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 120 dni kalendarzowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU:

(obowiązkowo wypełnić poniższe tabele)

- Serwer SR2A (dg)

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| SERWER SR2A (dg) (parametry minimalne) |
|  | Typ: | Serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, kart sieciowych i zarządzających) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod producenta). | TAK/NIE* |
|  | Procesor: | Cztery zainstalowane procesory nie mniej niż 16-rdzeniowe z rodziny x86, 64 bitowe, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku SPECrate2017_int_base min. 410 pkt. Testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji (serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie www.spec.org. | TAK/NIE* *** |
|  | Płyta główna: | Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach 4 procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera. Minimum 13 slotów PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 10 slotów PCIe x16. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. Minimum 12 slotów powinno być dostępne dla użytkownika (niezajęte). | TAK/NIE* *** |
|  | Pamięć RAM: | d) 1024 GB DDR4, Płyta główna powinna obsługiwać do 6 TB pamięci RAM. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 48 slotów przeznaczonych dla pamięci. | TAK/NIE* *** |
|  | Karta graficzna: | Umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 1600x900 px. | TAK/NIE* *** |
|  | Kontroler macierzowy: | Dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. | TAK/NIE* *** |
|  | Dyski HDD: | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, NLSAS i SSD. g) zainstalowane 24 dyski 300 GB typu HotPlug SAS 10000 obr./min. skonfigurowane w RAID 5 + 1 hot spare; Wymagany jeden dodatkowy dysk „luzem” (nie zamontowany) takiego samego modelu i typu jak zainstalowane w obudowie. | TAK/NIE* *** |
|  | Napęd optyczny: | Zewnętrzny napęd DVD-ROM. | TAK/NIE* |
|  | Porty: | 5 x USB 3.0 z czego nie mniej niż 2 na przednim panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 6 x RJ-45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. Nie dopuszcza się stosowania konwerterów/przejściówek. | TAK/NIE* ** |
|  | Karta sieciowa: | Minimum 4 porty typu 10 Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej z możliwością autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6. Dodatkowa karta PCIe posiadająca 2 porty typu 10 Gigabit Ethernet z możliwością autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6. | TAK/NIE* *** |
|  | Obudowa: | - do instalacji w szafie rack 19”; - maksymalna wysokość 3U; - dostarczona z elementami umożliwiającymi montaż w szafie Rack; - klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 24 dysków twardych 2,5” „hot-plug”; - wentylatory redundantne „hot-plug”; - 2 zasilacze „hot-plug” (1 redundantny); - znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami LED, umożliwiająca/-y wyświetlanie informacji o stanie: temperatury, pamięci RAM, dysków, slotów PCIe; - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą. | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie: | Komplet sterowników na CD lub DVD. | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowo: | - dokumentacja użytkownika; - kpl. kabli połączeniowych; - kpl. kabli zasilających; - ramię umożliwiające swobodne wysuwanie serwera z szafy bez potrzeby odłączania kabli. | TAK/NIE* |
|  | Zarządzanie serwerem: | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera; - możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - integracja z Active Directory; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF; - możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji; - możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - integracja z service desk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - możliwość definiowania ról administratorów; - możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności; - wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile; - możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami; - tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta; - zdalne uruchamianie diagnostyki serwera; - dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. | TAK/NIE* |
|  | Certyfikaty: | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). ISO 14001 dla producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE. Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Vmware dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

*** wpisać/opisać oferowane parametry/funkcjonalność

- Firewall sprzętowy kompatybilny z urządzeniami Cisco

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| FIREWALL SPRZĘTOWY KOMPATYBILNY Z URZĄDZENIAMI CISCO (parametry minimalne) |
|  | Przepustowość firewalla | 20 Gb/s | TAK/NIE* |
|  | Przepustowość IPSec VPN | 3.2 Gb/s | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna liczba VLAN | 1024 | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń VPN | 10 000 | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń zapory Firewall w sekundzie | 3,0 miliony | TAK/NIE* |
|  | Liczba portów USB 2.0 | 1 x USB 2.0 Type-A | TAK/NIE* |
|  | Zintegrowane porty Ethernet (RJ-45) | 12 x 1Gbit, 4 x 10Gigabit (SFP+) | TAK/NIE* |
|  | Liczba slotów na moduły sieciowe | 1 | TAK/NIE* |
|  | Szeregowe porty komunikacyjne | 1 x RJ-45 | TAK/NIE* |
|  | Zarządzanie energią: |
|  | Napięcie wejściowe AC | 100-240 V | TAK/NIE* |
|  | Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz | TAK/NIE* |
|  | Prąd wejściowy AC maksymalnie | 6A dla 100V | TAK/NIE* |
|  | Liczba jednostek zasilania | 1+1 nadmiarowo | TAK/NIE* |
|  | Moc zasilania | 400W | TAK/NIE* |
|  | Informacje uzupełniające: |
|  | Całkowita pojemność przechowywania | 200 GB | TAK/NIE* |
|  | Liczba zainstalowanych dysków | 1 | TAK/NIE* |
|  | Liczba slotów dyskowych | 2 | TAK/NIE* |
|  | Poziom hałasu | max. 77dBA | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja | 4 szt. w wymiennym module | TAK/NIE* |
|  | Możliwości montowania w stelażu | Tak | TAK/NIE* |
|  | Rozmiar układu | 1U | TAK/NIE* |
|  | Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 do 35 °C | TAK/NIE* |
|  | Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 do 65 °C | TAK/NIE* |
|  | Zakres wilgotności względnej (eksploatacja) | 5 do 85% bez kondensacji | TAK/NIE* |
|  | Zakres wilgotności względnej (przechowywanie) | 5 do 95% bez kondensacji | TAK/NIE* |
|  | Wymiary produktu (SxGxW): | max. 44 x 51 x 4,6 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Waga | max. 9,6 kg (urządzenie plus konfiguracja: 2 x zasilacz, 1 x moduł sieciowy, 1 x moduł chłodzenia, 2 x SSD) | TAK/NIE* ** |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE | licencje VPN: min. 25 szt. poza licencjami podstawowymi (2 sztuki.) | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- Macierz dyskowa MD24

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Macierz dyskowa MD24 dyski 2.5” (parametry minimalne) |
|  | Wysokość obudowy | max. 8,8 cm (2U) | TAK/NIE* ** |
|  | Szerokość obudowy | max. 48,6 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Głębokość obudowy | max. 60,5 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Waga | max. 31 kg | TAK/NIE* ** |
|  | Sposób montażu | szyny statyczne Rack Rails | TAK/NIE* |
|  | Ilość dysków | 24 | TAK/NIE* |
|  | Pojemność dysku | 900 GB | TAK/NIE* ** |
|  | Rozmiar | 2.5" | TAK/NIE* |
|  | Rodzaj | 15K SAS | TAK/NIE* |
|  | Liczba kontrolerów | 2 | TAK/NIE* |
|  | Pamięć cache | 8GB | TAK/NIE* ** |
|  | Obsługiwany RAID | 0, 1, 10, 5, 6, DDP | TAK/NIE* |
|  | Zarządzanie portami | 2 x 1Gb/s (Base-T) | TAK/NIE* |
|  | Interfejs danych | 8 x FC 16Gb/s | TAK/NIE* |
|  | Redundancja zasilania | tak | TAK/NIE* |
|  | Ilość zasilaczy | 2 | TAK/NIE* |
|  | Moc zasilaczy | min. 2 x 580W (Hot-Plug) | TAK/NIE* ** |
|  | Wspierane systemy operacyjne | Certyfikat producenta lub oświadczenie dostawcy o kompatybilności i wsparciu dla systemów: windows Server 2012 R2, 2016; red Hat Enterprise 6.9 i wyżej; debian 9 i wyżej; VMware 6.5 i wyżej. | TAK/NIE* ** |
|  | Standardowa gwarancja | 3 lata Basic NBD (następny roboczy dzień) | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- SZS42U

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafa serwerowa 42U (parametry minimalne) |
|  | Wysokość wewnętrzna | 42 U | TAK/NIE* |
|  | Wysokość | max. 210 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Szerokość | max. 61 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Głębokość | max. 110 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Masa własna | max. 130 kg | TAK/NIE* ** |
|  | Minimalna nośność | 800 kg | TAK/NIE* ** |
|  | Dodatkowe informacje | możliwość montażu drzwi przednich jako lewo lub prawo stronnych; drzwi przednie perforowane z uchwytem i zamkiem; otwarcie drzwi na min. 180°; 4 stopki z regulacją wysokości; drzwi z co najmniej 3 zawiasami; drzwi i panele boczne zamykane na klucz; drzwi tylne perforowane - odłączalne, z zamkiem; montaż bez użycia narzędzi; dostawa w stanie gotowym do pracy; kompatybilność ze sprzętem o montażu rack; regulowana głębokość montażowa; możliwość zdjęcia osłon bocznych - dostępne uchwyty. | TAK/NIE* |
|  | Kolor | czarny | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- SVMZ - System scentralizowanego zarządzania hostami oraz maszynami wirtualnymi

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| System scentralizowanego zarządzania hostami oraz maszynami wirtualnymi (parametry minimalne) |
|  | Licencja | Licencja bezterminowa. Jedna licencja jest przypisana do jednej instalacji. | TAK/NIE* |
|  | Liczba maszyn wirtualnych | 70 000 | TAK/NIE* |
|  | Liczba działających w systemie maszyn wirtualnych | 25 000 | TAK/NIE* |
|  | Liczba zarejestrowanych w systemie maszyn wirtualnych | 35 000 | TAK/NIE* |
|  | Liczba połączonych systemów | 15 | TAK/NIE* |
|  | Liczba hostów w połączonych systemach | 5 000 | TAK/NIE* |
|  | Liczba działających maszyn wirtualnych w połączonych systemach. | 50 000 | TAK/NIE* |
|  | Liczba zarejestrowanych maszyn wirtualnych w połączonych systemach. | 70 000 | TAK/NIE* |
|  | Liczba adresów MAC w systemie | 65 536 | TAK/NIE* |
|  | Funkcjonalności | dostosowanie zasobów mocy obliczeniowej do priorytetów biznesowych, równoważąc obciążenia między hostami. Automatyczne wyłączenie podczas niskich obciążeń, co optymalizuje zużycie energii; eliminacja przestojów aplikacji z powodu planowanej konserwacji serwera dzięki migracji maszyn wirtualnych między hostami odbywającej się "na żywo"; planowane tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Kontrola liczby kopii zapasowych przechowywanych za pomocą natywnego harmonogramu tworzenia kopii zapasowych; migracja bez przerywania ciągłości pracy pamięci; stosowanie certyfikowanych dodatków (wtyczek) klienta obsługującego do zarządzania elementami firm trzecich w ich centrum danych bezpośrednio z systemu (kopie zapasowe, zarządzanie polityką bezpieczeństwa i sieci). | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

- SVM - system operacyjny obsługujący maszyny wirtualne

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| System operacyjny obsługujący maszyny wirtualne. Zarządzalne rozwiązanie odseparowujące aplikacje i systemy operacyjne od warstwy sprzętowej (parametry minimalne) |
|  | Licencja | Licencja bezterminowa. Jedna licencja jest przypisana do jednego procesora komputera. | TAK/NIE* |
|  | Rozmiar systemu po zainstalowaniu: | mniej niż 200MB | TAK/NIE* |
|  | Liczba procesorów wirtualnych w maszynie wirtualnej | 256 | TAK/NIE* ** |
|  | Maksymalna ilość RAM dla jednej maszyny wirtualnej | 6 TB | TAK/NIE* ** |
|  | Rozmiar pliku wymiany SWAP dla jednej maszyny wirtualnej | 6 TB | TAK/NIE* ** |
|  | Zarządzanie przez interfejs webowy | tak | TAK/NIE* |
|  | Zarządzanie poprzez ssh. | tak, po aktywacji | TAK/NIE* |
|  | Maksymalny rozmiar dysku wirtualnego. | 62 TB | TAK/NIE* |
|  | Liczba wirtualnych adapterów SCSI wirtualnej maszyny. | 4 | TAK/NIE* |
|  | Liczba kontrolerów IDE w wirtualnej maszynie. | 1 | TAK/NIE* |
|  | Liczba urządzeń IDE w wirtualnej maszynie (dwa kanały master + slave). | 4 | TAK/NIE* |
|  | Liczba IDE CDROM w wirtualnej maszynie. | 4 | TAK/NIE* |
|  | Liczba wirtualnych adapterów SATA w wirtualnej maszynie. | 4 | TAK/NIE* |
|  | Liczba wirtualnych urządzeń SATA w wirtualnym adapterze SATA. | 30 | TAK/NIE* |
|  | Liczba wirtualnych NIC w wirtualnej maszynie. | 10 | TAK/NIE* |
|  | Liczba kontrolerów USB w wirtualnej maszynie | 1 | TAK/NIE* |
|  | Liczba urządzeń USB podłączonych do wirtualnej maszyny | 20 | TAK/NIE* |
|  | Pamięć grafiki w wirtualnej maszynie | 2 GB | TAK/NIE* ** |
|  | Funkcjonalności | narzędzie służące do wydzielania zasobów serwera na potrzeby współdzielących je maszyn wirtualnych; nadawanie priorytetów dostępu do zasobów sieciowych oparte na ustalonych regułach; inteligentne rozmieszczenie maszyn wirtualnych i zrównoważenie ich obciążenia oparte na obciążeniach powstałych na wejściu lub wyjściu i pojemności pamięci; przydzielanie pamięci masowej poprzez grupowanie jej zasobów według zasad określonych przez użytkownika; zarządzanie priorytetami udostępniania pamięci; administrowanie i rezerwowanie maszyn wirtualnych o wysokiej wydajności połączonych z plikami klastra zoptymalizowanymi dla maszyn wirtualnych; eliminacja obciążenia związanego ze skanowaniem antywirusowym poprzez przeniesienie jego funkcji do dedykowanego urządzenia wirtualnego; wykrywanie i odzyskiwanie danych na wypadek awarii aplikacji lub systemu operacyjnego; umożliwia ciągłość dostępu aplikacji do zasobów, bez utraty danych, w przypadku awarii serwera; zabezpieczenie danych poprzez backup z deduplikacją kopii zapasowych, która pozwala zaoszczędzić cenną dyskową przestrzeń; wbudowane, własne rozwiązania służące do replikacji pozwalają obniżyć koszty zabezpieczeń; scentralizowanie zarządzania platformą poprzez interfejs webowy. | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- STACJA GRAFICZNA SG (adg)

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja graficzna SG (adg) (parametry minimalne) |
|  | Typ: | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu i symbolu. Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, zasilaczy, kart sieciowych, itp.) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod producenta). | TAK/NIE* |
|  | Płyta główna: | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca nie mniej niż: - 4 x PCI-Express 3.0 x16 ( złącze(a) PCIe x16 może/mogą być zajęte wyłącznie przez kartę(y) graficzną i/lub akceleratory obliczeń) 3 generacji; - 1 x PCI-Express x4 (wolne) 3 generacji (złącze PCIe x4 może być zajęte wyłącznie przez dysk SSD NVMe); - 1 x PCI-Express x1 (wolne) 3 generacji; - 24 slotów pamięci RAM (12 per CPU); - zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0. Obsługa dysków HDD do łącznie 48 TB. Obsługa dysków NVMe PCIe łącznie do 8 TB. Na płycie głównej obsługa min. 8x SATA. RAID SATA3 6GB/s oferujący RAID 0,1,5,10. Wymagana ilość slotów PCI-Express nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. | TAK/NIE* ** |
|  | Procesor: | Dwa procesory wielordzeniowe, o architekturze zgodnej z x86, 64-bitowe, z pamięcią cache L3 nie mniejszą niż 12 MB każdy, uzyskujące w teście SPECint_rate2006 wynik 850 pkt. Test przeprowadzony w oferowanej konfiguracji na oferowanym systemie operacyjnym (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku identycznym z oferowanym, test przeprowadzony przy rozdzielczości 3840x2160 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. | TAK/NIE* ** |
|  | Pamięć RAM: | a) 64 GB DDR4 z ECC, Dual Channel, możliwość rozbudowy do 3 TB; | TAK/NIE* ** |
|  | Karta graficzna: | d) karta grafiki o minimalnych parametrach nie gorszych niż 4 GB GDDR5, PCI- Express x16 2.0; 2 złącza Display Port, max. rozdzielczość (DVI) 3840x2160 px, nie gorsza niż NVIDIA Quadro M2000; | TAK/NIE* ** |
|  | Dysk twardy: | g) 1 x 500 GB SSD M.2 NVMe, 1x 4 TB SATA3 – dyski zamontowane w wyjmowanych kieszeniach; | TAK/NIE* ** |
|  | Karta dźwiękowa: | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio. | TAK/NIE* |
|  | Karta sieciowa: | 2x 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote WakeUp on LAN. | TAK/NIE* ** |
|  | Porty: | Panel przedni: 2x USB 3.1 (TYP A), 2x USB 3.1 (TYP-C), 1 port combo (słuchawki i mikrofon); Panel tylny: 6x USB 3.1 (TYP A), 2x PS2, 2x RJ45, 1x audio in/out, 1x audio out, 1x RS232 (serial). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. | TAK/NIE* ** |
|  | Klawiatura: | Klawiatura USB w układzie US QWERTY. | TAK/NIE* |
|  | Mysz: | Mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa z rolką (scroll). Podkładka materiałowa pod mysz (min. 250 x 210 mm, powierzchnia robocza z tkaniny, spód antypoślizgowy z gumy). | TAK/NIE* ** |
|  | Napęd optyczny: | DVD± RW DL Serial ATA. | TAK/NIE* |
|  | Obudowa: | - Obudowa nie większa niż typu MidiTower. - Wnęki na napędy: nie mniej niż 1 x 5.25” zewnętrzne, 1 x 3.5” zewnętrzne lub 1 x 5,25" slim size, min. 8 x 2,5” lub 3,5” wewnętrzne (dopuszczalne wnęki na dyski SSD PCIe M.2). - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów). - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera na panelu przednim musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny (oparty na procedurze POST), służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:  przebieg procedury POST;  sumy kontrolne BIOS’u;  awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora;  uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI, kontrolera video, dysku twardego, płyty głównej. - Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać wszelkich zaoferowanych wnęk, zajmować slotów, ani nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie złączy, które są zaoferowane a przeznaczone dla innych zastosować. System musi być bezpośrednio podłączony z płytą przez dedykowane dla niego złącze. - Zasilacz min. 1000W o sprawności minimum 90% przy 50% obciążeniu zasilacza. Zasilacz demontowany bez użycia narzędzi. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki lub zamek na kluczyk). | TAK/NIE* |
|  | Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci, w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowaniem oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz oraz informacje o czujniku otwarcia obudowy i jego stanie. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności, a w szczególności na przetestowanie: procesora i pamięci. | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie: | - Preinstalowany, 64-bitowy system operacyjny zgodnym z punktem 4.5.1, w wersji PL nie wymagający podawania klucza licencyjnego podczas instalacji. Klucz zaszyty trwale w BIOS na etapie produkcji komputera I automatycznie pobierany przez Instalowane oprogramowanie. Dołączony nośnik z oprogramowaniem; - komplet sterowników na CD; - oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt zgodne z pkt. 4.5.2 w wersji polskojęzycznej w najnowszej dostępnej wersji, wymagany nośnik z oprogramowaniem; - komplet sterowników umożliwiający instalację systemu operacyjnego min. Windows 10 za pomocą System Center Configuration Manager 2016 lub nowszego firmy Microsoft (pakiet sterowników pod SCCM 2016) oraz sterowniki obsługujące kartę sieciową i dostęp do dysku w środowisku Windows PE, co najmniej 3.0 lub nowszym (pakiet sterowników do WinPE dla OSD SCCM 2016 lub nowszym). (wymagany link strony internetowej producenta komputera do kompletu sterowników niewymagający podawania dodatkowych informacji np. nr seryjny, model komputera, etc.) | TAK/NIE* |
|  | Funkcje BIOS: | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, z pełną funkcjonalnością SecureBoot. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł./wył. funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji SecureBoot. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji VT. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe: Oprogramowanie: | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające, co najmniej: - informowanie administratora o otwarciu obudowy; - zdalne zablokowanie portów USB; - zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze, a także na grupie komputerów w tym samym czasie; - zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym, co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej; - zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; - otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface; - monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS; - monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; - monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające automatyczne wyszukiwanie nowych wersji sterowników oraz nowych wersji BIOS z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, dedykowanych do zaoferowanego komputera. W celu zapewnienia kompatybilności sprzętu z wyszukiwanymi sterownikami, nie dopuszcza się innego rozwiązania niż oprogramowanie wspierane i rozwijane przez producenta komputera. Należy podać nazwę oprogramowania. Powyżej opisane oprogramowania muszą być wyprodukowane przez jednego producenta, oferowane oprogramowanie ma w pełni integrować się z oprogramowaniem SCCM. | TAK/NIE* |
|  | Certyfikaty i serwis: | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu. - Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera). - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 31 dB co zostanie poświadczone przez oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą w zakresie ISO 7779. - Deklaracja zgodności CE. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (załączyć do oferty odpowiedni certyfikat). - Wykonawca dołączy do oferty link do strony internetowej producenta komputera zawierający dokumentację techniczną która w czytelny sposób przedstawia metodologię i schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera co najmniej: procesor, dysk twardy, pamięć ram, płyta główna oraz karty rozszerzeń. Powyższe dokumenty mają być dołączone do oferty. | TAK/NIE* |
|  | Wymagania dodatkowe: | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera lub jego przedstawiciela w kraju, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. | TAK/NIE* |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | - Dostęp do sterowników i uaktualnień na stronie producenta, wymagana funkcjonalność wyszukiwania sterowników zarówno przez podanie modelu sprzętu jak i numeru seryjnego. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowo: | - dokumentacja użytkownika w języku polskim; - komplet kabli połączeniowych (w tym patchcord RJ-45 o długości nie mniejszej niż 3 m); - komplet kabli zasilających. | TAK/NIE* |
|  | Sprzęt musi obligatoryjnie spełniać Warunki zawierania umowy określone w punkcie 1.2 oraz Oprogramowanie i kryteria środowiskowe punkty 4.5 oraz 4.6 „WYKAZU OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW SPRZĘTU INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- MONITOR WIELKOFORMATOWY MW3

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor wielkoformatowy LCD 55” (parametry minimalne) |
|  | Wielkość ekranu | 55” | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość rzeczywista | 1920 x 1080 | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczości obsługiwane | Min. 4096 x 2160 | TAK/NIE* ** |
|  | Jasność | 700 nit | TAK/NIE* ** |
|  | Maksymalna wielkość pixla | Max. 0,22x0,64 | TAK/NIE* ** |
|  | Kontrast | 1000:1 | TAK/NIE* ** |
|  | Czas reakcji matrycy | max 8 ms | TAK/NIE* ** |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 32-81 kHz | TAK/NIE* ** |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56-75 Hz | TAK/NIE* ** |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178 /178 stopni | TAK/NIE* ** |
|  | Wbudowane głośniki w monitorze | TAK min. 2 x 10W | TAK/NIE* |
|  | Złącza | D-SUB, DVI-D IN, Display Port IN, Display Port OUT, HDMI, Composite video, RS232, RJ45 x 2, USB, złącze pozwalające na wbudowanie odbiornika przesyłania obrazu cyfrowego po sieci LAN. | TAK/NIE* ** |
|  | Funkcje specjalne | Wbudowany czujnik temperatury. Wbudowany czujnik oświetlenia. System bezprzewodowej komunikacji serwisowej. Matowa matryca LCD. Uchwyt ścienny i podstawa stołowa w komplecie z monitorem. | TAK/NIE* |
|  | Wymagania dodatkowe | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. | TAK/NIE* |
|  | Pobór mocy w trybie oszczędnym | Max. 140W | TAK/NIE* ** |
|  | Certyfikaty | CE | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- SFC (switch światłowodowy)

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| SFC - switch światłowodowy (parametry minimalne) |
|  | Konstrukcja | Montowany w szafie Rack 1U | TAK/NIE* |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) | max. 4,4 x 45 x 45 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Wejściowy prąd zmienny | Od 85 V do 264 V przy natężeniu od 5 A do 2,5 A | TAK/NIE* |
|  | Częstotliwość linii wejściowej | Od 47 Hz do 63 Hz | TAK/NIE* |
|  | Pobór mocy | Od 60 W do 80 W | TAK/NIE* |
|  | Dwa nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy | tak | TAK/NIE* |
|  | Architektura | 24 Porty Fibre Channel | TAK/NIE* |
|  | Licencje | 24 licencje (1 licencja na 1 port FC) | TAK/NIE* |
|  | Skalowalność | Architektura pełnego szkieletu zawierająca maksymalnie 239 przełączników | TAK/NIE* |
|  | Tryb przełączania | Automatyczne wykrywanie szybkości portów 2, 4, 8 i 16 Gb/s | TAK/NIE* |
|  | Całkowita przepustowość | 384 Gb/s w całej sieci, pełny dupleks | TAK/NIE* |
|  | Typy portów | sD_Port (diagnostyczny), E_Port, EX_Port, F_Port, M_Port (mirroring); samodzielne wykrywanie na podstawie typu przełącznika (U_Port); opcjonalne sterowanie typem portu | TAK/NIE* |
|  | Typy nośników | Zgodny ze standardami branżowymi przełącznik SFP+ z możliwością podłączania podczas pracy w obudowie SFF, złącze LC; laser o mniejszej długości fali (SWL); laser o większej długości fali (LWL); laser o bardzo dużej długości fali (ELWL); odległość zależy od kabla światłowodowego i szybkości portów. Obsługuje optyczne przekaźniki SFP+ (8 i 16 Gb/s) | TAK/NIE* |
|  | Usługi sieci szkieletowej | Brocade Advanced Performance Monitoring (APM) (w tym najbardziej intensywne użycie dla portów E_Ports, F_Ports i trybu Fabric); Brocade Adaptive Networking (ograniczanie prędkości wejściowej, izolacja ruchu, QoS); wykrywanie wąskich gardeł; Brocade Advanced Zoning (domyślne tworzenie stref, tworzenie stref portów/WWN, tworzenie stref rozgłaszania); Dynamic Fabric Provisioning (DFP); Dynamic Path Selection (DPS); Brocade Extended Fabrics; Enhanced BB Credit Recovery; Brocade Fabric Watch; FDMI; przekierowania ramek; trunking oparty na ramkach; FSPF; IPoFC; Brocade ISL Trunking; serwer zarządzania; NPIV; NTP v3; Port Fencing; Registered State Change Notification (RSCN); Reliable Commit Service (RCS); Brocade Server Application Optimization (SAO); Simple Name Server (SNS) | TAK/NIE* |
|  | Zarządzanie | SSH v2, HTTP/HTTPS, SNMP v1/v3, Telnet; SNMP; WEBTOOLS, Brocade Network Advisor (BNA), SMI-S, RADIUS, LDAP: standardowo Dostęp: Ethernet 10/100 Mb/s (RJ-45), wewnętrzny za pośrednictwem Fibre Channel, port szeregowy (RJ-45) oraz jeden port USB: standardowo Funkcja mirroringu portów umożliwiająca mirroring czterech portów źródłowych i usprawniająca monitorowanie ruchu w sieci oraz rozwiązywanie problemów: standardowo | TAK/NIE* |
|  | Maksymalne certyfikowane wartości | 6000 aktywnych węzłów; 56 przełączników, 19 przeskoków w szkieletach Brocade Fabric OS®; 31 przełączników, trzy przeskoki w szkieletach Brocade M-EOS; w razie potrzeby można certyfikować również większe szkielety sieci | TAK/NIE* |
|  | Zgodność operacyjna | Przełączniki Brocade 3XXX, 4XXX, 5XXX, 6XXX i przełączniki sieci szkieletowej DCX/DCX 8510 Tryb Access Gateway obsługuje sieci szkieletowe Brocade, McDATA i Cisco | TAK/NIE* |
|  | Temperatura podczas pracy | od 0ºC do 40ºC | TAK/NIE* |
|  | Temperatura przechowywania | od -25°C do 70°C | TAK/NIE* |
|  | Wilgotność względna podczas pracy | Od 10% do 85% (bez kondensacji) | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- FCC16 (kontroler światłowodowy)

Nazwa ………………………………

Typ/Model ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| FCC16- kontroler światłowodowy 16GB dwuportowy (parametry minimalne) |
|  | Szybkość transmisji | 16Gb/s, 8Gb/s, 4Gb/s negocjowane automatycznie | TAK/NIE* |
|  | Typ urządzenia | adapter magistrali hosta (HBA) | TAK/NIE* |
|  | Interfejs | PCI-E 3.0 x8 | TAK/NIE* |
|  | Porty | 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Złącza | 2 gniazda wtykowe adapterów SFP+ | TAK/NIE* |
|  | Topologia | punkt-punkt i przełączalna | TAK/NIE* |
|  | Budowa | niskoprofilowa karta | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wzór umowy” i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności przed zawarciem umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach * : ..……………………………………………………..

8.	Wadium w wysokości …………………….. zł, zostało wniesione w dniu ……………..… w formie ……………………………………. .

9.    Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy w …………………………………, numer konta: ……………………………………………

10. Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

| Lp. | Nazwa (Firma) Podwykonawcy | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy | Wykonawca korzysta z potencjału podwykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy

12. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Proszę zaznaczyć odpowiednio:

TAK      NIE

13. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1),  wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Ofertę podpisali :

# ……………………………………

# / imię i nazwisko/

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).