PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w postaci mieszanki piasku z solą (30%)  na:

a) plac składowy Olsztynku - ul. Władysława Jagiełły 32, Olsztynek – 182 ton

b) plac składowy Mątkach – Mątki 14, 11-042 Mątki – 78 ton

c) plac składowy Sętalu – Sętal 66, 11-001 Sętal – 234 ton

d) plac składowy w Sorkwitach – Warpuny 32, 11-731 Sorwkity – 104 ton

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mieszanki piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 z solą spełniającą wymagania normy PN-86/C-84081/02. Zamawiający wymaga aby zawartość soli w dostarczonej mieszance nie była mniejsza niż 30%.

Dostawy należy realizować w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00

Realizacja dostaw będzie realizowana sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego złożonym w formie pisemnej przesłanym faksem lub drogą elektroniczną w terminie określonym w ofercie, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 5 dni od zlecenia, o którym mowa powyżej.

Minimalna ilość jednorazowej dostawy nie będzie mniejsza niż 25 ton.

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty załadunku materiału na placu Wykonawcy, transportu do miejsca docelowego oraz rozładunku na placu wskazanym przez Zamawiającego

Minimalna wartość wykorzystania umowy: 50%

Czas realizacji umowy: 2 miesiące