Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia . Przedmiotem zamówienia jest „ Wykonanie prac remontowych toalety w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4”: I.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zadania jest remont toalet dla chłopców na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4 ,polegający na demontażu kabin ,muszli ustepowych, umywalek ,rozebraniu okładziny ściennej z płytek ,rozebraniu posadzek z płytek na kleju oraz pozostałych prac rozbiórkowych i demaontażowych ujętych w opisie przedmiaru. Wykonanie prac tynkarskich ,płytkarskich i posadzkowych,montaż kabin WC i pozostałych urządzen sanitarnych oraz robót kanalizacyjnych I elektrycznych wraz z robotami towrzyszącymi. II. Opis stanu istniejącego. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowany jest w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4 Toaleta dla chłopców zlokalizowana jest na parterze budynku. Stan techniczny toalety wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu . Zestawienie powierzchni : - pom. nr 1 - 2,40*4,76+0,36*0,78 = 11,70 m2 - pom. nr 2 – 5,73-2,51 = 14,38 m2 Razem = 26,08 m2 Poniżej zdjęcia toalety dla chłopców - stan obecny. Fot. Nr 1 . Popękane płytki,zniszcona umywalka I bateria umywalkowa. Fot. Nr2. Widok od stony drzwi wejściowych . Fot. Nr 3. Stan techniczny kabin wymaga wykonanie remontu. Fot. Nr 4. Futryna zniszczona bez skrzydła. Poniżej zdjęcia toalety dla dziewczynek na I piętrze – jako wzór do wykonanie. Fot. Nr 5 . Drzwi wejściowe do toalety dla dziewcząt. Fot. Nr 6 . Toalety dla dziewcząt. Fot. Nr 7. Toaleta dla dziewcząt. Fot. Nr 8. Toaleta dla dziewcząt. Fot. Nr 9. Toaleta dla dziewcząt. III. Zakres robót do wykonania . Szczegółowy zakres prac ujęty jest w opisie przedmiaru, wyszczególnić można natomiast główne zakresy robót objętych remontem: 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 2. Roboty ogólnobudowlane 3. Roboty instalacji sanitarnych 4. Roboty montażowe 5. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe . Należy wykonać między innymi: - zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - 6.20 m2 , - demontaż drewnianych osłon grzejników - 2.62 m2, - demontaż ścianek ustępowych aluminiowych szklonych z drzwiami – 20.68 m2, - demontaż ścianek ustępowych płycinowych z drzwiami - 5.95 m2, - rozebranie okładziny ściennej z płytek - 58.06 m2, - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach -58.06 m2 - rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek - 26.08 m2, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -1 szt. 2. Roboty ogólnobudowlane: - wyszpałdowanie bruzd poziomych, pionowych w ścianach - 60.00m, - wykonanie tynków cementowo -wapiennych -58.06 m2 , - wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe mieszanka cementowo- wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm - 58.06 m2 , - gruntowanie podłoży preparatem akrylowym , powierzchnie poziome - 26.08 m2, - gruntowanie podłoży preparatem akrylowym, powierzchnie pionowe- pod płytki ścienne w sanitariacie- 58.06 m2, - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x60 cm na zaprawie klejowej; płytki w kolorze białym- 58,06 m2 - posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej; płytki gresowe ,nieszkliwione 60x60cm w kolorze szarym - 26.08 m2 , - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)powierzchni tynków-sufity – 26.08 m2 , - gruntowanie podłoży preparatem akrylowym, powierzchnie pionowe - 27.50 m2, - dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych -kolor biały- 26.08 m2, - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na szorowanie, powierzchni wewnętrznych tynków gładkich -27.50 m2, - drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej w ścianach- szt.2, - wykonanie nowej osłony grzejnika z blachy perfprowanej , nierdzewnej - 3.80 m2, - montaż luster nad umywalkami szt 3 ,o pow.- 2.66 m2 , Pozostałe prace ujęte w przedmiarze razem z pracami towarzyszącymi. 3. Roboty instalacji sanitarnych. W zakresie prac ujęto prace rozbiórkowe i demontażowe oraz zgodnie z przedmiarem między innymi: - demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego- do ponownego montażu - 3 kpl, - demontaż rurociągu stalowego czarnego o śr. 32 mm - 21.75 m , - demontaż baterii umywalkowych szt. 9, - demontaż baterii umywalkowych szt. 9, - demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm ,szt.2, - demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - 13.00 m, 4. Roboty montażowe . - rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - 6.00 m, - rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - 18.00m , - rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach -9.00m , - instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zew. 20 mm na ścianach - 20.00 m , - próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych –40,00m , - montaż umywalek syfonem gruszkowym – umywalki istniejące szt.9 , - montaż baterii umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm – 7 szt., - baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm- montaż baterii istn.- 2 szt, - wpusty ściekowe podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm -2 szt, - montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany – 6 szt. - instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach w bruzdach ściennych - 22.00m, - próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych – 34,00m , Pozostałe prace wg opisu przedmiaru (załącznik nr 2) 5. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – 7,20m3, - wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km – 8,00 m3, Pozostałe roboty wykonać wg. opisu przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6. Postanowienia końcowe. Pozostałe szczegóły techniczne znajdują się w załączonych przedmiarach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odebrania robót budowlanych. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach. Jeżeli w dokumentacji przetargowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 5.04.2021r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Wszystkie materiały budowlane będą podlegać zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru na specjalnym druku - Zatwierdzenie materiałowe do umowy. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do mawianego budynku w niezbędnym zakresie, w szczególności użytkownikom obiektu oraz służb komunalnych i ratowniczych. Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy wykonywaniu prac remontowych w w/w Szkole Podstawowej muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wszystkie prace należy wykonać w okresie wakacyjnym do 29.08.2023 roku. Zamawiający w trakcie realizacji umowy przewiduje dwa odbiory tj: - odbiór wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych rozbiórkowych, - odbiór po wykonaniu całości robót . Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek w poczet realizowanej umowy . Okres gwarancji na realizowane zadania minimum – 36 miesięcy . Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady urządzenia oraz wady w robociźnie.Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót wraz z podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy oraz potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną, protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą odbiorową w 2 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura - dokumentacja powykonawcza” stanowiąca załącznik do opisu przedmiotu zamówienia), w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF tożsamym z wersją papierową (skan zawierający pieczątki i podpisy). Ochrona danych osobowych . Strony Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy. Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych przedstawia załącznik . Uwaga : Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, dodatkowo do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowy na podstawie przedmiarów robót dołączonych do dokumentacji przetargowej.