FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolektor VPN do uruchomienia sieci VPN działających w klastrze według specyfikacji poniżej: Opis urządzenia Urządzenie do montażu w formie rack. Minimum dwa interfejsy 1 GE do obsługi ruchu sieciowego. Minimum 8 GB pamięci RAM. Minimum 500 GB dysk. Podłączenie konsoli po porcie RJ-45, dedykowany port do zarządzania (1 GE) out of band. Wspierane funkcjonalności SSL, NAC, SSL – VPN. Zasilacz maksymalnie o mocy 250 W. Opis funkcjonalności urządzenia Możliwość uruchomienia w trybie VPN lub NAC. Ustawienie urządzenia w klastrze typu active/active , active/passive. Licencjonowanie umożliwiające zestawienie 200 równoczesnych połączeń do klastra. W przypadku awarii jednego z urządzeń w klastrze dalsze utrzymywanie 200 równoczesnych połączeń. Możliwość rozszerzenia licencji na SSL, SSL – VPN do 2 500. Liczba użytkowników typu NAC minimum 6000. W trybie ESP przepustowość tunelu – 1 Gbps. W trybie SSL przepustowość tunelu minimalnie 500 Mbps. Integracja z systemami autentykacji w tym przede wszystkim z systemami RADIUS, LDAP, AD, SAML, RSA oraz IAM Funkcjonalność – multifactor authentication. Sprawdzanie zgodności urządzenia z warunkami administracyjnymi przed wykonaniem połączenia. Ocena podłączonego klienta w zależności od zagrożenia. Dystrybucja klienta VPN przez przeglądarkę www. Możliwość łączenia bez klientowego (zdalnie) telenet, SSH. Możliwość wyboru różnego rodzaju szyfrowania połączeń. Posiadanie interfejsu API . Zarządzanie urządzeniami mobilnymi typu MDM. Ustawienia dedykowanych interfejsów użytkownika, w zależności od kontekstu zarządzania. Dynamiczne przydzielanie ról ustawiane za pomocą wyrażeń regularnych. Możliwość ustawiania wielu sesji przez jednego użytkownika. Wspieranie protokół IPSEC, SSL, ESP, IPSEC/IKEv2 Możliwość wymuszenia automatycznego łączenia urządzeń końcowych w trybie VPN (always on VPN) Do urządzenia w celu wykonania połączenia do sieci VPN musi być przeznaczone dedykowane oprogramowanie możliwe do zainstalowania na systemach Windows, Linux, Android, MAC OS, IOS. Urządzenie nowe wyprodukowane w maksymalnie w ciągu ostatniego roku. Urządzenie posiadające wszelkie licencje oraz gwarancje potrzebne do uruchomienia połączeń VPN w ilości minimum 200 równoczesnych połączeń. Z urządzeniem należy dostarczyć szyny do montażu w szafach typu rack, a także wszelkie niezbędne przewody i kable do jego poprawnego uruchomienia i konfiguracji. Dodatkowe usługi integracji: Wraz z zakupem urządzeń należy przeprowadzić i przygotować: konfiguracje urządzeń o zadanych parametrach przekazanych przez administratorów sieci, przeniesienie konfiguracji z aktualnie używanego systemu MAG-SM160, integracja nowego systemu z bazą danych pracowników typu ERP, wykonanie próbnych połączeń VPN do fragmentów sieci z urządzeń o wymienionych w specyfikacji systemów operacyjnych, tryb przełączania i wdrożenia bezprzerwowy z obecnej konfiguracji użytkowanego systemu, ustawienie urządzeń w klastrze, w różnych lokalizacjach, instrukcje użytkowania w języku polskim dedykowanej aplikacji w systemie uczelni w formie pliku pdf (bez loga sprzedawcy) do wszystkich systemów operacyjnych na których może działać aplikacja. |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.