Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0199/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Rozsiewacz nawozów”

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane w przedmiocie zamówienia*) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Ilość (sztuk) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozsiewacz nawozów. szerokość robocza regulowana w zakresie od co najmniej od 10 do 24 m z podziałem na sekcje o szerokości co najmniej 2 metrów z funkcją automatycznej zmiany szerokości roboczej, pojemność bazowa zbiornika na nawóz co najmniej 1 000 litrów, pokrywa zbiornika, ręczna – z poziomu komputera / automatyczna – z wykorzystaniem sygnału GPS, regulacja szerokości wysiewu lub automatyczna przy użyciu sygnału GPS, komunikacja z ciągnikiem – sterowany z ISOBUS, drabinka, zestaw do opróżniania zbiornika, czujniki rezerwy nawozu, zestaw do próby kręconej, wysiew graniczny lewy i prawy, mieszadło wolnoobrotowe, dozowanie niezależne od prędkości jazdy, komputer do kontroli i sterowania parametrami roboczymi rozsiewacza lub kompatybilność z komputerem firmy Kverneland, jazda równoległa, system ważący masę nawozu w zbiorniku w sposób ciągły, automatyczny start/stop z GPS na uwrociach, system wysiewu do zmniejszenia uszkadzania granulek nasion, oświetlenie drogowe LED. zestaw do kalibracji nawozu licencja na niezbędne oprogramowanie zapewniające pełną funkcjonalność rozsiewacza, rozłączanie elektroniczne połowy rozsiewacza wzmocnione sita stożkowe WOM ze sprzęgłem oprogramowanie: kontrola sekcji + zmienne dawkowanie w oparciu o mapy zasobności plus dostęp do map. Instrukcja obsługi w języku polskim. Wymagane przeszkolenie 3 pracowników z obsługi i pierwsze uruchomienie rozsiewacza. |  |  | 1 |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ