Załącznik nr 1b do ogłoszenia i umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego

Remont części pomieszczeń budynku nr 14 – Wielofunkcyjny, na terenie K - 6087 Radom.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania „Remont części pomieszczeń budynku nr 14  – Wielofunkcyjny” na terenie K-6087 Radom.

- Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę:

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy (robót) oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wykonawca urządzi zaplecze budowy dla osób zatrudnionych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca zapewni możliwość ciągłego korzystania z pozostałej części budynku.

- Roboty ogólno-budowlane:

- Wykonanie przejść w ściankach działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym (okładzina dwustronna);

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych;

- Wykonanie nadproża nad otworem drzwiowym wraz z otynkowaniem;

- Zamurowane otworu drzwiowego wraz z otynkowaniem;

- Wykonanie ścianki działowej z płyt g/k wraz z wygłuszeniem matami z wełny mineralnej;

- Wykonanie (uzupełnienie) tynków kat. III na ościeżach drzwiowych po zdemontowanych drzwiach;

- Wykonanie tapicerskiej izolacji akustycznej na skrzydłach drzwiowych, dwustronnie;

- Zerwanie cokołów z tworzywa sztucznego;

- Uzupełnienie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego, zgrzewanego wraz z cokolikami;

- Wymiana drzwi stalowych zewnętrznych dwuskrzydłowych z naświetlem, malowanych proszkowo w kolorze RAL, wg podanej charakterystyki;

- Montaż drzwi stalowych pełnych malowanych w kolorze RAL, wg podanej charakterystyki;

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych z kształtowników aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL, wg podanej charakterystyki;

- Montaż krat zaokiennych stalowych, osiatkowanych – 2 szt. jedna rozwierana, druga nie rozwierana;

- Zabezpieczenie podłóg folią przed uszkodzeniami;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów i ścian;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem;

- Uzupełnienie tynku mozaikowego na ścianach korytarzy (w obrębie zamurowanych otworów drzwiowych oraz na nowej ściance działowej) wraz z gruntowaniem;

- Mycie po robotach malarskich okien zespolonych;

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach i suficie;

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i suficie;

- Skucie odspojonych i zmurszałych tynków zewnętrznych,

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych;

- Malowanie natryskowe zewnętrznych tynków strukturalnych farbami akrylowymi;

- Wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych na schodach wewnętrznych;

- Renowacja powierzchni ścian w systemie Ceresit zbrojonych siatką z tworzywa sztucznego wraz z zamontowaniem kształtowników metalowych zabezpieczających krawędzie;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych wraz z gruntowaniem na suficie, biegach schodowych i ścianach klatek schodowych;

- Wykonanie tynku mozaikowego na ścianach klatek (ziarno max. 1 mm) wraz z gruntowaniem;

- Dwukrotne malowanie balustrad schodowych z prętów prostych;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania;

- Mycie po robotach malarskich okien zespolonych;

- Wymiana posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami na klatkach bocznych wraz z przygotowaniem podłoża (w wiatrołapach i na spocznikach) wraz z przygotowaniem podłoża;

- Czyszczenie strumieniowo-cierne na mokro powierzchni z masy lastrico;

- Czyszczenie powierzchni schodów klatek bocznych z masy lastrico (pastowanie i froterowanie;

- wywóz i utylizacja gruzu z terenu budowy.

2.2  Roboty elektryczne:

- Demontaż opraw jarzeniowych z kloszem;

- Ułożenie przewodów kabelkowych w gotowych bruzdach;

- Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elektrycznego na zaprawie cementowej lub gipsowej;

- Montaż opraw oświetleniowych typu LED wraz z przygotowaniem podłoża;

- Wymiana przełączników schodowych i krzyżowych, podtynkowych w puszkach;

- Wymiana plafonier sufitowych;

- Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych końcowych;

2.3	Roboty instalacyjne (c.o., wod.- kan.):

- wykonanie instalacji oraz podejść wod.-kan. wraz z armaturą odcinającą pod nowoprojektowane urządzenia sanitarne w aneksie kuchennym na 1 p.: umywalka, zlew, zmywarka;

- montaż umywalki nablatowej oraz zlewozmywaka 1-kom. z ociekaczem;

- montaż baterii zlewozmywakowej oraz umywalkowej;

- montaż niezbędnej armatury podłączeniowej i odcinającej wraz z osprzętem do urządzeń j.w.;

- sprawdzenie szczelności oraz płukanie instalacji wodociągowej po wykonanych pracach instalacyjnych;

- likwidacja podejścia kanalizacyjnego fi 110 w korytarzu parteru wraz z robotami naprawczymi  – skrycie w posadzce ;

- likwidacja podejść pod wpusty podłogowe na poziomie kanalizacyjnym fi 50 pod stropem pom. magazynu (piwnice), odtworzenie poziomu z podejściem pod zlew;

- demontaż i montaż grzejników pod malowanie pomieszczeń i korytarzy;

- wymiana grzejników płytowych w wybranych pomieszczeniach na 1 piętrze – szt.4;

- wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania j.w.

- Charakterystyka drzwi stalowych:

Drzwi muszą spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. oraz Zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2019 r. i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych, tj: -drzwi o odporności na włamanie klasy RC4 wg PN-EN 1627 oraz dodatkowo, wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, klasy B wg PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone o więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczo-godzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym(promieniowanie z radioaktywnego źródła nie przekraczającego równowartości 10 curie, co 60 z odległości 760 mm. przez 20 godzin. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być wyposażony w dwa komplety od ustawienia szyfru. Dodatkowo drzwi powinny być wyposażone w zamek kluczowy centralny rozporowy klasy , samozamykacz montowany od wewnątrz pomieszczenia, wizjer szerokokątny, zestaw plombowniczy, próg oraz klamkę od strony wewnętrznej (pomieszczenia) i gałkę od strony zewnętrznej (korytarza).

- Charakterystyka drzwi wejściowych

Drzwi zewnętrzne konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowe, przeszklone w większej części szkłem bezpiecznym min. P4, częściowo wypełnienie płytą termoizolacyjną z progiem – klasy odporności na włamanie nie niższej niż RC-2 o wymiarach w świetle ościeży (muru) 155x245 cm, prawe - 1 szt., (wymiar w świetle ościeżnicy skrzydła głównego min. 90 cm) kolor wg palety RAL, wg Polskiej Normy PN-ENV 1627, o współczynniku przenikania ciepła min. 1,40 [W/(m2*K)], i wyposażone w następujące elementy: zawiasy łożyskowane min. 3 szt. na skrzydło, 2 niezależne zamki na wkładkę atestowaną bębenkową. Skobel zamka rolkowy. Pochwyt dwustronny. Zestaw plombowniczy na plastelinę i plombę metalową; samozamykacz z ogranicznikiem i blokadą otwarcia, dodatkowy ogranicznik (odbojnik) otwarcia (może być zamontowany w posadzce przed drzwiami od strony zewnętrznej.

- Charakterystyka wewnętrznych drzwi aluminiowych

Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych malowane proszkowo w kolorze RAL. Górny ramiak zewnętrzny wykonany w krzywiźnie istniejącego otworu. Skrzydło główne lewe o wym. w świetle 90x200 cm. osadzone na min. 3 zawiasach łożyskowanych. Szklone w całości szkłem bezpiecznym, przezroczystym. Dodatkowo drzwi powinny być wyposażone w zamek rolkowy z kluczem, samozamykacz z blokadą otwarcia montowany od wewnętrznej strony, próg oraz pochwyty od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

- Charakterystyka krat zaokiennych:

Kraty muszą spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. oraz Zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2019 r. i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych, tj:

Krata okienna musi być zainstalowana w ramie stalowej o przekroju 45x6 mm. Z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm., usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż. 150 mm. I wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45x6 mm., usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 mm.

Mocowanie krat w otworze okiennym powinno spełniać następujące wymagania:

- Kraty mocuje się na minimum trzech krawędziach,

- Kraty muszą być mocowane za pomocą kotw o średnicy nie mniejszej niż średnica pręta kraty, wmurowanych w ścianę na głębokość minimum 100 mm., kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm. Kotwy powinny być niewidoczne.

Mocowanie siatek powinny spełniać następujące wymagania::

- Siatki mocuje się od zewnętrznej strony okien budynków i krat,

- Ramię siatki mocuje się minimum na trzech krawędziach,

- Rama siatki musi być mocowana za pomocą kotw wmurowanych w ścianę.

- Prace organizacyjne i porządkowe:

- urządzenie placu budowy (UPB);

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych (nieuprawnionych);

- uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie i sprzedaż odpadów metalowych (pod nadzorem przedstawiciela Inwestora);

- uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie i utylizacja gruzu i innych odpadów.

- Odbiór robót:

Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty budowlane:

- Wykonanie otworów w ściankach działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym (okładzina obustronna) – sprawdzenie stanu pozostałej powierzchni ścian i sufitów na styku ze ściankami;

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych – jw.;

- Wykonanie nadproży nad otworem drzwiowym wraz z otynkowaniem – sprawdzenie staranności i prawidłowości wykonania;

- Wykonanie tynków kat. III na ościeżach drzwiowych - jw;

- Wykończenie nowych otworów drzwiowych w istniejących ściankach działowych z płyt g/k na ruszcie – sprawdzenie montażu nowych profili;

- Wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych - sprawdzenie poprawności i dokładności montażu i staranności w nadaniu właściwej gładkości powierzchni ścianek -  sprawdzenie montażu elementów rusztu oraz montażu i powierzchni płyt;

- Wykonanie tapicerskiej izolacji akustycznej na skrzydłach drzwiowych, dwustronnie – sprawdzenie jakości materiału i staranności wykonania;

- Zerwanie cokołów z tworzywa sztucznego – sprawdzenie stanu powierzchni pod cokołem i ewentualne jej naprawy;

- Uzupełnienie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego, zgrzewanego wraz z cokolikami - sprawdzenie stanu powierzchni pod posadzką i staranności połączenia z posadzką i cokolikami istniejącymi;

- Wymiana drzwi stalowych zewnętrznych, dwuskrzydłowych, częściowo oszklonych malowanych proszkowo w kolorze RAL, wg podanej charakterystyki – sprawdzenie jakości i zgodności parametrów ze specyfikacją oraz prawidłowości zamontowania;

- Montaż drzwi stalowych pełnych malowanych w kolorze RAL, wg podanej charakterystyki – sprawdzenie jakości i zgodności parametrów ze specyfikacją oraz prawidłowości zamontowania;

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych z kształtowników aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL – jw.;

- Montaż krat zaokiennych stalowych, osiatkowanych – 2 szt. jedna rozwierana, druga nie rozwierana – jw.;

- Zabezpieczenie podłóg folią przed uszkodzeniami – sprawdzenie szczelności zabezpieczeń;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów i ścian – sprawdzenie malowanych powierzchni pod względem usunięcia nierówności, pęknięć i rys oraz dokładności wykonania struktury;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem – jw.;

- Wykonanie tynku mozaikowego na ścianach korytarza i na klatkach schodowych (ziarno 1 mm.) – sprawdzenie prawidłowości nałożonej struktury oraz połączeń z innymi sąsiednimi elementami (ościeżnice drzwi, narożniki ścian);

- Mycie po robotach malarskich okien zespolonych – sprawdzenie dokładności wykonania;

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach i suficie – sprawdzenie zakresu wykonania i stanu powierzchni pod tynkami;

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i suficie – sprawdzenie staranności wykonania płaszczyzn oraz połączeń z istniejącymi tynkami;

- Skucie odspojonych i zmurszałych tynków zewnętrznych;

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych – jw.;

- Malowanie natryskowe tynków strukturalnych farbami akrylowymi – jw.;

- Wymiana pojedynczych płytek na schodach klatki głównej – sprawdzenie jakości dostarczonego materiału i sposobu ułożenia w zakresie płaszczyzn;

- Renowacja powierzchni ścian w systemie Ceresit zbrojonych siatką z tworzywa sztucznego wraz z zamontowaniem kształtowników metalowych zabezpieczających krawędzie - sprawdzenie staranności wykonania płaszczyzn oraz zamocowań osiatkowania i narożników;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych wraz z gruntowaniem na suficie, biegach schodowych i ścianach klatek schodowych - sprawdzenie malowanych powierzchni pod względem usunięcia nierówności, pęknięć i rys oraz dokładności wykonania malatury;

- Dwukrotne malowanie balustrad schodowych z prętów prostych – sprawdzenie usunięcia zbędnych nierówności (zacieki farby, resztki tynków, ogniska korozji) oraz malatury;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania – jw.;

- Wymiana posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami na klatkach bocznych wraz z przygotowaniem podłoża – sprawdzenie staranności wykonania i jakości materiału;

- Czyszczenie powierzchni schodów klatek bocznych z masy lastrico wraz z pastowaniem i froterowaniem – jw.;

- wywóz i utylizacja gruzu z terenu budowy – przedłożenie dokumentów dotyczących utylizacji odpadów.

Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty elektryczne:

- demontaż opraw jarzeniowych – sprawdzenie stanu miejsc po demontażu;

- ułożenie przewodów kabelkowych w gotowych bruzdach – sprawdzenie staranności i prawidłowości ułożenia przewodów;

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elektrycznego na zaprawie cementowej lub gipsowej – sprawdzenie staranności wykonania;

- wymiana na gotowym podłożu łączników instalacyjnych – sprawdzenie jakości urządzeń i staranności montażu;

- wymiana plafonier sufitowych – jw.;

- montaż opraw oświetleniowych typu LED wraz z przygotowaniem podłoża – jw.;

- wymiana opraw żarowych oraz opraw oświetlenia ewakuacyjnego – jw.;

Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty – instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o.:

- demontaż istniejących oraz montaż nowych podejść wod.-kan. Pod urządzenia sanitarne w nowej lokalizacji – sprawdzenie staranności i prawidłowości wykonania;

- montaż umywalki nablatowej oraz zlewozmywaka 1-kom. z ociekaczem -– sprawdzenie jakości i standardu dostarczonych przyborów sanitarnych;

- izolacja rurociągów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – jakość wykonanych prac, zgodność montażu z instrukcją producenta;

- wykucie i zamurowanie bruzd z przewodami instalacji wod.-kan. – sprawdzenie jakości materiału i staranności wykonania;

- montaż baterii zlewozmywakowej oraz umywalkowej - jw;

- sprawdzenie szczelności oraz płukanie instalacji wodociągowej po wykonanych pracach instalacyjnych;

- likwidacja podejścia kanalizacyjnego Ø 110 w korytarzu parteru wraz z robotami naprawczymi  – skrycie w posadzce – sprawdzenie uszczelnienia kanalizacji;

- likwidacja podejść pod wpusty podłogowe na poziomie kanalizacyjnym fi 50 pod stropem pom. magazynu (piwnice), odtworzenie poziomu z podejściem pod zlew;

- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej oraz c.c.w. – dostarczenie protokołu z próby szczelności;

- wykonanie płukania instalacji wodociągowej – dostarczenie protokołu z płukania instalacji;

- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji kanalizacji sanitarnej – dostarczenie protokołu;

- demontaż i montaż grzejników pod malowanie pomieszczeń i korytarzy – sprawdzenie staranności montażu;

- roboty instalacyjne związane z wymianą grzejników – sprawdzenie jakości materiałów i doboru urządzeń, poprawności montażu i wykonania połączeń;

- wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania – dostarczenie protokołu z próby szczelności.

- Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych:

Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego; wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego; transportowanie w poziomie na potrzebną odległość materiałów i elementów oraz wszelkiego sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót; zniesienie lub wyniesienie poza obręb terenu budowy materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce; segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym; sprawdzanie prawidłowości wykonania robót; przygotowanie zapraw oraz mieszanek; usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców; wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno–ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia; zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów infrastruktury; wywóz na składowisko gruzu, asfaltu oraz powstałych odpadów na skutek robót rozbiórkowych.

- Informacje o terenie budowy:

- Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowią klatki schodowe budynku nr 14 wraz z wejściem głównym oraz częściowo pomieszczenia parteru i piętra w kompleksie wojskowym k-6087 Radom. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe elementy zabezpieczające i znaki ostrzegawcze niezbędne do ochrony robót oraz wygody innych użytkowników kompleksu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną;

- organizacja robót budowlanych: Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone w dokumentacji i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich: Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Ciągi komunikacyjne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.

- ochrona środowiska: Przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenia powietrza pyłami oraz możliwość powstania pożaru.

- warunki bezpieczeństwa pracy: Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy na budowie odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy.

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, uwzględniając potrzeby i bezpieczeństwo użytkowników kompleksu. Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu protokołem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych. Wykonawca we własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do dyspozycji terenu. Po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych w trakcie użytkowania zniszczeń.

Uwaga: Niezbędne media dostarczone będą z przedmiotowego budynku.

- warunki dotyczące organizacji ruchu: Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla użytkowników terenów przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

- Ogrodzenia: Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

- Określenia podstawowe:

- STWiOR – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;

- Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiOR, oraz projektu budowlanego dla robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

- Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji.

- Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

- Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

- Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 oraz z 1994r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr. 39 poz.339 i nr 60 poz. 535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r. z póżn. zm.). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

- Wymagania dotyczące środków transportu:

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej,

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1276 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 8 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1570 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1799 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 10 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie j.t (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2017 poz. 2285 z późn. zm.),

- polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót,

- instrukcjami montażu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

- Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów, a także będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: jakość użytego materiału, atesty na materiały i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne lub certyfikaty, zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jakość i trwałość wykonanych robót, zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż., protokoły z pomiarów i badań. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym.

- Ogólne zasady obmiaru robót: Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako pomnożone przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy: Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarów robót i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

- Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i z terminami określonymi w umowie. Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

Roboty budowlane podlegają następującym odbiorom:

- Odbiór częściowy – odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiór ostateczny końcowy.

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:

- protokołów odbiorów częściowych;

- terminowości wykonania robót;

- przepisów obowiązującego prawa budowlanego;

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia;

- protokołów z pomiarów i badań;

- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. Podstawą płatności jest umowa z inwestorem.

- Dokumenty odniesienia:

  - Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót;

  - Przedmiar robót;

  - Kosztorys inwestorski;

  - Podstawowe normy techniczne, dotyczące wykonania poszczególnych robót, karty techniczne i aprobaty producentów stosowanych materiałów;

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Podstawa płatności:

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Kwota ryczałtowa będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z kosztami; wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy; wartość pracy sprzętu wraz z kosztami; koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dokonaniu odbioru końcowego bez wad, sprawdzeniu przez inspektora nadzoru obmiarów i kosztorysu powykonawczego Wykonawca w terminie do 30 dni wystawi fakturę.

- Uwagi końcowe:

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający (za jego zgodą) dopuszcza użycie innych materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach. Na wszystkie materiały Wykonawca obowiązany jest przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej – zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 roku z późn zm.). Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). Wszystkie roboty należy wykonać w sposób nieuciążliwy dla użytkownika, rejon prac po zakończeniu robót należy uporządkować. Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych.

Sporządził:

Tomasz LINOWSKI						   SZEF INFRASTRUKTURY

Inspektor TUN						42. Bazy Lotnictwa Szkolnego

p.o. Krzysztof SOLIS