ZAŁĄCZNIK 4a

WYKAZ ASORTYMENTOWY

Dostawa olejów do pojazdów samochodowych

| Lp | Asortyment i jego parametry fizykochemiczne | Punktowany Producent n/w lub równoważny | Ilość w litrach (2 lata) | Wymagane opakowanie | Cena jednostkowa netto zł/litr | VAT % | Wartość brutto zł 4x6 +7 | Oferowany producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 5W/30 do nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym (benzynowym) | CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL | 4 000 | 200 - 210 dm³ |  | ……………% |  |  |
|  | SAE: 5W/30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | API: SN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACEA: C3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane jest aby produkt posiadał aprobaty producentów: VW 504.00/507.00 MB 229.31/229.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 5W/30 stosowany zwłaszcza w wysokoprężnych silnikach Diesla i benzynowych, montowanych w najnowszych modelach samochodów osobowych, terenowych i furgonach, z turbodoładowaniem, wyposażonymi w systemy oczyszczania spalin (filtr cząstek stałych) | CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL | 800 | 200 - 210 dm³ |  |  |  |  |
|  | SAE: 5W/30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | API: SN/CF lub wyższa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACEA: C2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 5W/40 stosowany zwłaszcza w wysokoprężnych silnikach Diesla i benzynowych, montowanych w najnowszych modelach samochodów osobowych, terenowych i furgonach, z turbodoładowaniem, wyposażonymi w systemy oczyszczania spalin (filtr cząstek stałych) | CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL | 3 000 | 200 - 210 dm³ |  |  |  |  |
|  | SAE: 5W/40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | API: SN/CF lub wyższa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACEA: A3/B4/C3 lub wyższa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produkt posiada aprobaty producentów: MB 229.51/229.31 , VW 502.00/505.00/505.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy półsyntetyczny 10W/40 do nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym a także somoczynnym (Diesela) z turbodoładowaniem w samochodach osobowych i furgonach | CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL | 1 000 | 200 - 210 dm³ |  |  |  |  |
|  | SAE: 10W/40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACEA: A3/B4 lub wyższa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane jest aby produkt spełniał aprobaty producentów: VW 505.00 / 501.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielosezonowy olej przekładniowy syntetyczny 75W/90 o szerokim zakresie zastosowania do wszystkich skrzyń biegów samochodowych oraz do hipoidalnych przekładni głównych, przekładni kierowniczych, tylnych mostów, skrzyń pośrednich oraz mechanizmów różnicowych. | CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL | 500 | 5 dm³ |  |  |  |  |
|  | SAE: 75W/90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | API: GL-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 10W/60 przeznaczony do nowoczesnych silników Diesla i benzynowych o najwyższej mocy wykorzystywanych w amatorskich i wyczynowych sportach motorowych | CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL | 200 | 4-5 dm³ |  |  |  |  |
|  | SAE 10W/60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | API: SL/CF lub wyższa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACEA A3/B3/B4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wielosezonowy olej przekładniowy mineralny 80W/90 o szerokim zakresie zastosowania w skrzyniach biegów samochodowych (m.in. do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych pracujących w trudnych warunkach) | CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL | 250 | 5 dm³ |  |  |  |  |
|  | SAE: 80W/90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | API: GL-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Olej do wspomagania układów kierowniczych, przekładni automatycznych oraz innych systemów sterowanych hydraulicznie | Ravenol Febi Castrol LiQUI MOLY | 200 | 1 dm³ |  |  |  |  |
|  | Spełniający wymagania DEXTRON III G |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Olej do wspomagania układów kierowniczych, przekładni automatycznych oraz innych systemów sterowanych hydraulicznie | Ravenol Febi Castrol LiQUI MOLY | 250 | 1 dm³ |  |  |  |  |
|  | Spełniający wymagania DEXTRON II D |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Olej do przekładni automatycznych | Ravenol Febi Castrol LiQUI MOLY | 200 | 1 dm³ |  |  |  |  |
|  | Spełniający wymagania ATF SP-IV |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Olej do automatycznych skrzyń biegów | Febi Vaico | 200 | 1 dm³ |  |  |  |  |
|  | Spełniający wymagania G O52 182 A2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto poz. 1-11 |  |  |
| Wartość zamówienia zwiększona o 10% na asortyment nieobjęty zamówieniem podstawowym |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO POZ. 1-11 + 10% |  |  |

DOKUMENT MUSI BYĆ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

ELEKTRONICZNYM