OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Nazwa przedmiotu zamówienia:

Remont i montaż dostarczonego przenośnika załadowczego do hali przyjęć sortowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku

2.  Kod CPV:      50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

45223100-7 montaż konstrukcji metalowych

3.  Szczegółowy opis :

3.1 Przedmiotem zamówienia jest kapitalny remont przenośnika załadowczego wraz z jego wymianą. Podajnik ten, po uprzednim demontażu starego przenośnika ma być ustawiony w żelbetowym kanale (fosie) w hali przyjęć sortowni frakcji resztkowej odpadów komunalnych prowadzonej przez Zamawiającego. Jako załączniki do niniejszego SIWZ Zamawiający udostępnia „Instrukcję techniczno-rozruchową przenośnika załadowczego ETM” oraz zdjęcia przenośnika.

Przenośnik jest gotowy do inspekcji na terenie sortowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55

3.2 Zamawiający wymaga, żeby konstrukcja przenośnika była zgodna z wymaganiami aktualnie obowiązującej Dyrektywy Maszynowej, Dyrektywy Niskonapięciowej, Dyrektywy o Kompatybilności Elektromagnetycznej i innych aktów prawnych których stosowanie jest obowiązkowe, na co Zamawiający przedstawi odpowiednie deklaracje dołączone do DTR

3.3 Wydajność przenośnika ma mieścić się w granicach od 25 do 33 Mg/h odpadów frakcji tzw. resztkowej, przy jej ciężarze nasypowym 0,3-0,35 Mg/m3.

Konstrukcja urządzenia, osadzenie w żelbetowym kanale i sposób zabudowy muszą być zbliżone do istniejącego wzoru.

3.4 Zakres remontu kapitalnego:

3.4.1 Konstrukcja przenośnika , po demontażu części, powinna być naprawiona w miejscach w których ubytki materiału są znaczne. Konstrukcja przenośnika ma być naprawiona w sposób  gwarantujący odpowiednią sztywność.

Składowe jej elementy mają być poddane obróbce strumieniowo-ściernej i oczyszczone do klasy co najmniej Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1, dwukrotnie pomalowana epoksydowymi farbami podkładowymi oraz farbą wierzchniego krycia koloru zielonego nr 6018 i żółtego nr 1007 wg palety RAL. Łączna grubość pokrywy malarskiej musi się zawierać w granicach 0,20-0,3 mm

3.4.2 Do wymiany przewiduje się następujące elementy:

a) Płytki przenośnika – konieczna jest wymiana wszystkich 136 płytek (patrz zdjęcie), które są mocowane do łańcucha. Płytki przenośnika powinny być wykonane ze stali Hardox odpornej na ścieranie.

b) łańcuch- konieczna wymiana całego łańcucha

Łańcuch musi być smarowany i w tym celu Zamawiający wymaga kropelkowego systemu smarowania. Za zbiorniczkiem oleju ma znajdować się zawór elektromagnetyczny upuszczający olej na iglice służące do regulacji prędkości kroplenia olej. Jeden zbiorniczek oleju ma służyć do smarowania obu łańcuchów. Układ ma być dostosowany do smarowania łańcucha olejem mineralnym o lepkości 46 mm2/s w 40*C.

c) koła łańcuchowe

d) łożyska .

Łożyskowanie ma być skonstruowane w oparciu o typowe handlowe elementy dostępne w Polsce, przy czym Zamawiający wymaga, aby zastosować łożyska osadzane na tulejach wciąganych.

Punkty smarne mają być wyprowadzone w taki sposób, żeby do smarowania nie trzeba było wchodzić do wnętrza przenośnika. Zastosowane media eksploatacyjne mają być typowe i łatwo dostępne w drodze przetargu publicznego.

e) zbierak

f) osłony i uszczelniacze boczne płytek.

Śruby mocujące osłony mające styk z odpadami muszą być klasy 10.9 lub 12.9 z łbem soczewkowym z gniazdem sześciokątnym w środku (imbusowym) i z kołnierzem wg normy ISO 7398 lub śruby grzybkowe tzw. zamkowe. Zamawiający wymaga, aby burty przenośnika lub bandy tworzące nieckę były wykonane ze stali o grubości 3-4 mm. Osłony te w zależności od długości poszczególnych fragmentów muszą być odpowiednio sztywne, aby nie nastąpiło trwałe odkształcenie plastyczne elementów konstrukcji pod ciężarem spadających odpadów.

G) prowadnice łańcucha

3.4.3 Konieczne jest przełożenie mocowania motoreduktora na drugą stronę przenośnika.

Remont motoreduktora nie jest przedmiotem postępowania

3.7 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił do akceptacji projekt techniczny urządzenia. Projekt ma zawierać wszelkie niezbędne rysunki techniczne które posłużą do oceny zgodności wymagań Zamawiającego z koncepcją Wykonawcy.

3.8 Montaż przenośnika obejmuje wymontowanie istniejącego przenośnika z kanału wraz ze wszystkimi czynnościami niezbędnymi w celu zrealizowania montażu przenośnika i jego oblachowania (band), wstawienie nowego przenośnika, ustalenie jego pozycji w kanale względem urządzeń z którymi będzie współpracował, podłączenie urządzenia do napięcia zasilającego oraz systemu sterowania sortownią, podłączenie systemu smarowania łańcucha.

Demontaż przenośnika należy wykonać w sposób minimalizujący jego uszkodzenia i po wyjęciu z fosy należy go ustawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby czas przeznaczony na montaż, demontaż i rozruch wraz z próbami nie przekroczył 3 dni od chwili ogłoszenia przestoju remontowego. Przestój remontowy zostanie ogłoszony w formie notatki służbowej sporządzonej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i podpisanej przez upoważnionego umową przedstawiciela Wykonawcy. Od chwili podpisania umowy biegnie termin 3 dni.

4.  Wymagana  gwarancja dla przedmiotu zamówienia  to minimum 12 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu.