Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY DRHUCSKA

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : MODERNIZACJA DROGI

adres                     : UL.SKALNA HUCISKO

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     : UL.PARTYZANTOW 1, 32-310 KLUCZE

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INZYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2019/06/12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : DRHUCSKA  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNR  AT03             Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni           m2       1458.3250

0102-02-00            bitumicznej o gr.4cm z wywozem materialu z                 *  0.2000

20% powierzchni wsp.  rozbiorki na odl.1km                                    =   291.6650

k=0,20

17.0*4.0+15*7.5*0.5+9.5*2.5*0.5+(13+4)/2*6.0

+298*4.0+(4.6+13.0)/2*9.0=                       1458.3250

--------------------

RAZEM :    1458.3250

2    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km    m3         11.6700

0208-02-02            odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-           * 11.0000

na dalsze 11km        15t,przy przewozie po drogach o nawierz.                =   128.3700

utwardzonej.Grunt I-IV

1458.33*0.20*0.04=

3    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu                      m3         11.6700

0100-0200

4    KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem         m2       1458.3300

1005-07-00

5    KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych    m2       1458.3300

0309-02-00            standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po               *  1.2500

anal.-gr.5cm  wsp.    zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem        =  1822.9125

k=1,25                samowyład.do 5 t

6    KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-         t         185.9370

0309-07-00            bitumicznych samochodami samowyładowczymi do 5 t,          * 10.0000

z dalszych 10km       na dalszy 1 km ponad 5 km                               =  1859.3700

1458.33*0.102*1.25=

7    KNNR    6             Mechaniczne plantowanie poboczy,grubość ścinania  m2        342.5000

1301-05-00            10 cm                                                      *  0.5000

50% k=0.5                                                                     =   171.2500

(17.0+298+9.5+8+10)*2*0.5=

8    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    m3         17.1250

0107-01-00            tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy

pobocza szer.0.50m    do 10 cm

342.5*0.05=

KOSZTORYS : DRHUCSKA  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

*1    KNR  AT03             Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4cm z wywozem

0102-02-00            materialu z rozbiorki na odl.1km

20% powierzchni wsp.

k=0,20

1458.3250 m2          0.2000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00900                                 2.62498

70 39813    Samochód samowyładowczy 10-15t             m-g                  0.01600                                 4.66664

71 12715    Frezarka drogowa z podaj.2,0m              m-g                  0.00440                                 1.28333

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km

0208-02-02            samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.

na dalsze 11km        Grunt I-IV

Ilość= 1458.33*0.20*0.04=

11.6700 m3         11.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 39813W   Samochód samowyład.10-15 t (1)             m-g                  0.01600                                 2.05392

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu

0100-0200

11.6700 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1005-07-00

1458.3300 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00760                                11.08331

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1040099  Asfalt drogowy stały                       kg                   0.51000                               743.74830

22 1020399  Olej napędowy do silników                  kg                   0.01800                                26.24994

70 52271    Skrapiarka d/bitumu 250-500dm3             m-g                  0.01220                                17.79163

71 39116    Ciągnik kołowy  29-37/37-50KM              m-g                  0.01220                                17.79163

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*5    KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,

0309-02-00            grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5

anal.-gr.5cm  wsp.    t

k=1,25

1458.3300 m2          1.2500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03990                                72.73421

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    0.10200                               185.93707

70 52313    Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.00750                                13.67184

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00750                                13.67184

72 12160    Walec statyczny samoj.ogumiony             m-g                  0.00750                                13.67184

73 39811    Samochód samowyładowczy do 5 t             m-g                  0.02500                                45.57281

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami

0309-07-00            samowyładowczymi do 5 t,na dalszy 1 km ponad 5 km

z dalszych 10km

Ilość= 1458.33*0.102*1.25=

185.9370 t          10.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39811    Samochód samowyładowczy do 5 t             m-g                  0.01600                                29.74992

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : DRHUCSKA  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNNR    6             Mechaniczne plantowanie poboczy,grubość ścinania 10 cm

1301-05-00

50% k=0.5

Ilość= (17.0+298+9.5+8+10)*2*0.5=

342.5000 m2          0.5000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.02060                                 3.52775

70 51010    Ścinarka samojezdn.poboczy URM             m-g                  0.01960                                 3.35650

71 39800    Samochód samowyładowczy                    m-g                  0.02140                                 3.66475

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*8    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,

0107-01-00            grubość warstwy do 10 cm

pobocza szer.0.50m

Ilość= 342.5*0.05=

17.1250 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.99000                                34.07875

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    1.99000                                34.07875

22 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    0.30000                                 5.13750

23 1600600  Mial kamienny                              t                    0.18000                                 3.08250

24 3930000  Woda                                       m3                   0.25000                                 4.28125

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.28000                                 4.79500

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------