Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2

Maceratory

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej np: basenów, kaczek itp. Urządzenie otwierane i zamykane za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa. Górna pokrywa i panel przedni z pokrywą antybakteryjną. Zbiornik wodny w całości zabudowany w urządzeniu. Wbudowana pompa perystaltyczna. Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy. Maceracja przy użyciu 2 modułów tnąco-rozrywających(nie wymagających ostrzenia- dożywotnia gwarancja)- 4 noże tnące. Możliwość stosowania chemii oraz naczyń z pulpy celulozowej, różnych producentów bez utraty gwarancji. Diody LED informujące o stanie urządzenia z funkcją Auto-start. Ładowność/cykl: 1-2 naczynia, wymiary: 977mm wys. x 445mm dł. x 360 mm szer. Zużycie wody 10l, zbiornik na wodę o poj. 10l, czas cyklu: < 60 sekund, odpływ: 38 mm, silnik: jednofazowy 230v-50Hz,13A, moc, 0,7kW, poziom hałasu: 55dB, waga bez załadunku: 50 kg, doprowadzenie wody rurą ¾. Urządzenie nowe z 2020 r |  | szt | 1 |  |  |  |
|  | Macerator -. Ładowność/cykl: do 8 naczyń typu nerka lub do 4 naczyń typu kaczka, basen. Wymiary: wysokość 908mm x głębokość 524mm x szerokość 411mm. Wysokość załadunku 80cm. Zużycie wody 17 – 23 l. Czas cyklu 82 – 114 sekund. Silnik jednofazowy 230V 50Hz, 13A; trójfazowy 400V, moc 0,59 kW. Doprowadzenie wody rurą ¾, Odprowadzenie ścieków rura 50mm (odpływ kanalizacyjny na wysokości max. 150mm od podłogi). Instalacja elektryczna: 1-fazowa, urządzenie wyposażone jest w 1,5m giętki przewód izolowany . Górna obudowa i pokrywa komory tworzą jeden element, łatwy do czyszczenia, bez przewężeń – brak gromadzenia się nieczystości w trakcie użytkowania. Zbiornik wodny odporny na uszkodzenia mechaniczne. Automatyczne uruchamianie urządzenia z funkcją „auto-start” po zamknięciu pokrywy. Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy za pomocą przycisku membranowego. Komora maceratora wyposażona w liczne otwory odpływowe o średnicy 5mm zapobiegające przedostawaniu się większych ścinków lub niepotrzebnych przedmiotów do kanalizacji. Zabezpieczenie komory w przypadku otwarcia pokrywy, braku wody, zablokowania. Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowana na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy z możliwością ustawienia przypomnienia o konieczności przeprowadzenia przeglądu wyświetlanego na panelu. Instrukcja obsługi w języku polskim. Urządzenie nowe z 2020 r |  | szt | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy