## Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# Aparat do monitoringu posiewów krwi oraz płynów ustrojowych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane – należy opisać każdy oferowany parametr (nie będzie spełnieniem tego wymogu wpisanie słowa „tak”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub używany- nie starszy niż 2020r. | TAK (podać) |  |
| 2.a | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie min. 400 | TAK (podać) |  |
| 2.b | W okresie obowiązywania umowy możliwość najmu dodatkowego, wolnostojącego aparatu o charakterze modułowym, zwiększającego całkowitą ilość miejsc inkubacyjno - pomiarowych o min 40 lub więcej (według aktualnych potrzeb Zamawiającego) | TAK (podać) |  |
| 3. | Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: Imię i Nazwisko pacjenta Identyfikator Szpitala Stanu butelki (wynik” +”, wynik” –„, butelka anonimowa) Długość protokołu inkubacji Datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez system. | TAK (podać) |  |
| 4. | Komputer wraz z monitorem , kompatybilny z oferowanym aparatem – obsługujący aparat i współpracujący z siecią laboratoryjną Szpitala ( podłączenie aparatu do sieci ProMIC Szpitala), o parametrach nie gorszych niż: Procesor minimum 2 rdzenie, częstotliwość minimum 3 GHz Pamięć RAM minimum 4 GB Obsługa sieci LAN 1 GB/s Monitor przekątna ekranu minimum 20 cali | TAK (podać) |  |
| 5. | Możliwość podłączenia do systemu urządzeń peryferyjnych ułatwiających wprowadzanie danych (mysz optyczna, klawiatura zewnętrzna). | TAK (podać) |  |
| 6. | Odczyt badanych (monitorowanych ) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min. | TAK (podać) |  |
| 7. | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji umożliwiający podłączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną Szpitala (podłączenie aparatu do sieci ProMIC Szpitala) | TAK (podać) |  |
| 8. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym). | TAK (podać) |  |
| 9. | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny. | TAK (podać) |  |
| 10. | Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora: dla danego rodzaju podłoży dla pojedynczej butelki | TAK (opisać) |  |
| 11. | Dostępna opcja blokady przez system uszkodzonych stacji (pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych). | TAK (podać) |  |
| 12. | Możliwość ocen preparatów bezpośrednich z pozytywnych oraz podejrzanych hodowli - brak substancji interferujących i zaciemniających preparat. | TAK (podać) |  |
| 13. | Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej | TAK (podać) |  |
| 14. | Drukarka laserowa do wydruku wyników badań oraz zestawień. | TAK (podać) |  |
| 15. | Okres gwarancji nie krótszy niż okres obowiązywania umowy | TAK (podać) |  |
| 16. | Przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla personelu z obsługi aparatu po instalacji- minimum 5 osób | TAK (podać) |  |
| 17. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w j. polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK (podać) |  |
| 18. | Zagwarantowany system usług serwisowych bez żadnych ograniczeń w okresie obowiązywania umowy - w tym minimum jeden przegląd w roku. | TAK (podać) |  |
| 19. | Szkolenie dla personelu medycznego dotyczące możliwości diagnostycznych w zakresie posiewów krwi. | TAK (podać) |  |
| 20. | Uruchomienie oprogramowania CE-IVD zapewniającego możliwość tworzenia raportów mikrobiologicznych oraz epidemiologicznych dotyczących posiewów krwi | TAK (podać) |  |

- Parametry graniczne dotyczące podłóż do aparatu do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane – należy opisać każdy oferowany parametr (nie będzie spełnieniem tego wymogu wpisanie słowa „tak”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostępne podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych. | TAK (podać) |  |
| 2. | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inhibitorem stosowanych antybiotyków ( w postaci żywic lub polimerów ) – brak w składzie węgla aktywnego zaciemniającego preparaty Grama. | TAK (podać) |  |
| 3. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo-rdzeniowym (mała ilość materiału - 0,5-1 – 3 ml). Możliwość zastosowania gotowego i zwalidowanego suplementu wzbogacającego podłoża dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych poniżej 0,5 ml. | TAK (opisać) |  |
| 4. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz neutralizującym wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie. | TAK (podać) |  |
| 5. | Możliwość hodowli drożdżaków i grzybów na wybiórczych (selektywnych) podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii- możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii). | TAK (podać) |  |
| 6. | Opisy wszystkich podłoży w j. polskim. | TAK (podać) |  |

- Parametry oceniane dotyczące podłóż oraz aparatu do monitoringu posiewów krwi i płynów ustrojowych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry oceniane | Opisać, wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej, tj mieszczącej się w zakresie 18 – 25oC TAK – 5 Pkt. NIE – 0 Pkt. | Wpisać wartość temperatury ……………………………………………………. |
| 2. | Termin ważności podłoży licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego minimum 5 m-cy - ( 0 pkt.) - 5 miesięcy – 0 pkt. - powyżej 5 m-cy – 5 pkt. Niedopuszczalne jest zaoferowanie terminu krótszego niż 5 m-cy | Wpisać termin ważności podłoży w miesiącach ……………………………………………………. Interpretacja – wystarczające będzie wpisanie jednej wartości, co będzie oznaczało, że każde z wymaganych podłoży będzie miało minimalny termin przydatności wskazy przez wykonawcę. |

Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.

Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym