-poz.1

Stymulator jednojamowy MRI typu SSIR  z elektrodą

Producent:..............................................................

Nazwa/numer katalogowy......................................

| L.p. | Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Elektrody A i V aktywne - do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Program nocny | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny | Podać |  | Wymagane |
| 6 | Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny | Podać |  | Wymagane |
| 7 | Waga max. 30g | Podać |  | Wymagane |
| 8 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 9 | Szerokość impulsu(A/V), min. zakres 0,5-1,0 | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 10 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,0 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 12 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK |  | Wymagane |
| 14 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość antyarytmicznej stymulacji(EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Histereza jednojamowa | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość dostarczenia do 50% urządzeń z programem MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola elektromagnetycznego i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 2 | Śródklatkowy pomiar płynów | Podać |  | 0-nie, 5-tak |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

-poz.2

Stymulator dwujamowy MRI typu  DDDR z elektrodami

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | Podać |  | Wymagane |
| 3 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 4 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,0 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 6 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5- 7,0 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 7 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody A i V aktywne do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 15 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | Wymagane |
| 20 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | Podać |  | Wymagane |
| 21 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | Podać |  | Wymagane |
| 22 | Możliwość dostarczenia do 50% urządzeń z programem MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola elektromagnetycznego i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | Podać |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | Podać |  | 5 pkt - do 2 typów, 20 pkt - 3 typy i więcej |
| 2 | Dostępne histogramy: - częstość - przewodzenia AV - aktywność pacjenta | Podać |  | Po 5 pkt za histogram |
| 3 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | Po 5 pkt za funkcję |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-Nie, 20-Tak |
| 5 | Preferencja rytmu własnego | Podać |  | 0-Nie, 10-Tak |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.