Załącznik nr 6 do SWZ

ZP.271.2.2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę nawierzchni utwardzonej ulicy Dworcowej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, miejscami parkingowymi, zagospodarowaniem zieleni a także uzbrojeniem terenu obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowę kolizji (istniejących sieci) a także nadzór autorski.

Na przedmiot zamówienia w szczególności składać się będzie:

- wykonanie koncepcji projektowej – w ciągu 3 miesięcy od podpisania koncepcji

- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny). Na przedmiotową dokumentacje składać się będzie:

            - projekt branży drogowej, na aktualnej mapie do celów projektowych uwzględniający budowę kanału technologicznego (wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po stronie wykonawcy dokumentacji),

            - projekt instalacji i oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i wyposażeniem,

            - projekt sieci kanalizacji deszczowej

            - projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

            - projekt zagospodarowania zieleni,

            - projekt organizacji ruchu,

            - wykonanie badań geotechnicznych,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych,

- wykonanie przedmiaru robót wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych oraz wyposażenia,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych oraz wyposażenia wraz ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego projektu w okresie realizacji robót budowlanych - 5 pobyty,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę

- na etapie projektowania Projektant zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym planowane rozwiązania projektowe.

- Projekt oświetlenia wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na budowę oświetlenia, o które należy wystąpić do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy. Należy uzyskać uzgodnienie projektu oświetlenia z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława.

- Projekt sieci kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, o które należy wystąpić do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy. Należy uzyskać uzgodnienie projektu sieci kanalizacji deszczowej z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława.

- Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o które należy wystąpić do Iławskich Wodociągów. Należy uzyskać uzgodnienie projektu z Iławskimi Wodociągami.

- Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy zostanie naniesiona na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2

Część 2 – budowa ulicy Jagiełły w Iławie – przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji  projektowej i technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego budowy drogi gminnej - ulicy Jagiełły, zjazdów do posesji, uzbrojenia terenu obejmującego sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, przebudowę istniejących kolizji, zagospodarowanie zieleni (trawnik), wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, który zostanie połączony z istniejącą ścieżką pieszo - rowerową na dz. nr 154 obręb 10 Iława, a także nadzór autorski.

Przedmiotową dokumentację należy wykonać na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003r.                               o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363)

Na przedmiot zamówienia w szczególności składać się będzie:

  - wykonanie projektu budowlanego t.j.: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i projektu technicznego zgodnie z załączoną koncepcją projektową – Wariant II (droga+ chodnik). Na przedmiotową dokumentację składać się będzie :

- projekt branży drogowej, na aktualnej mapie do celów projektowych uwzględniający budowę kanału technologicznego (wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po stronie wykonawcy dokumentacji),

- projekt instalacji oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i wyposażeniem,

- projekt sieci kanalizacji deszczowej,

- projekt przebudowy sieci wodociągowej,

- projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

- projekt zagospodarowania zieleni - uwzględnić niezbędna wycinkę drzew i krzewów (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach ) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia,

- projekt stałej organizacji ruchu,

- wykonanie podziału działek  - Zamawiający oszacował na podstawie załączonej koncepcji, iż należy dokonać podziału 12 działek: Obr 10 dz. Nr 120/21; 120/22; 120/30; 120/15 i 146 przedmiotowe działki nie stanowią własności Gminy Miejskiej Iława, 143/13; 149/1; 149/2; 319; 153; 151 i 154 – stanowiące własność Gminy Miejskiej Iława

  - wykonanie badań geotechnicznych,

  - informację dotyczącą bezpieczeństwa ochrony i zdrowia (BIOZ) wszystkich branż występujących                        w przedmiotowych opracowaniach projektowych,

  - opracowanie map projektów podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363) wraz z oszacowaniem kosztów,

  - wznowienie na gruncie punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, oraz przekazanie Zamawiającemu kopii protokołu z w/w czynności potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji przed przekazaniem map do celów projektowych,

  - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych,

  - wykonanie przedmiaru robót wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych,

  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów niezbędnych                         do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

  - sprawowanie nadzoru autorskiego projektu w okresie realizacji robót budowlanych,

  - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

  - na etapie projektowania Projektant zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym planowane rozwiązania projektowe,

  - projekt oświetlenia wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na budowę oświetlenia,  o które należy wystąpić do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy,

  - należy uzyskać uzgodnienie projektu oświetlenia z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława,

  - projekt sieci kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, o które należy wystąpić do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy,

  - należy uzyskać uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława,

  - projekt przebudowy sieci wodociągowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, o które należy wystąpić do Iławskich Wodociągów,

  - należy uzyskać uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociągowej z Iławskich Wodociągów,

  - projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, o które należy wystąpić do Iławskich Wodociągów,

  - należy uzyskać uzgodnienie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z Iławskich Wodociągów,

  - dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy zostanie naniesiona na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych,

  - karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  - operat wodno-prawny,

Zalecenie Zamawiającego – dokonanie przed złożeniem oferty wizji lokalnej na terenie objętym niniejszym przetargiem.