Pompa próżniowa Ilmvac LVS 105T-10ef+x1szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Pompa przeznaczona do pracy z agresywnymi rozpuszczalnikami i oparami kwasów. |  |
|  | Maksymalna próżnia : 2 mbar |  |
|  | Wydajność: 1.2 m 3/h |  |
|  | Ilość głowic: 4 |  |
|  | Liczba stopni: 3 |  |
|  | Membrany wykonane z P TFE, odporne chemicznie |  |
|  | Podłączenia (we /wyj): DN8 |  |
|  | Maksym. poziom hałasu: 44 dB |  |
|  | Pobór mocy: 68 W |  |
|  | Zasilanie : jednofazowe , 90-260V/50-60Hz |  |
|  | Wymiary: 250 x 260 x 435 m (szer. x głęb. x wys.) |  |
|  | Waga : 9.5 kg |  |
|  | W skład systemu LVS wchodzi: Pompa próżniowa membranowa MP C 105 T Kontrole r próżni VC pro z czujnikiem ciśnienia i za worem zapowietrzającym Elektroniczne sterowanie obrotami pompy Wgrana do oprogramowania lista rozpuszczalników Chłodnica skroplin na wylocie pompy wraz z kolbą okrągłodenną 500m l Separator po stronie ssącej, okrągłodenny o pojemności 500 m l Kabel zasilający sieciowy Instrukcja obsługi dla pompy i kontrolera 1.5m przewodu próżniowego |  |

………………………

Podpis Wykonawcy