PAKIET 6

| 1 | Opaska uszczelniająca jednosegmentowa na stal fi50 L=200 | szt | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Opaska uszczelniająca jednosegmentowa na stal fi50 L=300 | szt | 2 |
| 3 | Opaska uszczelniająca jednosegmentowa na stal fi65 L=200 | szt | 2 |
| 4 | Opaska uszczelniająca jednosegmentowa na stal fi65 L=300 | szt | 2 |
| 5 | Opaska uszczelniająca jednosegmentowa na stal fi125 L=300 | szt | 2 |
| 6 | Opaska uszczelniająca jednosegmentowa na stal fi125 L=500 | szt | 1 |
| 7 | Opaska uszczelniająca wielosegmentowa na stal fi400 L=400 | szt | 2 |
| 8 | Opaska uszczelniająca jednosegmentowa na żeliwo fi100 L=300 | szt | 2 |
| 9 | Opaska uszczelniająca jednosegmentowa na żeliwo fi100 L=500 | szt | 3 |

Wymagania techniczne dotyczące opasek;

- blacha, kątownik napinający, zamek, płytka mostowa wykonana co najmniej ze stali nierdzewnej;

- śruby/szpilki zamykające opaskę przyspawane na stałe do korpusu opaski spawem ciągłym

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali cynkowej ogniowo, gwinty śrub zabezpieczone powłoka umożliwiającą wielokrotny montaż opaski i zabezpieczający śrubę przed zacięciem, śruby zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego;

- uszczelka wykonana z EPDM lub NBR, powierzchnia ryflowana lub kratkowana, przymocowana do powierzchni uszczelniającej w postaci jednoczęściowego płaszcza z trwałym zabezpieczeniem przed wywinięciem w miejscu połączenia gumy;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16

- trwałe oznaczenie na produkcie: producent, średnica nominalna lub zakres średnicy zewnętrznej, materiał na jaki ma być montowana

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH