### Odpowiedzi na dodatkowe pytania

### Postępowanie: ZP/1/2022/UE

### Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG. W ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (ID 570117)

Pytanie nr 1: W odpowiedzi na pytanie nr 207 z dn. 03.03.2022r. Zamawiający wprowadził punktację jak poniżej:

„Pytanie 207:

Dotyczy załącznika nr 2.2 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy, Dotyczy p. 2 rozdziału Parametry ogólne. „Tomograf komputerowy do badania całego ciała pacjenta, min. 16 rzędowy uzyskujący min. 32 warstwy submilimetrowe (w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta)”.

Prosimy o wprowadzenie punktacji do rozwiązań o większej ilości rzędów detektorów, na przykład Ilość rzędów detektora ≥ 32 – 10 pkt Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt Uzasadnienie: Im większa ilość rzędów detektora biorących jednoczesny udział w akwizycji, tym większa rozdzielczość przestrzenna i ilość możliwych szczegółów do zobrazowania.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza punktację za zaoferowanie 32 rzędowego Tomografu Komputerowego  ≥ 32 – 5 pkt Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt”

natomiast w zmodyfikowanym Załączniku nr 3 - Zestawienie parametrów granicznych  Tomograf  Komputerowy w punkcie A.2 wprowadził omyłkowo inną punktacje:

| 2 | Tomograf komputerowy do badania całego ciała pacjenta, min. 16 rzędowy uzyskujący min. 32 warstwy submilimetrowe (w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta). | Tak podać ilość rzędów i warstw |  | Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt Ilość rzędów detektora ≥ 32 – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W związku z powyższym w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości prosimy Zamawiającego o poprawienie oczywistej omyłki i modyfikację punktu A.2 zgodnie z odpowiedziami, czyli, w następujący sposób:

| 2 | Tomograf komputerowy do badania całego ciała pacjenta, min. 16 rzędowy uzyskujący min. 32 warstwy submilimetrowe (w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta). | Tak podać ilość rzędów i warstw |  | Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt Ilość rzędów detektora ≥ 32 – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę w załączniku i potwierdza poprawną odpowiedź z dn. 03.03.2022 na następująca:

| 2 | Tomograf komputerowy do badania całego ciała pacjenta, min. 16 rzędowy uzyskujący min. 32 warstwy submilimetrowe (w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta). | Tak podać ilość rzędów i warstw |  | Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt Ilość rzędów detektora ≥ 32 – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 2: Dot. punktów:

Zestawienie parametrów granicznych RIS PACS II -2.

|  | Lekarska stacja diagnostyczna RTG, TK – 1 zestaw |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | Tak |  |

oraz

Zestawienie parametrów granicznych  Tomograf  Komputerowy - Załącznik nr 3

| C | Konsola diagnostyczna – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | Tak |  | Bez punktacji |

Czy Zamawiający dopuści monitory, które podsiadają sprzętową kalibrację do standardu DICOM część 14 dla dwóch trybów pracy?

ODPOWIEDŹ: TAK.

Pytanie nr 3

#### Dotyczy załacznika nr 2 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG

Dotyczy p. 69 rozdziału STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH. „Pochłanialność płyty statywu”

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w punktacji która aktualnie przyznaje punkty za słabszy parametr, zgodnie z poniższą propozycją

> 0,5 mm Al – 0 pkt

≤ 0,5 mm Al – 5 pkt

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuję, że poprawia oczywistą omyłkę

Na:

> 0,5 mm Al – 0 pkt

≤ 0,5 mm Al – 5 pkt

Pytanie nr 4

#### Dotyczy załacznika nr 2 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG

Dotyczy p. 143 rozdziału INNE WYMAGANIA. „Szkolenie specjalistyczne w miejscu instalacji dla lekarzy radiologów i techników z obsługi tomografu  (stanowiska : operatorskie i diagnostyczne) oraz z obsługi pozostałego sprzętu dostarczonego z TK zgodnie z Załącznikiem Wymiar oraz zakres szkoleń”

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej ponieważ szkolenia powinny obejmować oferowany aparat RTG

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuję, że poprawia oczywistą omyłkę.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych  Tomograf  Komputerowy, Dotyczy p. 2 rozdziału Parametry ogólne. „Tomograf komputerowy do badania całego ciała pacjenta,  min. 16 rzędowy uzyskujący min. 32 warstwy submilimetrowe (w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta)”.

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w  punktacji do rozwiązań o większej ilości rzędów detektorów, zgodnie z poniższą propozycją

Ilość rzędów detektora ≥ 32 – 5 pkt

Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt

Uzasadnienie: Zamawiający w odp na pytania z dnia 03.03.2022 przyznał punktację za większa liczbę rzędów natomiast w zestawieniu parametrów została wpisana poniższa wartość

Ilość rzędów detektora ≥ 32 – 0 pkt

Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt

ODPOWIEDŹ: Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę w załączniku i potwierdza poprawną odpowiedź z dn. 03.03.2022.