ZAŁĄCZNIK nr 1

PROWADZENIE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I                KLIMATYZACYJNYCH

OBIEKT nr 1

Centrale wentylacji mechanicznej VTS CLIMA obsługujące pomieszczenia budynku   D, E, F, G, H  przy ul. Krakowskiej 71-79:

- N1 CV – A1 L/X – 1354A/1 – 1 Vn=3420m3/h    Pe=1,3/0,33kW    Qc=25,2kW                                 (z odzyskiem ciepła),

- W1 CV – A 1 – P/X – 1354A/1 – 1 Vw=3420m3/h    Pe=1,3/0,33kW,

- N2 CV – A 3 – P/X – 1354A/1 – 1 Vn=6450m3/h  Pe=2,5/0,65kW  Qc=54,6kW                             (z odzyskiem ciepła),

- W2 CV – A 3 – L/X – 1354A/1 – 1  Vw=6450m3/h   Pe=2,5/0,65kW,

- N3 CY – P1 – P/HW  Vn=1200m3/h   Pe=0,68kW  1x220V  Qc 16,0kW,

- W3 Cv – P1 – L/V   Vw=1600m3/h   pE=068kW    1x220V

- N4  CV – A1 – L/X – 1354A/1 – 1    Vn=3010m3/h   Pe=1,0/0,23kW Qc=16,4kW                         (z odzyskiem ciepła),

- W4  CV – A1 – P/X – 1354A/1 – 1  Vw=4090m3/h  Pe=1,7/0,40kW,

- W5 TD – 1000 – 250   Vw=800m3/h   Pe=0,155kW,

- W5A TD – 1000 – 250   Vw=800m3/h  Pe=0,155kW,

- W6 CV – A3 – P/W – 256A/1 – 6 Vw=9000m3/h   Pe=2,5/0,65kW,

- N7 CV – A3 – P/X – 1354A/1 – 1  Vn=6000m3/h    Pe=2,0/0,50kW,

- W7 CV – A3 – L/X – 1354A/1 – 1  Vn=6000m3/h    Pe=2,0/0,50kW,

- N8 CV – A3 – L/X 1354A/1 Vn=9000m3/h    Pe=4,4/1,10kW   Qc=61,60kW                                 (z odzyskiem ciepła),

- W8 CV A3 – P/X – 1354A/1 – 1   Vw=9000m3/h   Pe=4,4/1,10kW,

- N9 CV – P2 – L/N – 10A/1 – S  Vn=2800mm3/h  Pe=0,95/0,25kW  Qc=34,50kW,

- W9 CV – P2 – P/N – 10A/1 – S  Vn=2800mm3/h    Pe=1,00/0,22kW,

- N10 CV – P1 – P/N – 10A/1 – S  Vn=2000m3/h   Pe=0,95/0,25kW   Qc=24,6kW

- W10 CV – P2 – L/N – 10A/ 1 – S   Vn=2000m3/h   Pe=0,70/0,15kW,

- N11 CV – D3 – L/X 1354F/1 – 1 Vn=6200m3/h  Pe=2,5/0,65kW  Qc=40,3kw                                   (z odzyskiem ciepła),

- W11 CV – D3 – L/X – 1354F/1 – 1  Vw=6200m3/h     Pe=2,5/0,65kW,

- N12 CV 11L(45) – 336/1.8//S9.5/S1.7/S6.1+R  Vn=35600m3/h   Pe=14,0/3,3kW  Qc=169kW   (z odzyskiem ciepła),

- W12 Cv 11L (45) – 336/1,4//S9.5/S1.8/S6.1/S3.3/S6.1/S9.3+R   Vw=35600m3/h  Pe=13,0/3,3kW,

- Centrala nawiewna US21RH,

- Centrala  klimatyzacyjna z odzyskiem  ciepłą US30LPHC.

OBIEKT nr 2

Centrale wentylacji mechanicznej VTS CLIMA  obsługujące pomieszczenia Biblioteki Głównej  przy ul. Tarczyńskiego 1

- CV – A 1L   N – 10A/ 1 – 7

- CV – A 1L   W – 0A/ 1 – 6

- CV – A 1L    N – 10A/ 1 – 6

- CV – A 1L    W – 0A/ 1- 6

- CV – A2P     W – 0A/ A – 6

- CV – A2P     N – 10A/ 1 – 7

- CV – A2P     N – 10A/ 1 – 6

- CV – A1P     W – 0A/ 1- 6

- CV  - P 1P     N – 10A/ 1 – N

- CV – P 1P     W – 0A/ 1 – N

- Nawilżacze parowe AT 3000/ NORDMANN   szt. – 4

OBIEKT nr 3

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku WEF i Z  przy ul. Mickiewicza 64:

- Pokój 418   klimatyzator kasetonowy                  szt. 1

- Pokój 421   klimatyzator  ścienny                          szt. 1

- Pokój 327   klimatyzator  ścienny                          szt. 1

- Pokój 329   klimatyzator  ścienny                          szt. 1

- Pokój 237   klimatyzator  ścienny                          szt. 1

- Pokój 232   klimatyzator  ścienny                          szt. 1

- Pokój 203   klimatyzator podstropowy                 szt. 1

- Pokój 202   klimatyzator podstropowy                 szt. 1

- Pokój 101   klimatyzator  ścienny                           szt. 1

- Pokój 102   klimatyzator  ścienny                           szt. 1

- Pokój 105   klimatyzator  ścienny                           szt. 1

- Pokój 118   klimatyzator  ścienny                           szt. 1

- Pokój 120   klimatyzator podstropowy                 szt. 1

- Pokój 126   klimakonwektory  kanałowe              szt. 3

- Pokój 127   klimatyzatory kasetonowe                 szt. 4

- Pokój 21     klimatyzatory  ścienne                         szt. 2

- Pokój 09     klimatyzator  ścienny                           szt. 1

- Pokój 012   klimatyzator  ścienny                           szt. 1

- Zewnętrzny  agregat chłodniczy Clivet                  szt. 1

- Centrale VTS CLIMA                                                   szt.2

- Wentylatory dachowe Systemair                            szt.2

Sala 126

- System wentylacji dachowej    TFE315-4                szt. 1

- Wytwornica  wody lodowej      CLIVET                    szt. 1

- Jednostka wewnętrzna           VTS                             szt. 1

Sala 127

- VTS  aparat  grzewczy                                                  szt. 1

- Wentylator dachowy                                                   szt. 1

- Klimatyzator  Elektra  ECC                                           szt. 2

- Klimatyzator  Elektra  ECF                                            szt. 2

Aula im. Przemysława Małka (Nowa Aula)

- Centrala wentylacji i klimatyzacji DAIKIN                  szt. 1

- Zestaw  DAIKIN VS-100-R-RMHC Wywiew                szt. 1

- Zestaw  DAIKIN VS-100-R-RMHC  Nawiew                szt. 1

- Nagrzewnica  wodna    VS 100 WCL 2                        szt. 1

- Chłodnica  freonowa  jednosekcyjna  VS-100-DX-2-1   szt. 1

- Sekcja wentylatorowa   VS 100/150  DRCT.DR.FAN.1v.2  szt. 1

Laboratorium  komputerowe  nr 09

- Klimatyzator  TRANE                                                      szt. 1

Pomieszczenie 012

- Klimatyzator  DAIKIN           FTKS50BFMB                   szt. 1

Pomieszczenie 013

- Klimatyzator  Fujitsu  ASYA24LC                                   szt. 2

Pomieszczenie 021

- Klimatyzator  TRANE  MCW52KBORAA                       szt. 2

Sala  wykładowa 101/102

- Klimatyzator  DAIKIN FT60V1B                                      szt.  1

Laboratorium  komputerowe  nr 105

- Klimatyzator  DAIKIN FT45GAV1B                                 szt. 1

Pomieszczenie 118

- Klimatyzator  DAIKIN KFR-65GW                                   szt. 1

Pomieszczenie 120

- Klimatyzator  DAIKIN FHK50BFF1B                                szt. 1

Pomieszczenie 202

- Klimatyzator  ELEKTRA PRX800RC                                 szt. 1

Pomieszczenie 203

- Klimatyzator  ELEKTRA PRX500RC                                szt. 1

Pomieszczenie 232

- Klimatyzator  TADMOR  7K(O)                                        szt. 1

Pomieszczenie 237

- Klimatyzator  TRANE MWW500GMARA                       szt. 1

Pomieszczenie 327

- Klimatyzator  DAIKIN FTN25DAV2B                                szt. 1

Pomieszczenie 329

- Klimatyzator  DAIKIN FTN25DAV2B                                szt. 1

Pomieszczenie 418

- Klimatyzator  MDV MOU12HN1                                       szt. 1

Pomieszczenie 421

- Klimatyzator  DAIKIN FTY18JV1B                                      szt. 1

OBIEKT nr 4

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku WEF i Z przy ul. Mickiewicza 69:

Sala wykładowa  nr 3

- Klimatyzator  LG S36AHP                                                   szt. 2

Pomieszczenie 9

- Klimatyzator  DAIKIN FTN25GXV1B                                  szt. 1

Pomieszczenie 23

- Klimatyzator  DAIKIN FTN50FV1B                                      szt. 1

OBIEKT nr 5

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku WEF i Z przy ul. Mickiewicza 66:

Czytelnia i biblioteka

- Agregat wody lodowej WESPER                                                            szt.1

- Centrale klimatyzacyjne VTS CLIMA                                                     szt.2

- Szafa automatyki                                     komplet

- Centrala wentylacyjno nawiewno wywiewna wymiennik obrotowy  SPA-1257  szt. 1

- Agregat  chłodniczy   R22 2002                                                                szt. 1

Aula im. prof.  K. Babińskiego

- Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna wymiennik krzyżowy nagrzewnica elektryczna

- IV Product   EXE-150-OEH                                                                          szt. 2

- VEAB  VRE-ELEE150                                                                                szt. 2

Sala wykładowa 019

- Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna wymiennik obrotowy SWEGON GOLD 20C111                                                                                                      szt. 1

- Agregat chłodniczy   DAIKIN ERQ200A7W1B                                     szt. 1

Sala wykładowa 0315

- Klimatyzator kasetonowy DAIKIN FVQ71BUV1B                                szt. 2

Stara Aula

- Centrala klimatyzacyjna IV PRODUKT                                                  szt.1

- Szafa automatyki                                      komplet

Sala 0315

- Klimatyzatory kasetonowe podstropowe   szt.2

Sala wykładowa 019

- Centrala klimatyzacyjna SWEGON GOLD                                            szt.1

- Automatyka sterująca                                      komplet

- Zewnętrzny agregat skraplający ERQ200                                           szt.1

OBIEKT nr 6

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku ACKJ przy ul. Wawrzyniaka 15:

- Centrale klimatyzacyjne VTS CLIMA CPV2, X, HW                             szt.2

- Centrale wentylacyjne  VTSClima CPV, HW                                        szt.2

- Wentylatory kanałowe                                                                           szt.2

- Klimatyzator ścienny                                                                               szt.1

OBIEKT nr 7

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku WNŚ i P   przy ul. Mickiewicza 18:

Wentylacja pomieszczeń i urządzeń – D10c, P010, I 109, II 208, III 309

- Centrale wentylacyjne VTS – VS10 HE.RT z automatyką                                       szt.6

OBIEKT nr 8

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku WNS i P  przy ul. Mickiewicza 16:

- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła typ 60LDRX40                 szt.1

- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła typ 60LDRX30                 szt.1

- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła typ VX700EV                   szt.1

- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła typ VR700E                      szt.1

- Wentylator kanałowy  typ KWKE160                                                     szt.1

- Wentylator dachowy   typ RWK160L1                                                   szt.2

- Wentylator kanałowy  typ KWKE250                                                      szt.1

- Wentylator kanałowy łazienkowy typ MURO 120Plus                         szt.3

- Wentylator kanałowy  typ KUK- 200                                                        szt.2

- Wentylator kanałowy  typ FK – 160                                                         szt.1

- Klimatyzator kanałowy  typ FXZQ20M8                                                   szt.1

- Klimatyzator kanałowy  typ FXZQ32M8                                                   szt.1

- Klimatyzator kanałowy  typ FXZQ40M8                                                   szt.1

- Klimatyzator kanałowy  typ FXZQ50M8                                                   szt.1

- Klimatyzator kanałowy  typ FXZQ80M8                                                   szt.1

- Klimatyzator kanałowy  typ FXZQ100M8                                                 szt.1

- Klimatyzator kanałowy  typ FXZQ125M8                                                  szt.1

- Inwerter   typ RXYQ50P7WIB                                                                      szt.1

OBIEKT nr 9

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku WNŚ i P   przy ul. Mickiewicza 16a:

- Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna CSK-20 Juwent NW1

- Centrale nawiewne CP-1Juwent N2, N4, N6, N10

- Centrala wentylacyjna CSK-15 Juwent NW3

- Centrala wentylacyjna CSK-15 Juwent NW5

- Centrala wentylacyjna CSK-40 Juwent NW7

- Centrala wentylacyjna CSK-10 Juwent NW8

- Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna CSK-15 Juwent NW9

- Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna CSK-35 Juwent NW11

- Agregat wody lodowej Syscroll 135 Air Systemair

- System VRF LG (jednostki wew. , zew.)

- Klimatyzacja typ. Split LG (jednostki wew. , zew.)

- Kurtyna powietrza PD2500Systemair

- Wentylatory dachowe Systemair

OBIEKT nr 10

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku WNŚ i P  przy ul. Felczaka 3c

- Centrala wentylacyjna plus 4 wentylatory  budynek wiwarium

- Klimatyzator ścienny typ ASYA14 Fujitsu o mocy Qcht – 4,0kW

- Wentylator kanałowy typ KVKE250M                                                   szt.2

- Wentylator łazienkowy typ BF150                                                         szt.2

- Wentylator kanałowy typ KVKE160                                                       szt.5

- Wentylator kanałowy typ K200M                                                           szt.1

- Wentylator kanałowy typ RVK160E2-A1                                               szt.2

- Centrala nawiewna wewnętrzna typ TLP200/3,0                                szt.1

- Centrala nawiewna wewnętrzna typ VX700EV                                    szt.1

- Wentylator kanałowy typ RVK – 200 E2 – A1                                       szt.1

- Wentylator kanałowy typ RV E2 – A1                                                    szt.1

- Wentylator kanałowy typ KVK200                                                          szt.1

- Wentylator kanałowy typ KVK350M                                                      szt.1

- Wentylator kanałowy typ KVK250E2 – A1                                             szt.1

- Centrala nawiewno wywiewna typ MAXI 1500HW                             szt.1

- Centrala nawiewno wywiewna typ E0L-1                                              szt.3

- Wentylator kanałowy typ KD450XL – 3                                                  szt.1

- Wentylator dachowy typ DVV400D4/F400                                           szt.1

- Klimatyzator DAIKIN FT35JU1B

- Klimatyzator LGE09EM

- Pom. 203c   Klimatyzator  KAISAI KWX-12HRDI

- Pom. 301     Klimatyzatory  HYUDAI HRP-18CL                                      szt.2

- Pom. 106 i 107   Wentylatory wyciągowe                                              szt. 6

OBIEKT 11

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku WNŚ i P przy ul. Wąska 12/13

- Pom. 009a  Klimatyzator  Fujitsu ASYG18LFCA

- Pom. 004     Klimatyzator  Fujitsu ABYF18LBT

- Pom. 005     Klimatyzator  Fujitsu ABYF18LBT

- Pom. 006a   Klimatyzator  Fujitsu ABYF18LBT

- Pom. 035      Klimatyzator  Fujitsu ASYG14LECA

- Pom .przy 029      Klimatyzator  Fujitsu ASYG14LECA

- Pom. 026      Klimatyzator  Fujitsu ASYG09LECA

- Pom. 213      Klimatyzator sufitowy Fujitsu AUGAOYG

- Pom. 216       Klimatyzator  Fujitsu ASYG12LECA

- Pom. 222       Klimatyzator sufitowy Fujitsu AUG AAOYG     2 szt.

- Pom. 224a     Klimatyzator  Fujitsu ASYG12LECA

- Pom. 01         Klimatyzator  Fujitsu ASY12USCCW

- Pom. 09        Klimatyzator Elektra IU Platinum DCI 28 AQS 410 EL      2 szt.

- Centrala wentylacyjne Systemair z wymiennikiem obrotowym    2 szt.

- Centrala wentylacyjna Komfovent kompakt z wymiennikiem obrotowym   3 szt.

- Centrala wentylacyjna SALDA RIS 1000 PE 3.0 z wymiennikiem krzyżowym

- Chłodnica powietrza Rivacolt

- Pom. 01A    Centrala wentylacyjna Silavent

- Pom. 009     Centrale wentylacyjne  VTS, Vedinimo Irenginys  OTD-250/09.0     2 szt.

- Pom. 032  Klimatyzator  KAISAI KWX-12HRDI

- Pom. 035  Klimatyzator KAISAI KWX-18HRDI

- Pom. 317  Centrala wentylacyjna  Salda OTA200, wentylator kanałowy VKA200

OBIEKT nr 12

Sala konferencyjna  przy ul.  Szwoleżerów 18a

- System wentylacyjno – grzewczy

OBIEKT nr 13

Centrala  wentylacyjno – klimatyzacyjna  w   budynku   Rektoratu  przy  al. Papieża Jana Pawła II 22a:

- Szafa klimatyzacyjna EMICOM i HIREFED wielkość 201-D

- Wentylator SYSTEMAIER

OBIEKT 14

Budynek  Administracji al. Papieża Jana Pawła II 31

- Klimatyzatory  Mc Quay    2 komplety  pom. nr 003, 227

OBIEKT 15

Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji  ul. Narutowicza 17a

- Wentylacja nawiewno-wywiewna

OBIEKT 16

Budynek nr 3 Piastów 40b

- Centrala klimatyzacji

- Centrala wentylacji

OBIEKT 17

WKF i Z ul. Narutowicza 17c

- Centrala klimatyzacji

- Centrala wentylacji

OBIEKT 18

WNŚ i P  ul. Wielkopolska 15

- pom. 39  Klimatyzator McQuan

- pom.107 Klimatyzator McQuan

- pom. 39 Klimatyzator Midea

- pom. 213 Klimatyzacja Auli V CPV 2

OBIEKT 19

WEF i Z  ul. Cukrowa 12

Agregat wody lodowej 3 szt. z systemowymi modułami hydraulicznymi                                 o wydajności chłodzącej 297 kW, 351 kW oraz 334 kW

- Konwektor 4-rurowy Atisa SV12FM – 5szt.

- Konwektor 4-rurowy Atisa SV13FM – 1szt.

- Konwektor 4-rurowy Atisa SV14FM – 1szt.

- Konwektor 4-rurowy Atisa SV23FM – 27szt.

- Konwektor 4-rurowy Atisa SV24FM – 26szt.

- Konwektor 4-rurowy Atisa SV33FM – 24szt.

- Konwektor 4-rurowy Atisa SV43FM – 60szt.

- Konwektor 4-rurowy Atisa SV34FM – 109szt.

- Centrale wentylacyjne

- Centrala klimatyzacji

- Trzy centrale wentylacji mechanicznej : VS-180-R-SS/RC/SEES z modułem gazowym

OBIEKT 20

Wydział Humanistyczny  ul. Piastów 40b bud. 4

- Centrala klimatyzacji

- Centrala wentylacji

- Klimatyzatory   szt.4

OBIEKT 21

Wydział Nauk Społecznych   ul. Ogińskiego 16/17

- Klimatyzatory   szt.2

OBIEKT 22

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia   ul. Piastów 40b bud. 6

- Centrala klimatyzacji

- Centrala wentylacji

- Klimatyzatory   szt.27

OBIEKT 23

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia   ul. Piastów 40b bud. 7

- Centrala wentylacji

OBIEKT 24

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych    ul. Żubrów 6

- Pom. 01  Klimatyzator  FUJI Inverter

- Pom. 02  Klimatyzator  FUJI Inverter

- Pom. 6/7  Klimatyzator  FUJI Inverter

- Pom. 13  Klimatyzator  FUJI Inverter

- Pom. 06/07  Klimatyzator ELECTRA

- Pom. 06/07  Chłodziarka do wody  Testchem

OBIEKT 25

WEF i Z  ul.  Cukrowa 8  Wentylacja i klimatyzacja

Trzy centrale wentylacji mechanicznej : VS-180-R-SS/RC/SEES

Centrale wentylacji mechanicznej VITRO CLIMA

- CPVI-P-8/4.5/PE2-M1/Y,xx-EO/7R

- CPV1-P-8/4.5//PEO-F3, HW2/V, xx-EO//R

- CV4L(50)-71/8.5//SI.6V/S6.2/S3.2H+PE+R

- CV4L(50)-71/8.5//SI.6V/S6.2/S3.2H+PE+R

- CPV1-P-16/8.O//PE2-MI/V,xxEO//R

- CPV1—P-8/4.5//PEO-F3, HW2/V,xx-EO//R

- CPY1-P-8/4.5//PE2-M1/V, xx-EO//R

- CPV1-P-9/4.5//PEO-F3, HW2/V, xx-EO//R

- CPV1-P-8/4.5//PE2-M1/V, xx-EO//R

- CPV1-P-16/8.O//PEO-F3, HW2/V, xx-EO//R

- SV1P-33/4.5/PEO-O, HW3/VI, xx-E2//R

- SV1P-39/5.5/7 PEO-F3, HW3.VI, xx-E2//R

- SY1P-44/5.5//PE2-VI, xx-E1//R

- SV1P-26/8.O//PEO-F3, HW2/VI, xx-E2//R

- SY1P-26/8.0//PE2-VI, xx-E1/7R

- SV1P-33/4.5//PEO-F3, HW4/VI, xx-E2//R

- SV1P-32/8.0//PE2-VI, xx-E1//R

- SV3P-53/8.0//PE2-VI, xx-E1//R

- SY2L-44/8.0//PE2-VI, xx-E1//R

- SV2P-44/8.0//PEO-F3, HW2/Y1, xx-E2//R

- SV2P-53/8.0//PEO-F3, HW3/Y1, xx-E2//

- CKV-4-L-1-1

- SY2L-62/5.5//PEO-F3,V-E1//R

- SV1P-35/5.5//PEO-F3, HW3, V, xx-E1//R

- SV1P-28/5.O//PEO-F3, HW2, V, xx-E1//R

- SV2P-62/5.5//PEO-F3, HW3, V, xx-E1//R

- SV1P-22/5.5//PEO-F3, HW2, V, xx-E1//R

- Klimatyzatory    szt. 144

- Klapy ppoż.        szt. 13

|  |  | Wydatek nawiewu | Wydatek wywiewu |  | Temperaturowa sprawność odzysku ciepła (zima) | Moc nominalna wentylatora w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lnu |  | kW | kW |
| 1 | PNW1 | 2 550 | 2 450 | 21 | ≥50 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | PNW2 | 3 600 | 3500 | 28 | ≥20 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | PN3, PW3 | 800 |  | 10 | - | 1,1 | 0,5 |
| 4 | 1N, 2W | 1 250 | 740 | * | - | * | * |
| 5 | 3, 3a, 4, 4a | 2 500 | 1 620 | * | - | * | * |
| 6 | 9N, 1OW | 340 | 310 | * | - | * | * |
| 7 | PW4 | - | 760 | - | - | - | 0,5 |
| 8 | PW5 | - | 50 | - | - | - | 0,1 |
| 9 | PW6 | - | 60 | - | - | - | 0,1 |

WEF i Z  ul.  Cukrowa 8  Wentylacja i klimatyzacja

Zestawienie głównych urządzeń wentylacyjnych.

Zestawienie parametrów technicznych głównych urządzeń wentylacyjnych.

*układ istniejący — parametry nagrzewnicy i silników bez zmian.

Zestawienie jednostek wewnętrznych urządzeń chłodzących dla poszczególnych pomieszczeń

| LP | Bud | Kond. | Nr pom, | Użytkownik | Strona budynku prawa/ lewa | Pow. (m2) | TYP split VRV | Typ jednostki wew. | Model | Moc chłodn. (kW) | Rodzaj sprężania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | O | 2 | wykładowa | L | 137 | S lit | Kaseta | UT36/UU37W UED | 10,0 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaseta | UT36/UU37W UED | 10,0 | Inwerter |
| 2 | A | 0 | 3 | Hall - nowy |  | 588,0 | Split Split S lit | Kaseta | UT42/UT43W U3D | 12,5 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kaseta | UT42/UT43W IJ3D | 12,5 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kaseta | UT42/UT43W U3D | 12,5 | Inwerter |
| 3 | A | 0 | 4 | Sala wykładowa nowa | L | 940 | Split S lit | Kaseta | UT42/UT43W U3D | 12,5 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kaseta | UT42/UT43W IJ3D | 12,5 | Inwerter |
| 4 | A | 0 | 11 | Aula - nowa | P | 216,0 | Split Split S lit | Kaseta | UT42/UT43W U3D | 12,5 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kaseta | UT42/UT43W U3D | 12,5 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kaseta | UT42/UT43W U3D | 12,5 | Inwerter |
| 5 | A | 1 | 103 | Pomieszanie techniczne | P | 10,9 | Splitt VRV - 4 | . ścienny ścienny | E09SQ.NBO ARNU07GSEL2 | 2t5 2.2 | Inwerter |
| 6 | A | 1 | 104 | wykładowa | P | 178,9 | Split S lit | Kaseta | UT42/UT43W IJ3D | 12,5 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kaseta | UT42/UT43W U3D | 12,5 | Inwerter |
| 7 | A | 1 | 107 | gabinet | P | 7,9 | VRV- 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 8 | A | 1 | 109 | gabinet | L | 31,7 | VRV-3 | ścienny | ARNU09GSEL2 | 2,8 |  |
| 9 | A | 1 | 110 | Seminaryjna | L | 22.5 | VRV-3 | ścienny | ARNU15GSEL2 | 45 |  |
| 10 | A | 1 | 111 | Gabinet | L | 11,2 | VRV,-3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 11 | A | 1 | 112 | wykładowa | L | 58,4 | VRV -3 | Kaseta | ARNU28GTPC2 | 8,2 |  |
| 12 | A | 1 | 113 | seminaryjna | L | 23,1 | VRV- 3 | Ścienny | ARNU15GSEL2 | 4,5 |  |
| 13 | A | 1 | 114 | Seminaryjna | L | 23,3 | VRV-3 | Ścienny | ARNU15GSEL2 | 4,5 |  |
| 14 | A | 2 | 203 | pokój administracyjny | P | 10,7 | VRV -4 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 15 | A | 2 | 204 | pokój administracyjny | P | 11,4 | VRV-4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 22 |  |
| 16 | A | 2 | 205 | pokój administracyjny | P | 11,4 | 4 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 17 | A | 2 | 206 | sekretariat | P | 23,5 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 18 | A | 2 | 207 | Gab. Dziekana | P | 35,2 | VRV.4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 19 | A | 2 | 208 | gab, Prodziekana | P | 22,4 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 20 | A | 2 | 209 | pokój administracyjny | P | 11,2 | VRV 4 | ścienny | ARNIJ07GSEL2 | 2,2 |  |
| 21 | A | 2 | 210 | pokój administracyjny | P | 11,2 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 22 | A | 2 | 211 | pokój administracyjny | P | 11,0 | VRV 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 23 | A | 2 | 212 | pokój administracyjny | P | 11,1 | VRV 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 24 | A | 2 | 213 | Pokój administracyjny | P | 11 ,4 | VRV 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 25 | A | 2 | 214 | Pokój socjalny | P | 7,8 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 26 | A | 2 | 216 | dziekanat | L | 31 | VRV -3 | ścienny | ARNU09GSEU | 2,8 |  |
| 27 | A | 2 | 217 | dziekanat | L | 22,9 | VRV- 3 | ścienny | ARNU09GSEU | 2,8 |  |
| 28 | A | 2 | 218 | sala Rady Wydziału | L | 58,3 | VRV -3 | Kaseta | ARNU28GTPC2 | 8,2 |  |
| 29 | A | 2 | 219 | kier, Dziekanatu | L | 23,2 | VRV-3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 30 | A | 2 | 220 | dziekanat | L | 23,2 | VRV 3 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 31 | A | 3 | 303 | gabinet | P | 10,6 | VRV 4 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 32 | A | 3 | 304 | gabinet | P | 11,4 | VRV 4 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 33 | A | 3 | 305 | gabinet | P | 11,1 | VRV 4 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |

| 34 | A |  | 3 | 306 | seminaryjna | P | 23,0 | VRV -4 | ścienny | ARNU12GSEU | 3,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | A |  | 3 | 307 | wykładowa | P | 58,2 | VRV-4 | Kaseta | ARNU24GTPC2 | 7,1 |  |
| 36 | A |  | 3 | 309 | gabinet | P | 11,1 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 22 |  |
| 37 | A |  | 3 | 310 | Gabinet | P | 11,3 | VRV- 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 38 | A |  | 3 | 311 | gabinet | P | 11,4 | VRV - 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 39 | A |  | 310 | gabinet | P | 11,3 | VRV - 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 40 | A |  | 313 | gabinet | P | 11,8 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSE12 | 2,2 |  |
| 41 | A |  | 3 | 314 | gabinet | P | 7,9 | VRV- 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2.2 |  |
| 42 | A |  | 3 | 315 | gabinet | P | 8,0 | VRV-3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 43 | A |  | 3 | 317 | gabinet | L | 11,7 | VRV-3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 44 | A |  | 3 | 318 | gabinet | L | 1115 | VRV -3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 45 | A |  | 3 | 319 | gabinet | L | 11,5 | VRV -3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 46 | A |  | 3 | 320 | gabinet | L | 11,4 | VRV -3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 47 | A |  | 3 | 321 | gabinet | L | 11,1 | VRV-3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 48 | A |  | 3 | 323 | wykładowa/komp, | L | 58,5 | VRV 3 | Kaseta | ARNU36GTNC2 | 10,9 |  |
| 49 | A |  | 3 | 324 | seminaryjna | L | 22,6 | VRV- 3 | ścienny | ARNU15GSEL2 | 4,5 |  |
| 50 | A |  | 3 | 325 | gabinet | L | 11,3 | VRV-3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 51 | A |  | 3 | 326 | gabinet | L | 11,2 | VRV -3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 52 | A |  | 4 | 403 | gabinet | P | 10,7 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 53 | A |  | 4 | 404 | gabinet | P | 11,3 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 54 | A |  | 4 | 405 | gabinet | P | 11,2 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 55 | A |  | 4 | 406 | seminaryjna | P | 23,0 | VRV -4 | ścienny | ARNU18GSEL2 | 5,6 |  |
| 56 | A |  | 4 | 407 | wykładowa/komp, | P | 58,3 | VRV -4 | Kaseta | ARNU36GTNC2 | 10,9 |  |
| 57 | A |  | 4 | 409 | gabinet | P | 11,1 | VRV - 4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 58 | A |  | 4 | 410 | gabinet | P | 11,4 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 59 | A |  | 4 | 411 | gabinet | P | 11,3 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 60 | A |  | 4 | 412 | gabinet | P | 11,4 | VRV - 4 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 61 | A |  | 4 | 413 | gabinet | P | 11,6 | VRV -4 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 62 | A |  | 4 | 417 | lektorzy | L | 11,7 | VRV-3 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 63 | A |  | 4 | 418 | lektorzy | L | 11,5 | VRV-3 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 64 | A | 4 | 419 | gabinet | L | 11,5 | VRV-3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 65 | A | 4 | 420 | gabinet | L | 11,5 | VRV - 3 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 66 | A | 4 | 421 | gabinet | L | 11,3 | VRV - 3 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 67 | A | 4 | 423 | wykładowa/komp, | L | 58,9 | VRV -3 | Kaseta | ARNU36GTNC2 | 10,9 |  |
| 68 | A | 4 | 424 | seminawjna | L | 23,1 | VRV - 3 | ścienny | ARNU15GSEL2 | 4,5 |  |
| 69 | A | 4 | 425 | gabinet | L | 11,2 | VRV -3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 70 | A | 4 | 426 | gabinet | L | 11,4 | VRV -3 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 71 | A | 5 | 503 | gabinet | P | 10,6 | VRV -2 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 72 | A | 5 | 504 | gabinet | P | 11,3 | VRV -2 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 73 | A | 5 | 505 | gabinet | P | 10,9 | VRV -2 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 74 | A | 5 | 506 | seminaryjna | P | 23,1 | VRV-2 | ścienny | ARNU18GSEL2 | 5,6 |  |
| 75 | A | 5 | 507 | wykładowa | P | 58,0 | VRV-2 | Kaseta | ARNU28GTPC2 | 8,2 |  |
| 76 | A | 5 | 509 | gabinet | P | 11,5 | VRV-2 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 77 | A | 5 | 510 | gabinet | P | 11,0 | VRV -2 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 78 | A | 5 | 511 | gabinet | P | 11,4 | VRV -2 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 79 | A | 5 | 512 | gabinet | P | 11,4 | VRV -2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 80 | A | 5 | 513 | gabinet | P | 11,6 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 81 | A | 5 | 514 | gabinet | P | 7,8 | VRV -2 | ścienny | ARNIJ07GSEL2 | 2,2 |  |

| 82 | A | 5 | 515 | gabinet | L | 8,0 | VRV-1 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | A | 5 | 517 | gabinet | L | 11,5 | VRV-1 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 84 | A | 5 | 518 | gabinet | L | 11,4 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 85 | A | 5 | 519 | gabinet | L | 11,5 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 86 | A | 5 | 520 | gabinet | L | 11,2 | VRV-1 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 87 | A | 5 | 521 | gabinet | L | 11,7 | VRV-1 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 88 | A | 5 | 523 | wykładowa | L | 58,8 | VRV-1 | Kaseta | ARNU28GTPC2 | 8,2 |  |
| 89 | A | 5 | 524 | seminaryjna | L | 22,9 | VRV-1 | ścienny | ARNU15GSEL2 | 4,5 |  |
| 90 | A | 5 | 525 | gabinet | L | 11,3 | VRV-1 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 91 | A | 5 | 526 | gabinet | L | 11,2 |  | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 92 | A | 6 | 603 | gabinet | P | 10,6 | VRV-2 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 93 | A | 6 | 604 | gabinet | P | 11,3 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 94 | A | 6 | 605 | gabinet | P | 11,2 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 95 | A | 6 | 606 | seminaryjna | P | 23,3 | X,RV-2 | Ścienny | ARNU18GSEL2 | 5,6 |  |
| 96 | A | 6 | 607 | wykładowa | P | 59,8 | VRV-2 | Kaseta | ARNU28GTPC2 | 8,2 |  |
| 97 | A | 6 | 609 | gabinet | P | 11,4 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 98 | A | 6 | 610 | gabinet | P | 11,1 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 99 | A | 6 | 611 | gabinet | P | 11,2 | 2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 100 | A | 6 | 612 | gabinet | P | 11,3 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 101 | A | 6 | 613 | gabinet | P | 11,5 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2.2 |  |
| 102 | A | 6 | 614 | gabinet | P | 7,9 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 103 | A | 6 | 615 | gabinet | L | 8,0 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 104 | A | 6 | 617 | gabinet | L | 11,8 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 105 | A | 6 | 618 | gabinet | L | 11,2 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 106 | A | 6 | 619 | gabinet | L | 11,6 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 107 | A | 6 | 620 | gabinet | L | 11,5 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 108 | A | 6 | 621 | gabinet | L | 11,6 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 109 | A | 6 | 623 | Układowa | L | 59,8 | VRV _ 1 | Kaseta | ARNIJ28GŤPC2 | 8,2 |  |
| 110 | A | 6 | 624 | Seminaryjna | L | 22,7 | VRV-1 | Ścienny | ARNU15GSEL2 | 4,5 |  |
| 111 | A | 6 | 625 | gabinet | L | 11,2 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 112 | A | 6 | 626 | gabinet | L | 11,4 | VRV-1 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 113 | A | 7 | 703 | gabinet | P | 10,6 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 114 | A | 7 | 704 | gabinet | P | 11,2 | VRV-2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 115 | A | 7 | 705 | gabinet | P | 11,3 | VRV-2 | Ścienny | ARNÜ07GSEL2 | 2,2 |  |
| 116 | A | 7 | 706 | gabinet seminaryjna | P | 23,2 | VRV-2 | Ścienny | ARNU09GSEU | 2,8 |  |
| 117 | A | 7 | 707 | wykładowa | P | 59,6 | VRV-2 | Kaseta | ARNU28GTPC2 | 8,2 |  |
| 118 | A | 7 | 709 | gabinet | P | 11,3 | VRV-2 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 119 | A | 7 | 710 | gabinet | P | 11,2 | VRV-2 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 120 | A | 7 | 711 | gabinet | P | 11,4 | VRV -2 | Ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 121 | A | 7 | 7.12 | gabinet | P | 11,6 | VRV-2 | ścienny | ARNU07GSEU | 2,2 |  |
| 122 | A | 7 | 713 | gabinet | P | 11,1 | VRV-2 | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 123 | A | 7 | 714 | gabinet- | P | 7,8 | VRV-2 | ścienny | ARNI.J07GSEL2 | 2.2 |  |
| 124 | A | 7 | 717 | informatycy | L | 31,7 | VRV-1 | ścienny | ARNU28GTPC2 | 8,2 |  |
| 125 | A | 7 | 718 | seminaryjna | L | 22,4 | VRV-1 | ścienny | ARNU15GSEL2 | 4,5 |  |
| 126 | A | 7 | 719 | gabinet | L | 11,3 |  | ścienny | ARNU07GSEL2 | 2,2 |  |
| 127 | A | 7 | 720 | wykładowa | L | 59,8 | 1 | Kaseta | ARNU28GTPC2 | 8,2 |  |
| 128 | A | 7 | 721 | seminaryjna | L | 23,0 | VRV _ I | ścienny | ARNU15GSEU | 4,5 |  |

|  | Bud | Kond | Nr | Użytkownik | Strona budynku prawa/ lewa | Pow. | TYP split VRV | Typ jednostki wewn. | Model | Moc chłodn. (kW) | Rodzaj sprężania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | A | 7 | 723 | seminaryjna | L | 23,2 | VRV-1 | ścienny | ARNU15GSEU. | 4,5 |  |
| 130 | B | 0 | 15/16 | dziekanat - nowy |  | 64,3 | Split | kasetonowy | UT24H U | 7,0 | inwerter |
| 131 | B | 0 | 17 | dziekanat zap, nowe |  | 23,1 | Split | kasetonowy | UT24 | 7,8 | Inwerter |
| 132 | B | 0 | 18 | dziekanat zap. rw,ve |  | 20,5 | Split | Ścienny | E09SQ | 2,5 | Inwerter |
| 133 | B | 0 | 33 | układowa |  | 34,1 | Split | ścienny | E24SQ | 7,0 | inwerter |
| 134 | B | 0 | 34 | "kładowa |  | 32,1 | Split | ścienny | E24SQ | 7,0 | Inwerter |
| 135 | B | 0 | 41 | wykładowa |  | 34,3 | Split | ścienny | E24SQ | 7,0 | Inwerter |
| 136 | B | 0 | 42 | wykładowa |  | 32,1 | Split | Ścienny | E24SQ | 7,0 | Inwerter |
| 137 | B | 0 | 46 | wykładowa |  | 32,5 | Split | Ścienny | E24SQ | 7,0 | Inwerter |
| 138 | B | 0 | 47 | wykładowa |  | 31,9 | Split | ścienny | E24SQ | 7,0 | Inwerter |
| 139 | B | 0 | 48 | aula wydziału |  | 241 | Split | Kaseta | UT36/UU37W UED | 10,0 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  | Split | Kaseta | UT36/UU37W UED | 10,0 | Inwerter |
|  |  |  |  |  |  |  | Split | Kaseta | UT36/UU37W UED | 10,0 | Inwerter |
| 140 | B | -1 | 934 | magazyn zasobów |  | 6212 | Split | ścienny | E24SQ | 7,0 | Inwerter |
| 141 | B | -1 | 935 | wykładowa |  | 30,4 | Split | ścienny | E18SQ | 5,2 | Inwerter |
| 142 | B | -1 | 933 944 | magazyn zasobów |  | 34,8 | Split | ścienny | E18SQ | 5,2 | Inwerter |
| 143 | B | -1 |  | wykładowa |  | 49,7 | Split | ścienny | El 8SQ | 5,2 | Inwerter |
| 144 | A | 1 | 12 | Nowy bufet |  |  | Split | podsufitowy | Jednostka z demontażu | 5,0 | Of-on |

Zestawienie jednostek zewnętrznych urządzeń chłodzących dla poszczególnych pomieszczeń

|  | Nr pom. | Przeznaczenie pomieszczenia | Lokalizacja zewnętrzna | Identyfikacja jednostki | Model | Model | chłodnicza | ilość | elektryczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | dach wysoki -str. lewa• | Jednostka zew.VRF układ 1 | ARUN260LT3 | ARUN140LT3 | 72,8 | 1 | 18,4 |
|  |  |  |  |  |  | ARUN120LT3 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | wysoki str. prawa | zewn. VRF układ 2 | ARUN260LT3 |  | 72,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ARUN120LT3 |  | 1 |  |
| 3 |  |  | dach wysoki -str. lewa | zewn. VRF układ 3 | ARUN300LT3 | ARUN160LT3 | 84,0 |  | 20,5 |
|  |  |  |  |  |  | ARUN140LT3 |  | 1 |  |
| 4 |  |  | bud, "A” dach wysoki str. prawa | jednostka zew: VRF układ 4 | ARUN260LT3 | ARUN140LT3 | 72,8 |  | 18,4 |
|  |  |  |  |  |  | ARUN120LT3 |  | 1 |  |
| 5 | 2 | wykładowa | dach dob nad salą 4 | splt | UU37W | inwerter | 10,0 | 1 | 3.12 |
| 6 | 2 | wykładowa | bud, "A” dach dobnad salą 4 | splt | Ul.-J3TN | inwerter | 10,0 | 1 | 3,12 |

| 7 | 3 | Nowy Hall | bud, "A" dach dobnad pom 11 | splt | UU43W | inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3 | Nowy Hall | bud, "AR dach dobnad pom 11 | splt | IJU43W | inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |
|  | 3 | Nowy Hall | bud, "A" dach dobnad pom 003 | Splt | UU43W | inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |
| 10 | 4 | Sala wykładowa | bud, *'A" dach dob nad sal 4 | Splt | UU43W | inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |
| 11 | 4 | Sala wykładowa | dach dob nad sal 4 | splt |  | inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |
|  | 11 | Nowa aula | bud, "A" dach dob nad salą 11 | splt | UU43W | inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |
|  | 11 | Nowa aula | bud, "A” dach dob nad salą 11 | splt | UU43W | inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |
|  | 11 | Nowa auta | bud, "A" dach dob nad salą 11 | splt | UU43W | inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |
| 15 | 15/16 | dziekanat | bud, "B” dach | splt | UU24WH | inwerter | 7,0 | 1 | 2,19 |
| 16 | 17 | zaplecze dziekanat | bud, "B" dach | Splt | UU24W | inwerter | 7,8 | 1 | 0,60 |
| 17 | 18 | zapleae dziekanat | bud, "B” dach | Splt | E09SQU | inwerter | 2,5 | 1 | 0,60 |
| 18 | 33 | wykładowa | bud, "B" dach | splt | S24AQlJ | inwerter | 7,0 | 1 | 2,19 |
| 19 | 34 | wykładowa | bud, dach | splt | S24AQU | inwerter | 7.0 | I | 2,19 |
| 20 | 41 | wkładowa | bud, dach | splt | S24AQU | inwerter | 7,0 | 1 | 2,19 |
| 21 | 42 | wykładowa | bud, "B" dach | splt | S24AQU | inwerter | 7,0 | 1 | 2,19 |
| 22 | 46 | wykładowa | bud, 'B” dach | splt | S24AQU | inwerter | 7,0 | 1 |  |
| 23 | 47 | wykładowa | bud, RB" dach | splt | S24AQU | inwerter | 7,0 | 1 |  |
| 24 | 48 | aula wydziału | bud, "B" dach | spił | UU37W | inwerter | 10,0 | 1 |  |
| 25 | 48 | aula "działu | bud, "B" dach | splt | UU37W | inwerter | 10,0 | 1 | 3,12 |
| 26 | 48 | aula "'działu | bud, "B” dach | splt | UU37W | inwerter | 10,0 | 1 | 3,12 |
| 27 | 104 | wykładowa | bud, "A' dach dobnad 003 | splt | UU37W UU43W | inwerter inwerter | 12,5 | 1 | 3,89 |

| 28 | 104 | wykładowa | bud, "A" dach dobnad pom | splt | UU43W | inwerter | 12,5 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 944 | wykładowa | bud, "B" dach/elew. | splt | S18AQU | inwerter | 5,2 | 1 |  |
| 30 | 933 | magazyn zbiorów | bud, "B" dach nad 017 | splt | S18AQU | inwerter | 5,2 | 1 |  |
| 31 | 934 | magazyn zbiorów | bud, "B” dach/elew. | splt | S24AQU | inwerter | 7,0 | 1 |  |
| 32 | 935 | Wkładowa | bud, 'B” dach/elew. | splt | S18AQU | inwerter | 5,2 | 1 |  |

|  |  | Zestawienie klap ppoż. |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | Producent i typ | Średnica / Szer. | Wys. | Długość | Ilość |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT LX-4 | 300 | 250 | 490 | 1 |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT CX-4 | 250 |  | 450 | 1 |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT CX-4 | 200 |  | 390 | 1 |
| Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120 | GRYFIT BX-2H | 160 |  |  | 1 |
| I Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT LX-4 | 300 | 250 | 490 | 1 |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT 0(-4 | 250 |  | 480 | 1 |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT 0(-4 | 200 |  | 590 | 1 |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT CX-4 | 160 |  | 375 | 1 |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT CX-4 | 125 |  | 530 | 1 |
| Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120 | GRYFIT BX-2H | 125 |  |  | 1 |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT CX-4 | 315 |  | 720 | 1 |
| Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 | GRYFIT CX-4 | 160 |  | 480 | 1 |
| Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120 | GRYFIT BX-2H | 125 |  |  | 1 |

Obiekt nr 1 (krakowska 71-79)  :

| NR.POMIESZCZENIA | KLIMATYZATORY - TYP | SZT |  | NR.POMIESZCZENIA | KLIMATYZATORY - TYP | SZT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-D6/104 | MDV - KASETA | 2 |  | 124 | MDV - ŚCIENNY | 1 |  |
| 107 P | MDV - KASETA | 2 |  | 127 L | MDV - KASETA | 1 |  |
| 108 | MDV - KASETA | 1 |  | 127 P | MDV - KASETA | 1 |  |
| 110 | MDV - KASETA | 1 |  | 128 | MDV - KASETA | 1 |  |
| 112 | MDV - KASETA | 2 |  | 129-wewn.128 | MDV - ŚCIENNY | 1 |  |
| 113 | MDV - KASETA | 2 |  | 130 | MDV - KASETA | 1 |  |
| 114 | MDV - ŚCIENNY | 1 |  | 131 | MDV - KASETA | 4 |  |
| 118 | MDV - KASETA | 1 |  | 132 | MDV - ŚCIENNY | 1 |  |
| 119 | MDV - ŚCIENNY | 1 |  | 134 | MDV - KASETA | 2 |  |
| 120 | MDV - KASETA | 2 |  | 136 | MDV - KASETA | 1 |  |
| 121 | MDV - KASETA | 2 |  | 137 | MDV - KASETA | 1 |  |
| 121 A | MDV - KASETA | 1 |  | 138 | MDV - KASETA (Multi) | 2 |  |
| 122 | MDV - ŚCIENNY | 1 |  | 139 | Swegon-SZAFA | 2 |  |
| 123 | MDV - ŚCIENNY | 1 |  | (009)140 | MDV - KASETA | 2 |  |
| DACH | MDV - V4 PLUS (Multi) | 3 |  | (010)141 | MDV - KASETA | 2 |  |
| DACH kpl | WENTYLACJA OGÓLNA-Swegon | 1 |  |  |  |  |  |
|  | AGREGAT GLIKOLOWY | 1 |  |  |  |  |  |
| DZIEKANAT |  |  |
| NR.POMIESZCZENIA | KLIMATYZATORY - TYP | SZT |  | NR.POMIESZCZENIA | KLIMATYZATORY - TYP | SZT |  |
| 160 | GREE - SUFITOWY | 1 |  | 170 | ZIBRO - ŚCIENNY | 1 |  |
| 161 | GREE - SUFITOWY | 1 |  | 190 | SAMSUNG - ŚCIENNY | 1 |  |
| 163 | SEACO - ŚCIENNY | 1 |  | 191 | SAMSUNG - ŚCIENNY | 1 |  |
| 164 | SEACO - ŚCIENNY | 1 |  | 192 | SAMSUNG - ŚCIENNY | 1 |  |
| 165 | SEACO - ŚCIENNY | 1 |  | 193 | SAMSUNG - ŚCIENNY | 1 |  |
| 166 | SEACO - ŚCIENNY | 1 |  | 194 | ZIBRO - ŚCIENNY | 3 |  |
|  | HISTORIA |  |  |  |  |  |  |
| NR.POMIESZCZENIA | KLIMATYZATORY - TYP | SZT |  |  |  |  |  |
| 059 | ZIBRO - ŚCIENNY | 1 |  |  |  |  |  |
| 067 | MDV - ŚCIENNY | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PARTER |  |  |  |  |  |  |
| NR.POMIESZCZENIA | KLIMATYZATORY - TYP | SZT |  |  |  |  |  |
| 033 | LG - ŚCIENNY | 1 |  |  |  |  |  |
|  | II - PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR.POMIESZCZENIA | KLIMATYZATORY - TYP | SZT |  |  |  |  |  |
| 207 | SAMSUNG - ŚCIENNY | 1 |  |  |  |  |  |
| 208 | SAMSUNG - ŚCIENNY | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BUDYNEK - "H" |  |  |  |  |  |  |
| NR.POMIESZCZENIA | KLIMATYZATORY - TYP | SZT |  |  |  |  |  |
| 012 | DAIKIN - KASETA | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | DAIKIN-KASETA ( PODWÓJNY ) | 1 |  |  |  |  |  |