Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Nazwa handlowa lub nazwa własna | Nr katalogowy produktu | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kombinezon ochronny do przygotowywania leku cytostatycznego w Pracowni Leku Cytotoksycznego: - wykonany z materiału o masie powierzchniowej nie większej niż 50g/m2 - sterylizowany lub sterylny - z kapturem, - z zintegrowanymi skarpetami lub osłonami na buty z podeszwą antypoślizgową - przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy minimum C wg GMP i zgodny z normą ISO-7/ISI- 8-ISO-9 Wymaga się, aby każdy produkt zaopatrzony był w etykietę zawierającą informacje o produkcie: termin ważności, nr lot, producenta i nr katalogowy produktu. Kombinezony dostępne w pełnym zakresie rozmiarów (rozmiar do wyboru zamawiającego). | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |

- Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które spełniają wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425.

- Produkt powinien spełniać wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: Typ 5 – odporność na przeciek drobnych cząsteczek aerozoli do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 lub równoważnej, Typ 6 – odporność na opryskanie cieczą – badanie wg normy EN 13034:2005+A1:2009 lub równoważnej.

- Produkt powinien posiadać właściwości chemiczne: odporność na przebicie przynajmniej 10N  wg normy EN 863 lub równoważnej, nie emitować zanieczyszczeń mechanicznych oraz chronić przed ich przenikaniem ze środka ubrania.

- Produkt odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 6 wg EN 14325 lub równoważnej).

- Produkt spełniający normę EN 14126 lub równoważną.