Załącznik nr.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia do części 1 postępowania.

Dostawa 3 szt. koparko-ładowarek wraz z osprzętem o masie całkowitej min. 8000 kg fabrycznie nowe dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, rok produkcji 2022 lub 2023.

Kompletacja koparko-ładowarki w zależności od miejsca dostawy:

- Dostawa koparko-ładowarki do Rejonu Drogowego Radom Obwód Drogowy 
w Nowym-Mieście nad Pilicą, ul. Kolejowa 7, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą.

- Dostawa koparko-ładowarki do Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno.

- Dostawa koparko-ładowarki w kompletacji z zamiatarką do Rejonu Drogowego Ciechanów Obwód Drogowy w Grudusku, ul. Ciechanowska 59, 06-460 Grudusk.

Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne maszyn i osprzętu

- Koparko-ładowarka:

|  | Opis wymaganego parametru | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Kabina | spełnia wymagania norm bezpieczeństwa ROPS/FOPS lub równoważne |  |
|  | poziom hałasu w kabinie zgodnie z obowiązującymi normami |  |
|  | światła drogowe, kierunkowskazy, światła ostrzegawcze w technologii LED (w formie belki z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”), oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki, |  |
|  | pulpit (panel) ze wskaźnikami kontrolno-pomiarowymi przekazującymi informacje o aktualnym stanie maszyny |  |
|  | wyposażona w ogrzewanie, wentylator, wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby, drzwi po obu stronach kabiny, lusterka wsteczne, obrotowy, regulowany i podgrzewany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa |  |
|  | klimatyzacja kabiny operatora |  |
| Silnik | wysokoprężny o pojemności min. 3500 cm3, czterocylindrowy z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji spalin min. Tier 4 i Stage IV |  |
|  | moc znamionowa min.95 KM, moment obrotowy min. 400 Nm |  |
| Układ hydrauliczny | pompa hydrauliczna jedno lub dwusekcyjna o łącznej wydajności min. 145 l/min |  |
|  | ciśnienie robocze w układzie hydr. min. 205 barów |  |
|  | instalacja hydrauliczna dwukierunkowa do zasilania młota wyburzeniowego, łyżki skarpowej hydraulicznej lub innych osprzętów mocowanych na wysięgniku koparki |  |
| Układ hamulcowy | hamulce robocze wielotarczowe, mokre regulowane hydraulicznie |  |
|  | niezależny hamulec postojowy |  |
| Układ napędowy | napęd 4x4 z możliwością wyboru na jedną lub dwie osie |  |
|  | tylny most różnicowy wyposażony w blokadę ręczną lub automatyczną |  |
|  | ogumienie przód: min. 20 cali, tył: min. 28 cali |  |
|  | przełącznik zmiany kierunku jazdy |  |
|  | skrzynia biegów automatyczna, min. cztery biegi do przodu, min. trzy biegi do tyłu |  |
| Parametry ładowarki | łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa, dzielona z zębami i z widłami do palet |  |
|  | pojemność łyżki min. 1m3, szer. min. 2,3 m |  |
|  | udźwig na łyżce ładowarkowej na max. wysokości min. 3500kg |  |
|  | wysokość załadunku do osi obrotu sworznia łyżki ładowarkowej min. 3,2m, |  |
|  | układ amortyzacji łyżki ładowarkowej, |  |
|  | Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne lub hydrauliczne |  |
|  | system samopoziomowania łyżki ładowarkowej, |  |
|  | sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni lub joysticka niezintegrowanego z fotelem, możliwość blokowania ruchów łyżki ładowarkowej |  |
| Parametry koparki | łyżka koparkowa o szer. min .0,6m z zębami |  |
|  | ramię koparkowe z wysuwem teleskopowym, przesuwne na ramie tylnej min. 1m |  |
|  | głębokość kopania min. 5,5 m. |  |
|  | zasięg kopania na poziomie gruntu min. 6,2 m |  |
|  | szybkozłącze koparkowe mechaniczne lub hydrauliczne |  |
|  | sterowanie układem koparkowym za pomocą dźwigni lub joysticka, możliwość blokowania ruchów wysięgnika |  |
|  | sygnalizacja świetlna i dźwiękowa wysuniętych podpór tylnych maszyny |  |
| Wyposażenie | układ kierowniczy ze wspomaganiem, |  |
|  | regulowana kolumna kierownicy |  |
|  | licznik motogodzin lub roboczogodzin |  |
|  | sygnał dźwiękowy cofania |  |
|  | instalacja radiowa wraz z głośnikami i radioodbiornikiem |  |
|  | immobilizer, |  |
|  | łyżka skarpowa hydrauliczna o szerokości min. 1500 mm |  |
|  | znak CE producenta |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | gaśnica, kamizelka |  |
|  | apteczka |  |
| Gwarancja | okres gwarancji min. 24 miesięcy |  |

- Zamiatarka do koparko-ładowarki:

|  | Opis wymaganego parametru | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Parametry zamiatarki | montaż do szybkozłącza ładowarkowego |  |
|  | bębnowa szczotka podstawowa o szerokość min. 2400 mm |  |
|  | dodatkowa szczotka boczna (krawężnikowa) z prawej strony zamiatarki |  |
|  | zraszanie wodą ciśnieniowe, zbiornik wody |  |
|  | napęd szczotek i pompy wody - silniki hydrauliczne, zasilane z systemu hydraulicznego koparko-ładowarki. podłączenie do systemu hydraulicznego szybkozłączami |  |
|  | zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności min. 250 l, opróżniany hydraulicznie |  |
|  | znak CE producenta |  |
| Gwarancja | okres gwarancji min. 24 miesięcy |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zapewni pierwszy bezpłatny przegląd gwarancyjny koparko-ładowarki.

- Gwarancja na koparko-ładowarkę wraz z osprzętem na okres min. 24 miesięcy.

- Wykonawca wraz ze sprzętem przekaże Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z katalogiem części w języku polskim.

- Wykonawca zapewni szkolnie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie właściwej dla Zamawiającego w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 10 dni od dostarczenia sprzętu.

- Wykonawca zapewni możliwość korzystania z mobilnego serwisu na terenie województwa mazowieckiego.

- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz zakup części i materiałów eksploatacyjnych do zaoferowanego sprzętu przez okres co najmniej 10 lat.

- Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na koszt wykonawcy do miejsca wskazanego  przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia do części 2 postępowania.

Dostawa 2 szt. minikoparek fabrycznie nowych, rok produkcji 2022 lub 2023.

Miejsce dostawy 2 szt. minikoparek do siedziby Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., 
ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne

| Lp. | Wymagania techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 lub 2023 |  |
| 2. | Masa transportowa maszyny maks. 1900 kg |  |
| 3. | Moc znamionowa silnika min. 15 KM norma emisji spalin STAGE V |  |
| 4. | Wydajność pompy/pomp hydraulicznych min. 27 l |  |
| 5. | Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min 200 bar |  |
| 6. | Hydrauliczne sterowanie za pomocą joysticków |  |
| 7. | Instalacja hydrauliczna dwukierunkowa na ramieniu koparkowym |  |
| 8. | Min. 2 prędkości jazdy |  |
| 9. | Hydrauliczne sterowanie funkcją jazdy |  |
| 10. | Lemiesz spychający o regulowanej szerokości w minimalnym zakresie 990mm -1300mm |  |
| 11. | Gąsienice gumowane o regulowanym rozstawie w minimalnym zakresie 990mm-1300mm |  |
| 12. | Kabina spełniająca normy min. ROPS, TOPS lub równoważne |  |
| 13. | Kabina przeszklona, ogrzewana i wentylowana |  |
| 14. | Przednia szyba dzielona, otwierana |  |
| 15. | Pulpit(panel) ze wskaźnikami kontrolno-pomiarowymi wyświetlający informacje o aktualnym stanie maszyny |  |
| 16. | Fotel operatora materiałowy z regulacją uzależnioną od wagi operatora i pasem bezpieczeństwa |  |
| 17. | Wycieraczka na przedniej szybie ze spryskiwaczem |  |
| 18. | Fabryczna instalacja radiowa w kabinie operatora |  |
| 19. | Gniazdo 12V w kabinie operatora |  |
| 20. | Reflektor na wysięgniku koparkowym |  |
| 21. | Światła na kabinie doświetlające miejsce wykopu |  |
| 22. | Lampa ostrzegawcza LED w kolorze pomarańczowym |  |
| 23. | Siła kopania ramienia min. 7,0 kN(ISO) |  |
| 24. | Siła kopania łyżki min. 15 kN(ISO) |  |
| 25. | Głębokość kopania min. 2500 mm |  |
| 26. | Zasięg kopania min. 4000 mm |  |
| 27. | Dodatkowe wyjście hydrauliczne na ramieniu koparki do pracy z osprzętem |  |
| 28. | Pakiet łyżek o szerokości 300mm-600mm wraz z łyżką skarpowa hydrauliczną o szerokości 900-1000 mm |  |
| 29. | Licznik motogodzin |  |
| 30. | Immobilizer |  |
| 31. | Znak CE producenta |  |
| 32. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zapewni pierwszy bezpłatny przegląd gwarancyjny minikoparki.

- Gwarancja na minikoparkę wraz z osprzętem na okres min. 24 miesięcy.

- Wykonawca wraz ze sprzętem przekaże Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z katalogiem części w języku polskim.

- Wykonawca zapewni szkolnie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie właściwej dla Zamawiającego w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 10 dni od dostarczenia sprzętu.

- Wykonawca zapewni możliwość korzystania z mobilnego serwisu na terenie województwa mazowieckiego.

- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz zakup części i materiałów eksploatacyjnych do zaoferowanego sprzętu przez okres co najmniej 10 lat.

- Dostawa sprzętu na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego  przez Zamawiającego.