SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie:

ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE PRZESŁONY NR 1 NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W SULECHOWIE.

ADRES: MOZÓW K/SULECHOWA  UL. LEŚNA 1

Opracował:

Sulechów, kwiecień 2022r.

Spis treści:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Informacje o terenie budowy

    - Organizacja robót budowlanych

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

    - Ochrona środowiska

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy

  - Klasyfikacja przedmiotu zamówienia

  - Dokumenty

  - Definicje

  - Zgodność robót z dokumentacją

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne dla materiałów.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Warunki dostaw materiałów

  - Parametry materiałów

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Roboty budowlane

5.1.1.   Rozbiórka i demontaż elementów budowlanych

5.1.2.   Wykonanie przesłony (ściany drewnianej)

5.1.3.   Wymiana belek drewnianych i słupków drewnianych w kulochwycie dolnym

przesłony

5.1.4.   Zabezpieczenie antykorozyjne stali

5.1.5.   Impregnacja przesłony

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- PRZEDMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór gwarancyjny

- ROZLICZENIE ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania

Roboty konserwacyjno naprawcze przesłony nr 1 na strzelnicy garnizonowej w Sulechowie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjno- naprawcze przesłony nr 1 na strzelnicy garnizonowej JW. w Sulechowie polegające na wymianie zniszczonego przestrzałami zabezpieczenia z desek i belek drewnianych. Obiekt zlokalizowany jest na ul. Leśnej 1 Mozów k/Sulechowa.

Opis techniczny przesłony nr 1:

Przesłona o długości 42 m, wysokość całkowita  4,10 m z 6 otworami strzelniczymi i konstrukcji żelbetowej. Słupy żelbetowe zamkowe osadzone w stopach kielichowych z osadzonymi w zamkach płytami żelbetowymi w pionie gr. 10 cm. Nad sklepieniami otworów strzelniczych belki żelbetowe o przekroju 50x60 cm. Od strony stanowisk strzelniczych ściany obite są deskami gr 50 mm. Kulochwyt dolny przesłony zbudowany z belek drewnianych ( podkładów kolejowych). Przestrzeń przesłony wypełniona piaskiem. Całość zadaszona.

Naprawami objęte są elementy przesłony:

- Obudowa drewniana przesłony.

- Obudowa otworów strzelniczych w przesłonie.

- Kulochwyt dolny przesłony z belek drewnianych.

- Zadaszenie przesłony

Zakres robót do realizacji:

- Demontaż obudowy przesłony z desek;

- Demontaż drewnianej obudowy maskującej elementy metalowe  nadproży  otworów strzelniczych;

- Demontaż zadaszenia przesłony;

- Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów przesłony;

- Ułożenie folii pod deskowaniem ściany;

- Dostawa i montaż obudowy z desek frezowanych, iglastych impregnowanych gr 50 mm  do mocowania na pióro-wpust. Głębokość pióra min. 15- 20 mm. System montażu bezgwoździowy.

- Montaż obudowy elementów metalowych nadproży z desek impregnowanych gr 50 mm, mocowany w sposób podwieszany na hakach w formie skrzyni. System montażu desek bezgwoździowy lub deski skręcane na wkręty ukośne szer. łba do 4 mm ;

- Zewnętrzna jednokrotna impregnacja ogniochronnie i grzybobójczo ( ciemny brąz) przesłony całego deskowania i dolnego kulochwytu;

- Wypełnienie przestrzeni przesłony piaskiem płukanym o granulacji od 2-5 mm, niezawierającym materiałów twardych, takich jak: kamienie, gruz;

- Montaż daszku  z blachy trapezowej powlekanej nad przesłoną;

- Wymiana uszkodzonych belek drewnianych poziomych (16x22x260cmx20szt); (16x22x225cmx6szt) i pionowych ( 16x22x100cmx8szt) w kulochwycie dolnym przesłony;

- Gromadzenie, wywóz i utylizacja materiałów (desek, belek drewnianych) z rozbiórki do miejsc składowania. Złom należy zdać na magazyn SOI Sulechów.

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów desek i belek.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która ma status terenu zamkniętego i jest ograniczony przed dostępem osób postronnych. Pracownicy zatrudnieni na budowie będą zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wejście na teren budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie Wykonawca.

W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót obiekt                       winien być niedostępny dla osób postronnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający w protokole przekazania terenu budowy określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót zgłosi do Dowódcy Jednostki potrzeby w zakresie wydania przepustek niezbędnych do wstępu na teren jednostki oraz przepustek dla pojazdów towarzyszących przy wykonywaniu robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

1.3.3.  Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska.

Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace związane           z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi, stosowanie mieszanin wybuchowych itp.).

Określenie czy takie prace  występują w zakresie robót realizowanych zgodnie                        z przedmiotem zamówienia umowy przez Wykonawcę zostaną określone przez Zamawiającego w protokole przekazania placu budowy.

Jeżeli występują prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu z zachowaniem zasad określonych w przepisach przeciwpożarowych. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca się z przedstawicieli administratora, użytkownika oraz wykonawcy prac ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstanie pożaru lub wybuchu.

Z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym’’ według wzoru określonego w załączniku (nr 3 do OPZ).

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, według wzoru określonego w załączniku (nr 4 do OPZ). Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni ścian. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ścian.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy

Prace budowlane wykonywane są w czasie wyłączenia strzelnicy z eksploatacji i tym samym nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia.  Nie jest wymagane opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych.

1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7   			Roboty budowlane

45111300-1			Roboty rozbiórkowe

45422000-1			Roboty ciesielskie

45450000-6			Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.5. Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa stron,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oferta cenowa,

- przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania.

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Warunki dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

2.4. Parametry materiałów.

Elementy drewniane :

•tarcica iglasta frezowana, impregnowana, gr. 50 mm (szer. pióra min. 15-20 mm)

•belki drewniane z tarcicy iglastej, impregnowane 16x22 x 260cm – 20 szt.

•belki drewniane z tarcicy iglastej, impregnowane 16x22 x 225cm – 6 szt.

•belki drewniane z tarcicy iglastej, impregnowane 16x22 x 100cm – 8 szt.

Stosować drewno przewidziane do konstrukcji drewnianych ciesielskich, zabezpieczone- zaimpregnowane przed szkodnikami biologicznymi i ogniem oraz przeciw korozji biologicznej. Do wykonania okładziny należy stosować drewno klasy, jakości charakteryzującej się wytrzymałością na zginanie C 24, grubością min. 50 mm. Drewno sezonowane o max wilgotności 15%.

Elementy metalowe:

•Łączniki do drewna ocynkowane np. płytki kolcowe dwustronne; wkręty do drewna  szer. łba 4 mm do mocowania desek pod katem;

•blacha trapezowa ocynkowana powlekana poliestrem gr. 0,55mm ( kolor do uzgodnienia z użytkownikiem);

•uchwyty stalowe w kształcie litery C, śruby stalowe;

Środki ochrony drewna:

•impregnat do drewna zabezpieczający przed szkodnikami i ogniem w kolorze ciemny brąz;

Kruszywa i piasek:

•piasek płukany w odmianie uziarnienia od 2- 5 mm bez materiałów twardych takich jak: kamienie, gruz;

Zabezpieczenie antykorozyjne stali

•Farba podkładowa + nawierzchniowa chlorokauczukowa

Inne

•Folia czarna gruba, o podwyższonej wytrzymałości gr. ok. 0,4mm.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Polskie Normy,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

- Instrukcje producenta

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

5.1. Roboty budowlane

5.1.1. Rozbiórka i demontaż elementów budowlanych

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji zamówienia oraz wskazanych przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z ST.

Zakres   robót rozbiórkowych  obejmuje :

- rozebranie daszku z blachy trapezowej na przesłonie,

- rozebranie ściany przesłony z desek gr 50 mm ułożonych na styk  oraz rozebranie obicia nadproży nad otworami strzelniczymi,

- demontaż uszkodzonych belek drewnianych w kulochwycie dolnym przesłony ( belki pionowe i poziome)

Obowiązkiem Wykonawcy jest wywiezione z terenu budowy materiałów z demontażu  (deski, belki) i ich utylizacja.

5.1.2. Wykonanie przesłony (ściany drewnianej)

Po rozebraniu ściany drewnianej dł 42 m  wys.3,30 m i wyczyszczeniu z piasku przegrody wewnętrznej między ścianą drewnianą a żelbetową, należy wykonać nową obudowę, jednostronną od strony stanowisk strzelniczych  z tarcicy obrzynanej iglastej, frezowanej, gr 50 mm , impregnowanej ,klasy II oraz obudować otwory strzelnicze. Przed montażem obudowy z desek należy ułożyć grubą folię na przesłonie. Deski należy na ścianie montować w pionie układając je metodą na wpust-pióro wsuwając je między istniejącą opaskę z belek dwuteowych. Opaskę stanowią 3 rzędy poziome belek dwuteowych. Po ułożeniu ściany belki stalowe należy obić deską. Stosować system bezgwoździowy np. płytki kolcowe dwustronne.

Przestrzeń między ścianami należy wypełnić żwirem o granulacji ziarna od 2-5 mm.  Na koniec należy wykonać zadaszenie przesłony z blachy trapezowej powlekanej mocując ją na wkręty do łat oraz wykonać zewnętrzną impregnację całego deskowania.

Wszystkie elementy metalowe należy dokładnie obudować deskami przy zastosowaniu gwoździ bez łebków. Na płaszczyźnie okładziny od strony stanowisk strzelniczych nie mogą znajdować się twarde elementy mogące powodować powstanie odbitek ( rykoszetów).

Do wykonania obudowy przesłony należy użyć drewno o zawilgoceniu max.15 %.Tarcica po zamontowaniu nie może posiadać szczelin na łączeniu elementów. Płaszczyzny elementów drewnianych powinny być wzajemnie równoległe.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów i doboru odpowiednich wymiarów desek przed ich wykonaniem, dostawą i zamontowaniem.

5.1.3. Wymiana belek drewnianych i słupków drewnianych w kulochwycie dolnym

przesłony:

Roboty polegają na wymianie belek drewnianych (słupków) pionowych w ilości 8 szt. o wymiarach 16x22x100 cm przez demontaż istniejących tj. odkopanie z gruntu i odkręcenie uchwytów (opasek). Belki pionowe należy częściowo zagłębić w gruncie i przymocować za pomocą uchwytów stalowych w kształcie litery C okalając belkę stalową i mocując na wkręty do belki drewnianej (dwa mocowania na jednym słupku). Następnie należy wymienić uszkodzone belki poziome drewniane w kulochwycie dolnym o wymiarach 16x22x260cmx20szt oraz belki drewniane w oknach strzelniczych w ilości 6 szt. o wymiarach16x22x224cm. Wymiana obejmuje belki z drewna sezonowanego o wym. jak wyżej o zawilgoceniu max.15%.

5.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali:

Odsłonięte i oczyszczone elementy stalowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne naniesienie równomiernej warstwy farby przy użyciu pędzla. Warstwa podkładowa i po wyschnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą wierzchnią.

5.1.5.Impregnacja przesłony

Po zamontowaniu przesłony należy całość zaimpregnować. Impregnat musi dawać po malowaniu powierzchnie matową. Kolor ciemny brąz.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie podstawę wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które     w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio Inspektorowi TUN. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia w formie pisemnej e-mailowej. Z Odbioru robót zanikających i częściowych zostanie sporządzony protokół odbioru tych robót.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. Zamawiający powiadomi pisemnie lub telefonicznie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PN i ST.

8.3  Odbiór gwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac.

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między Wykonawca a Zamawiającym.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( test jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz.266).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.