Załącznik nr 1

Do ZO/3/GSDT/2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest – wykonanie przeglądu urządzeń detekcji gazu w 6 kotłowniach gazowych eksploatowanych przez OSiR Wyspiarz w Świnoujściu wyszczególnionych poniżej:

| LP | Kotłownia lokalizacja | System | Moduł sterujący - centralka | Detektor gazowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Typ | Rok prod. /wbud. | Typ | Rok prod./wbud. | Rok ostatniej kalibracji |
| 1 | Kotłownia dom noclegowy - ul Matejki 17 | Gazex | MD-2.Z | 2004 | DEX/FA-B | 2004 | 2021 |
| 2 | Kotłownia hala tenisowa - ul. Matejki 17 | Gazex | MD-2.Z | 2006 | DEX/FA-B | 2006 | 2021 |
| 3 | Kotłownia sanitariaty Marina - ul. Wyb. Wł. IV | Gazex | MD-2.Z | 2006 | DEX/FA-B | 2006 | 2021 |
| 4 | Kotłownia hala sportowa - ul. Norweska | Gazex | MD-2.Z | 2016 | DEX/F4-C | 2016 | 2021 |
| 5 | Kotłownia budynek socjalny - ul. Białoruska | Gazex | MD-2.Z | 2008 | DEX/FA-B | 2008 | 2021 |
| 6 | Kotłownia – budynek administracyjny - ul. Matejki | Gazex | MD-2.ZA | 2020 | DG 22EN DG 14EN | 2020 2020 | Przekazana do użytku 2021 |

- Przeglądu urządzeń detekcji gazu winien objąć następujące czynności:

- Wykonanie sprawdzenia poprawności działania modułów sterujących (centralek). Wymiana akumulatorów (z przekroczoną normą ważności) zgodnie z zaleceniami producenta.

- Sprawdzenie działania pozostałych urządzeń systemu detekcji gazu (sygnalizatorów, zaworów odcinających).

- Wystawienie protokołów i innych dokumentów z przeprowadzonych czynności sprawdzających i kalibracji urządzeń detekcji gazu.

- Inne czynności wynikające z przepisów i wymagań stawianym w/w urządzeniom.

- Wymagania w zakresie wykonywanych przeglądów:

- Przegląd i kalibracja winna być wykonana w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę kotłowni gazowej z możliwością dopuszczenia do chwilowego odcięcia gazu w trakcie prowadzenia prób sprawdzających.

- Osoba (osoby) wykonujące czynności związane z przeglądem i kalibracją winny posiadać stosowne uprawnienia do ich realizacji (uprawnienia dozorowe elektryczne i gazowe) oraz właściwe przeszkolenie z systemów detekcji gazu (systemu Gazex).