Opis przedmiotu zamówienia

„Remont dachu na budynku F w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu papami termozgrzewalnymi wraz z remontem kominów i instalacji odgromowej na budynku F w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

2. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami w pokryciu dachu i pojawiającymi się przeciekami podczas opadów zachodzi konieczność wykonania naprawy pokrycia dachu na budynku. Przedmiotowy budynek posiada stropodach płaski. Ściany szczytowe budynku wychodzą ponad połać dachu, zakończone są poziomo, pokryte obróbką blacharską. Dach pokryty papą asfaltową ułożoną na płytach korytkowych dachowych ze spadkiem 7% i 8,9 %. Na dachu liczne kominy wentylacji grawitacyjnej. Wody opadowe zbierane do koryta i odprowadzane rurami spustowymi. Dach wyposażony w instalację odgromową.

3. LOKALIZACJA, OGÓLNE DANE

Przedmiotowy budynek F znajduje się w zespole budynków głównych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a, działka nr 164/21, obręb 213 dz. Rzędzin.

4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac remontowych dachu na budynku F należy wykonać z uwzględnieniem poniższych prac. Rzut dachu budynku w załączniku. Dokumentacja techniczna archiwalna dostępna w Dziale Technicznym Szpitala. Powierzchnia dachu przeznaczona do remontu wynosi ok. 70 m2.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej

- Rozbiórka pokrycia z papy na całej długości koryta dachowego

- Demontaż sfałdowanego pokrycia papowego

- Naprawy punktowe pokrycia istniejącego, likwidacja pęcherzy papy, domocowanie odspojeń papy, likwidacja zagłębień,

- Likwidacja odspojonych warstw papy z attyk

- Demontaż wpustów dachowych (jeżeli będzie konieczne)

- Uzupełnienie ubytków w poszyciu dachu jeżeli takie zostaną stwierdzone

- Montaż styropapy gr.5 cm na całej połaci dachu

- Oczyszczenie podłoża przed ułożeniem nowej hydroizolacji

- wykonanie dylatacji papowych

- Gruntowanie podłoża

- Wymiana hydroizolacji w korytach wraz z montażem nowych wpustów dachowych (jeżeli będzie konieczne

- montaż kominków wentylacyjnych

- Montaż koszy ochronnych

- Wykonanie nowego poszycia papą nawierzchniową termozgrzewalną modyfikowaną gr. min. 5,0 mm

- Montaż drabin wejściowych z koszem na dach

- Montaż wcześniej zdemontowanych obróbek blacharskich oraz przytwierdzenie pozostałych (jeżeli będzie konieczność)

- Montaż nowej instalacji odgromowej- druty gr. 8 mm

- Dwukrotny pomiar skuteczności działania instalacji

- Uporządkowanie terenu prowadzenia prac.

Jakiekolwiek pominięcie rodzaju prac nie zwalnia wykonawczy od prawidłowego i kompleksowego wykonania remontu dachu zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producentów wyrobów użytych do prac remontowych..

4.1.  Dodatkowe wymagania

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym zastosowanych rozwiązań w ramach przedmiotowego zamówienia.

4.2. Roboty budowlano - montażowe

Plac robót zostanie przekazany na 7 dni przed rozpoczęciem prac remontowych.

Należy wykonać roboty przygotowawcze tj. m. in. ustawienie rusztowania, przygotowanie miejsca składowania zdemontowanych elementów  pokrycia.

Prace remontowe wykonywane będą na czynnych budynkach. Należy dostosować rodzaj prac do panujących warunków atmosferycznych, tak aby w razie wystąpienia opadów nie doszło do zalania pomieszczeń.

Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia nowe, dopuszczalne do obrotu i stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz pełnowartościowe, tj. I gat., dla których wydano odpowiednie świadectwa i certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności z PN.

Użyte materiały budowlane i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji, przy narzuconym przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania.

Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

4.3 Wymagania materiałowe- zawarte w niniejszym załączniku.

4.4 Wymagania dotyczące wykonania robót.

Przedmiotowe zadanie będzie prowadzone w czynnym obiekcie i prace z nim związane nie mogą zakłócać pracy szpitala.

Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz przepisach branżowych.

4.5 Odbiory

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 4 dni, a w przypadku robót zanikających  i ulegających zakryciu 3 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień  w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

4.6  Od Wykonawcy wymagać się będzie:

1. Przestrzegania zasad określonych w Procedurach zintegrowanego systemu zarządzania QP-034/0 oraz 
QI- 007/O obowiązujących w Szpitalu.

2. Przestrzegania zasad BHP i Sanitarno - Epidemiologicznych w czasie wykonywania robót.

3. Przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności  z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiały, wyroby budowlane.  
Dostarczane przez Wykonawcę na teren budowy materiały muszą zostać wcześniej uzgodnione 
z Zamawiającym.

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt. Zaplecze budowy własne.

5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych ze zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac.

7. Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych i terenie przyległym. Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca uporządkuje teren przy budynku.

8. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych prac.

9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.

10. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

11. Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne.

12. Powstałe w skutek z prowadzonymi robotami budowlanymi materiały podlegające recyklingowi Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Pozostałe uzyskane z rozbiórki materiały, w tym utylizacja zerwanej papy, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt (wywóz materiałów rozbiórkowych, w tym wywóz i utylizacja materiałów niebezpiecznych oraz papy).

13. Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:

- komplet świadectw jakości, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności (rekomendacji technicznych) oraz kart gwarancyjnych dla materiałów dostarczonych przez Wykonawcę robót świadczących o ich przydatności dla potrzeb budownictwa.

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami;

- Przy odbiorze robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną gwarancję jakości dla papy (wraz z kompletem stosownych dokumentów) na okres co najmniej 10 lat.

14. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. Wymagane przeglądy gwarancyjne na koszt Wykonawcy.

15. Koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, napraw, dojazdu dokonywane są na koszt Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego.

16. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom.

17. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

18. Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 
7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC.

WYMAGANIA

Pokrycie dachu z papy jest mocno zniszczone, występują duże odspojenia oraz złuszczające się pokrycie koryta dachowego.

Metoda naprawy dachu zakłada pozostawienie istniejących warstw papy ograniczając się do punktowych napraw (doklejenia) w miejscach, gdzie papa nie ma wystarczającej przyczepności do podłoża. Należy wykonać usunięcie pęcherzy oraz domocowanie odspojeń papy.

Jeżeli odspojenia warstw papy z attyk są znaczne, papę należy usunąć i wykonać obróbkę od podstaw w układzie dwuwarstwowym. Papy należy domocować listwą dociskową i uszczelnić.

Zastosować styropapę dwustronnie laminowaną EPS grubość 50 mm.

Wykonanie warstw remontowych, sposób układania: metoda aktywacji termicznej, wg zaleceń i instrukcji technologii producenta.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia

Opis wyrobu:

Termozgrzewalna papa wentylacyjna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (styren–butadien–styren), do stosowania w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Całkowita grubość papy minimum 5,0 mm (+/- 0,2), a osnowa wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2, wzmacnianej i stabilizowanej siatką szklaną, z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem mineralnym. Reakcja na ogień klasa E.

Wymagana gwarancja jakości dla papy Producenta na okres co najmniej 10 lat.

Prace remontowe:

Cała powierzchnia dachu powinna zostać sprawdzona. Należy wykonać perforację istniejących warstw papy poprzez wykonanie otworów w papie aż do podłoża betonowego. Perforacje należy wykonywać etapami, tak aby nie doprowadzić do zalania. Następnie całą powierzchnię dachu należy zagruntować. W celu odprowadzenia wilgoci należy zamocować systemowe kominki wentylacyjne w ilości ok. 1 szt/100-250 m2.

Obróbki blacharskie

Wszystkie konieczne obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5; wysunięcie obróbek poza lico wykończonych elewacji min. 4 cm.

Koryta dachowe

Całkowita wymiana hydroizolacji jest konieczna na całej długości koryt oraz z wymiana wpustów dachowych (jeżeli będzie konieczne). Zaleca się wycięcie całości zdegradowanych warstw pap do betonu a następnie:

- zagruntować podłoże betonowe,

- ułożenie warstwy papy podkładowej,

- montaż wpustów dachowych,

- ułożenie warstwy papy nawierzchniowej.

Dylatacje

Należy wykonać dylatacje papowe z zastosowaniem profili dachowych. Profile należy dostosować do szerokości szczeliny dylatacyjnej.

Uwaga: w trakcie realizacji robót związanych z remontem dachu należy dbać o zabezpieczenie kondygnacji poniżej przed zalaniem.