Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn.

„ Utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

Zakres prac.

Przedmiotem niniejszego zamówienia utrzymanie powiatowych dróg gruntowych                 na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie:

ZADANIE NR 1- teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Olsztynku

Wykaz dróg, objętych  utrzymaniem: 1230N, 1429N, 1431N, 1526N, 1372N, 1443N.

ZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Barczewie

Wykaz dróg, objętych utrzymaniem: 1438N, 1440N, 1444N, 1465N, 1479N.

ZADANIE NR 3- teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście

Wykaz dróg, objętych  utrzymaniem: 1401N, 1411N, 1959N, 1368N, 1428N, 1447N, 1409N, 1417N, 1364N, 1501N, 1421N, 1405N, 1358N, 1412N, 1451N, 1438N.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie równania i wałowania dróg gruntowych

- Wbudowanie i zagęszczenie  kruszywa łamanego frakcji 0-31,5(C50/30) ; 0-63(C50/30)

- Prace związane z utrzymaniem dróg przy pomocy koparko-ładowarki.

Dostawę kruszywa łamanego frakcji 0-31,5(C50/30) ; 0-63(C50/30) na drogi będące przedmiotem zamówienia zapewni Zamawiający.

## Wspólny słownik zamówień (CPV):

## 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg,

## 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg.

Uwagi do wyceny:

W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (susza) Wykonawca powinien uwzględnić nawodnienie dróg w celu wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając prawidłowe funkcjonowanie dróg.

Warstwę kruszywa należy układać na osuszoną powierzchnię, nie wskazane jest układanie
kruszywa w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu).

Równanie i wałowanie nawierzchni drogi należy wykonać przy zachowaniu optymalnej wilgotności nawierzchni pasa drogi. Dobierając amplitudę drgań bębna walca należy uwzględnić bliskość ogrodzeń i budynków. W przypadku wątpliwość Wykonawca ma obowiązek uzgodnić parametry pracy walca z Zamawiającym.

Wykonawca przystępujący do wykonywania naprawy dróg o nawierzchni gruntowo – żwirowej                   i tłuczniowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarki samojezdnej pozwalającej nadać nawierzchni spadki poprzeczne;

- wibracyjnego walca drogowego samojezdnego stalowo-gumowego, o masie operacyjnej               nie mniejszej niż 10 ton (preferowane walce jednobębnowe);

- zagęszczarki płytowej lub ubijaka mechanicznego w zależności od wielkości ubytków                    2 sztuki;

- koparko-ładowarki z możliwością odtworzenia rowów przydrożnych z łyżką skarpową                   z regulacją kątów.

Wbudowanie kruszywa łamanego obejmuje rozłożenie, zagęszczenie oraz uporządkowanie terenu            po wykonanych robotach.

Dostawę kruszywa łamanego frakcji 0-31,5(C50/30) ; 0-63(C50/10) na drogi powiatowe będące przedmiotem zamówienia zapewni Zamawiający.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane każdorazowo na zlecenie Zamawiającego w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od telefonicznego, faksowego lub e-mailowego złożenia zamówienia.

Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonywać będzie objazdu dróg celem sprawdzenia stanu nawierzchni w zakresie uszkodzeń oraz wyboru techniki i materiałów do dokonania naprawy. Uzupełnianie ubytków oraz równanie dróg można wykonywać na drogach suchych lub wilgotnych bez zastoisk wody i błota chyba, że Zamawiając postanowi inaczej.

Ilości robót wymienione w kosztorysie są ilościami planowanymi i w okresie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie tzn. zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb.

Odcinki dróg  posiadają nawierzchnię gruntową utwardzoną o zmiennej szerokości od 3,5m                       do 5,0 m.

- Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie dróg powiatowych, poprawę przejezdności oraz zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wody z nawierzchni.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

a)	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót,  kosztorysów ofertowych, SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

b)	Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

c)	Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d)	Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zmówienia.

e)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

f)	Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie                z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z2020r. poz.1333,zpóźn. zm.).

g)	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.

- Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

Pozostałe:

Czynności obejmujące zakres robót powinny zostać wykonane przez osoby zatrudnione na umowę pracę.