Załącznik nr 1

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wycince 15 szt. drzew na terenach zamkniętych w kompleksach wojskowych: w Lublinie przy 
Al. Racławickich 44 oraz ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w województwie lubelskim.

– wycinka 5 szt. na terenie zamkniętym przy Al. Racławickich 44

- 3 szt. świerk pospolity o obwodzie pni na wys. 130 cm: 99 cm, 41 cm, 80 cm;

- 1 szt. jarząb pospolity o obwodzie pnia na wys. 130 cm: 96 cm;

- 1 szt. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia na wys. 130 cm: 60 cm;

– wycinka 10 szt. na terenie zamkniętym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70

- 6 szt. topola kanadyjska o obwodach pni na wys. 130 cm: 238 cm, 218 cm, 224 cm, 249 cm, 241 cm 294 cm;

- 2 szt. topola Simona o obwodach pni na wys. 130 cm: 193 cm, 179 cm;

- 2 szt. topola włoska o obwodach pni na wys. 130 cm: 83 cm +152 cm, 217 cm;

# Ponadto do usługi należy:

- przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do wycinki w/w drzew;

- zabezpieczenie terenu wykonywanych prac przed dostępem osób postronnych;

- wycinkę drzew wykonać przy powierzchni gruntu;

- dokonać frezowania wszystkich karp drzew do głębokości min. 15 cm poniżej poziomu gruntu wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę powstałego odpadu, załadunkiem go na środki transportowe Wykonawcy oraz wywiezieniem i utylizacją na koszt Wykonawcy;

- pociąć pnie, oraz grube gałęzie i konary na odcinki o długości 3,0 m;

- zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu w postaci: resztek kory, gałęzi 
o obwodzie poniżej 20 cm, liści, trocin, wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy;

- przetransportowanie pozyskanego drewna środkami transportowymi Wykonawcy w miejsce wskazane przez administratora terenu  wraz z ułożeniem go w docelowym miejscu w równe stosy – magazyn znajduje się przy ul. Zbigniewa Herberta 49 w Lublinie dla drewna pozyskanego z adresu Al. Racławickie 44 natomiast dla drewna z adresu Droga Męczenników Majdanka 70 magazyn drewna znajduje się pod tym samym adresem;

- dokonać obmiaru pozyskanego z wycinki drewna i sporządzić protokół;

- uprzątnąć gałęzie po uprzednim ich zrębkowaniu i wywieźć je z terenu kompleksu;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu przedmiotowych prac.

Wycinkę drzew i pozostałe prace należy zakończyć do dnia 15 listopada 2021 r.

Podstawa: Decyzja Prezydenta miasta Lublin Nr: 581/880/2021 - MAZ-OD-I.6131.880.2021 z dnia 28.09.2021 r.,

Sporządził: Bartłomiej Nowak

07.10.2021 r.