# Opis Przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ

Dostawa paneli nadłóżkowych w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”

| lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania dla paneli nadłóżkowych: - punkty poboru gazów medycznych - 2xO2, 2xAIR, 2xVAC - gniazdo elektryczne 230 V - 8 szt. (2 obwody) - gniazdo ekwipotencjalne - 4 szt. - przygotowanie pod gniazdo teletechniczne z zaślepką - 4 szt. - oświetlenie ogólne 1 x 39W (do wyboru: załączane włącznikiem na panelu lub przy drzwiach) - oświetlenie miejscowe 1 x 24W (do wyboru: załączane włącznikiem na panelu lub manipulatorem systemu przyzywowego) - oświetlenie nocne LED (do wyboru: załączane włącznikiem na panelu lub manipulatorem systemu przyzywowego) - otworowanie pod system przyzywowy (cena nie uwzględnia elementów systemu przyzywowego - modułu i manipulatora) - szyna o przekroju 25x10mm montowana na panelu z pominięciem miejsc nad gazami – 2szt. - panele w konfiguracji wielostanowiskowej powinny stanowić jednolitą całość - możliwość doboru koloru pokrywy, ostateczna długość paneli wymaga akceptacji Zamawiającego - dostawca wykona otworowanie pod elementy przyzywowe - panele wyposażone w źródła światła - wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty rejestrowe Jednostek Zaopatrzenia Medycznego |
| 1 | Jednostanowiskowy panel wzmożonego nadzoru, długości 1800 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 2 | Dwustanowiskowy panel wzmożonego nadzoru, długości 3600 mm |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 3 | Trzystanowiskowy panel wzmożonego nadzoru, długości 5400 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy