Załącznik nr 4.3

do SWZ nr

OR-VIII.272.48.2023.DM

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie

III części - dostawa układarki poboczy

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

- Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

- Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie układarki poboczy

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego | Deklaracja wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów technicznych oferowanego sprzętu (Wykonawca w każdej rubryce winien wskazać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania podstawowe | Rok produkcji minimum 2023r. – zestaw fabrycznie nowy, sprawny technicznie, montowany na ciągniku oraz dodatkowo na koparko – ładowarce. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie galwanicznie poprzez cynkowanie albo profesjonalnie malowane w malarni proszkowej lub natryskowo |  |
| 2. | Budowa | Urządzenie zbudowane z zasobnika na materiał wyposażonego w taśmociąg oraz regulowany lemiesz boczny do formowania warstwy materiału na poboczu. |  |
|  |  | Szerokość układania (m min.- max.) 0,1 - 1,6 |  |
|  |  | Taśmociąg przeznaczony do układania materiałów takich jak kruszywo, tłuczeń, żwir, suchy beton |  |
|  |  | Pulpit sterujący do obsługi silnika spalinowego, wszystkich siłowników hydraulicznych maszyny, regulacji prędkości taśmociągu |  |
|  |  | Pochylenie warstwy regulowane hydraulicznie w zakresie od – 8% do +8% |  |
|  |  | Wysokość układanej warstwy (min-max cm) -25 do +25 |  |
|  |  | Wydajność urządzenia co najmniej 280 ton/h |  |
|  |  | Boczny lemiesz rozkładający z hydrauliczną regulacją szerokości |  |
|  |  | Możliwość układania za krawężnikiem np. układanie podbudowy chodnika, nawierzchni ścieżki rowerowej |  |
|  |  | Silnik spalinowy wysokoprężny 4-cylindrowy chłodzony cieczą o mocy co najmniej 20KM , zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami ( w tym w zakresie emisji spalin ) |  |
|  |  | Oświetlenie robocze (lampy LED) ostrzegawcze (pomarańczowa lampa błyskowa LED) |  |
|  |  | Sterowanie dwufunkcyjne do wyboru, tj. z kabiny nośnika (bez osobnego operatora) oraz ze stanowiska na maszynie |  |
|  |  | Na wyposażeniu pośrednia płyta do montażu na przedni podnośnik TUZ ciągnika rolniczego i koparko-ładowarki, montowana w jednoznaczny szybkomocujący sposób |  |
|  |  | Zasobnik na materiał wyposażony w przednią ścianę z hydraulicznie regulowaną wysokością |  |
|  |  | Własne podwozie układarki zbudowane z min. 4 podwójnych kół podporowych z ogumieniem |  |
|  |  | Dozowanie mas bitumicznych do rozściełacza na ścieżce rowerowej za pomocą drugiego taśmociągu bocznego |  |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe | Szczotka talerzowa o średnicy min. 700 mm z niezależnym obwodem hydraulicznym |  |
|  |  | Wibrator lemiesza rozkładającego |  |
|  |  | Dodatkowy taśmociąg boczny |  |
|  |  | Monitoring TV strefy układania z kabiny |  |
|  |  | Kabina operatora z fotelem wyposażonym w pas bezpieczeństwa |  |