OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  ZADANIE  PIERWSZE

1. Dostawa pojemników  na odpady  segregowane – metale i tworzywa sztuczne  - 100  szt.

-  papier                                     - 100  szt.

-  szkło                                      - 100  szt.

2.  Pojemność 0,12 m3,  ładowność min. 50  kg

3.  Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego  wysokiej   gęstości (HDPE)

4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące  działanie promieni słonecznych i związków chemicznych

5.  Części metalowe odporne  na korozję

6.  Kolor – żółty  dla pojemników na  metale i tworzywa sztuczne , kolor niebieski   dla pojemników na papier, kolor zielony dla pojemników na szkło – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

7.  Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi 
w listwę grzebieniową.

8.   Dwa  koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione

9.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

10.  Pokrywy pojemników płaskie. Na pokrywie pojemnika  lub korpusie oznakowanie :

rok produkcji, znak CE, znak jakości : RAL, GS lub inny równoważny , oznaczenie normy

EN-840,   pojemność i dopuszczalną masę w kg.

11.  Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości

12.  Rok  produkcji  2023