Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw o budowie modułowej składający się z: diatermii, przystawki argonowej i ewakuatora dymu z pola operacyjnego. |
|  | Diatermia – parametry – 1 szt | Producent/Kraj: Model/Typ: |
| 1 | Diatermia z trybami umożliwiającymi wykonywanie cięcia monopolarnego i bipolarnego oraz koagulację mono i bipolarną. |  |
| 2 | Diatermia z systemem do koagulacji dużych naczyń do 7 mm włącznie |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o przystawkę argonowa obsługiwaną z poziomu diatermii |  |
| 4 | Aparat współpracujący z ERBE JET2 będącym w posiadaniu szpitala |  |
| 5 | Diatermia chirurgiczna monopolarna i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń do 7mm |  |
| 6 | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 10" |  |
| 7 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika |  |
| 8 | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim |  |
| 9 | Możliwość utworzenia min 5 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego |  |
| 10 | Liczba gniazd przyłączeniowych: a) monopolarne uniwersalne - 1 szt. b) bipolarne uniwersalne - 1 szt. c) uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych - 1 szt. d) bipolarne do narzędzi do zamykania dużych naczyń do 7mm -1szt. e) neutralne uniwersalne - min. 1 |  |
| 11 | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm |  |
| 12 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów |  |
| 13 | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm) |  |
| 14 | Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm (typu ERBE, EMED, BOWA) lub wtyczki z 2 bolcami (typu Valleylab, Olympus) |  |
| 15 | Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5 kołowymy do zamykania dużych naczyń będących w posiadaniu zamawiającego |  |
| 16 | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie minimum 2 instrumentów bipolarnych |  |
| 17 | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu |  |
| 18 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej oparte o stałonapięciowy sposób regulacji. Moc wyjściowa dopasowywana nieustannie do zmieniających się parametrów tkankowych. |  |
| 19 | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400W |  |
| 20 | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400W |  |
| 21 | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący |  |
| 22 | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny |  |
| 23 | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej - parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu |  |
| 24 | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W |  |
| 25 | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną -niekarbonizującą, intensywną -iskrową, preparującą i natryskową |  |
| 26 | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną |  |
| 27 | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych |  |
| 28 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej |  |
| 29 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej |  |
| 30 | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) |  |
| 31 | Aparat z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej oporności lub niewłaściwym zaciśnięciu instrumentu na strukturze - aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem |  |
| 32 | Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start |  |
| 33 | Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400W |  |
| 34 | Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W |  |
| 35 | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych |  |
| 36 | Możliwość regulacji : a) jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie b) natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie. c) maksymalnego czasu aktywacji, |  |
| 37 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu |  |
| 38 | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, kontakt ze skórą pacjenta) |  |
| 39 | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody) z sygnalizacją graficzną i cyfrową informującą o wielkości rezystancji i poprawności połączenia elektroda-skóra. |  |
|  | Przystawka argonowa |  |
| 40 | Przystawka współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii, umieszczona na jednym wózku |  |
| 41 | Przystawka z dwoma kasetami gniazd umożliwiająca zamontowanie 1 gniazda argonowego oraz drugiego dowolnego gniazda: argonowego, mono lub bipolarnego |  |
| 42 | Przystawka z minimum 1 gniazdem argonowym obsługujące instrumenty argonowe ze zintegrowanym filtrem oraz drugą wolną kasetą gniazda |  |
| 43 | Funkcja automatycznego płukania instrumentu, po podłączeniu instrumentu do przystawki argonowej |  |
| 44 | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu |  |
| 45 | Informacja graficzna oraz liczbowa określająca poziom napełnienia butli |  |
| 46 | Czytelna informacja podana w jednostce czasu, określająca poziom napełnienia butli wystarczający na wykonanie aplikacji |  |
| 47 | Regulacja przepływu argonu w zakresie min.0,1 - 8,0 1 / min |  |
| 48 | Minimum 2 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką |  |
| 49 | Minimum 2 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej bezkontaktowej za pomocą aplikatora bez szpatułki lub ze schowaną szpatułką |  |
| 50 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej za pomocą aplikatora ze szpatułką |  |
|  | Wyposażenie |  |
| 51 | Wózek transportowy integrujący diatermie i oddymiacz w robocze stanowisko jezdne, oraz z miejscem na 2 butle argonowe. – 1szt. |  |
| 52 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z trzecim przyciskiem do przełączania programu – 1 szt. |  |
| 53 | Pojedynczy włącznik nożny wodoodporny z dodatkowym przyciskiem do przełączania programu – 1 szt. |  |
| 54 | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, z równymi połówkami z dodatkowym oddzielnym pierścieniem nie połączonym z połówkami elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń – 100szt. |  |
| 55 | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł. min. 4m- 3szt |  |
| 56 | Pinceta bipolarna, prosta dł.19-20cm końcówki grubości 1 mm, delikatne, dł.8mm o właściwościach nieadhezyjnych – 1szt |  |
| 57 | Pinceta bipolarna, prosta dł.22-23cm końcówki grubości 2 mm, okrągłe, dł.8mm o właściwościach nieadhezyjnych – 1szt |  |
| 58 | Bipolarny kabel przyłączeniowy do pincet dł. 4m.- 2szt. |  |
| 59 | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 18°, okładki ceramiczne, długość 260-270 mm z kablem przyłączeniowym o długości min.4 m i wtyczką pięciokołową – 2 szt. |  |
| 60 | Kleszczyki laparoskopowe do zamykania dużych naczyń, typu Maryland, dł.340-330mm, śr. 5 mm, okładki radełkowane. Kabel dł. 4m (+/- 0,5m) – 1 szt |  |
| 61 | Wielorazowy uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, średnica trzpienia 4mm, wraz z kablem przyłączeniowym dł. 4-5m – 3 szt |  |
| 62 | Wielorazowa elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 45-50 mm., średnica trzpienia 4mm – 5 szt. |  |
| 63 | Wielorazowa elektroda szpatułkowa prosta 3x24mm dł. 45-50mm – 5 szt. |  |
| 64 | Wielorazowa elektroda szpatułkowa prosta 2,3x19mm dł.110-125mm – 5 szt. |  |
| 65 | Jednorazowy sterylny uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową oraz kablem przyłączeniowym dł. min 3m – 50 szt. |  |
| 66 | Jednorazowa elektroda szpatułkowa prosta 2,3x19mm dł.75-85mm – 40 szt |  |
| 67 | Jednorazowa elektroda szpatułkowa prosta 2,3x19mm dł.120-135mm – 40 szt |  |
| 68 | Sterylny instrument do zamykania dużych naczyń z funkcją przecinania, średnica 10-13mm, dł.20-25cm, branża zagięta dł. 35-40mm, instrument wraz z kablem przyłączeniowym dł 3-4m – 5 szt |  |
| 69 | Jednorazowe sterylne aplikatory argonowe z wbudowanym filtrem antybakteryjnym, dł. aplikatora 100-110 mm z pokrętłem do wysuwania elektrody szpatułkowej oraz trzema przyciskami (jeden do cięcia , drugi do koagulacji oraz trzeci do zmiany programu) – 25 szt. |  |
| 70 | Jednorazowe sterylne aplikatory argonowe z wbudowanym filtrem antybakteryjnym, dł. aplikatora 300-350 mm z pokrętłem do wysuwania elektrody szpatułkowej oraz trzema przyciskami (jeden do cięcia , drugi do koagulacji oraz trzeci do zmiany programu) – 5 szt. |  |
| 71 | Wielorazowy uchwyt argonowy z możliwością zmiany programu, z 3 przyciskami z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu oraz kablem przyłączeniowym dł. min.3m – 2 szt. |  |
| 72 | Wielorazowy aplikator argonowy, sztywny, ø 5 mm, długość 100 mm – 2szt |  |
| 73 | Butla z argonem – 2szt. |  |
|  | Ewakuator dymu chirurgicznego |  |
| 74 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji |  |
| 75 | Ewakuator zintegrowany z diatermią chirurgiczną tzn. Sterowany i programowany z poziomu diatermii, umożliwiając włączanie i wyłączanie odsysacza podczas pracy koagulacji lub cięcia. |  |
| 76 | Możliwość montażu do wózka transportowego diatermii w pozycji poziomej i pionowej. |  |
| 77 | Możliwość zapamiętania ustawień i parametrów odsysacza dymu dla każdego ustawionego programu i trybu pracy |  |
| 78 | Możliwość manualnego ustawienia siły odsysania przez panel sterujący aparatu. |  |
| 79 | Możliwość pracy w chirurgii otwartej oraz laparoskopowej. |  |
| 80 | Możliwość ustawienia dwóch niezależnych czasów odsysania z dwoma różnymi wartościami siły odsysania, tj. możliwością ustawienia siły oddymiania przy cięciu i koagulacji oraz siły odsysania w tle |  |
| 81 | Aparat wyposażony w filtr główny min. ULPA 15, którego stan jest nadzorowany cały czas na ekranie urządzenia |  |
| 82 | Filtr główny odsysacza dymu o retencji nie mniejszej niż 99,99955 i cząstek o wielkości 0,1um, warstwowy z wykorzystaniem sprasowanego węgla aktywnego (w postaci stałej) |  |
| 83 | Możliwość zapamiętania ustawień i parametrów odsysacza dymu indywidualnie dla programu diatermii. |  |
| 84 | Maksymalne natężenie przepływu zasysanego dymu indywidualnie dla każdego programu diatermii. |  |
| 85 | Maksymalne natężenie przepływu zasysanego powietrza nie mniejsze niż 730l/min (przy nowym głównym filtrze). |  |
| 86 | Możliwość uruchamiania aparatu przez aktywację diatermii ręcznie i włącznik nożny. |  |
|  | Wyposażenie |  |
| 87 | Filtr wstępny 1 op = 15 szt |  |
| 88 | Wielorazowy wkład do odprowadzania dymu z przyłączem śr. 22 mm, długości 2,1 m. |  |
| 89 | Wielorazowa tuba do odsysania dym z przyłączem śr. 22 mm |  |
| 90 | Wielorazowa rurka do odsysania dymu z przyłączem śr. 22mm. |  |
| 91 | Jednorazowy sterylny uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami z kablem przyłączeniowym o dług. 3M , z elektrodą szpatułową i zintegrowaną nasadką do odsysania dymu, przedłużka 100mm. 1 op= 20 szt |  |

KRYTERIA OCENNE

| L.p. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość tworzenia więcej niż 10 grup programów i więcej niż 200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | Tak/NIE |
| 2 | Możliwość utworzenia więcej niż 5 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego | Tak/NIE |
| 3 | Możliwe równoczesne podpięcie 3 i więcej instrumentów bipolarnych | Tak/NIE |
| 4 | Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start | 1) Aktywacja z nogi 2) Aktywacja z nogi i przycisku 3) Aktywacja z nogi, przycisku i auto start |
| 5 | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych | Tak/NIE |
| 6 | 3 i więcej rodzaje/tryby cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką | Tak/NIE |
| 7 | 3 i więcej rodzaje/tryby koagulacji argonowej bezkontaktowej za pomocą aplikatora bez szpatułki lub ze schowaną szpatułką | Tak/NIE |
| 8 | 3 i więcej rodzaje/tryby koagulacji argonowej za pomocą aplikatora ze szpatułką | Tak/NIE |

_______ dnia __ __ __ roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę aparatu do elektrokoagulacji oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich / dużych przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić)1

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____1 informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oferta zawiera następujące załączniki:  (wymienić)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

__________ dnia __ __ 2022 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę aparatu do elektrokoagulacji”, znak sprawy: ZP-22-131BN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒     nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawę aparatu do elektrokoagulacji”, znak sprawy: ZP-22-131BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

_____________________, dnia ________________ r.

____________________________________

CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____....................... dnia ……………….2022r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę aparatu do elektrokoagulacji”, znak sprawy: ZP-22-131BN, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

# Footnotes

wypełnia wykonawca

niepotrzebne skreślić

wypełnia wykonawca

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.