KOSZTORYS OFERTOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – BLOK ŻYWIENIA  Szkoły  Podstawowej  w  Zdziechowie k/Gniezna

| lp | nazwa – przeznaczenie / model / producent NALEŻY UZUPEŁNIC PRZEZ WYKONAWCĘ | wymiary | parametry – opis techniczny | cena jedn. | ilość | wartość | rabat | wartość ofertowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [mm] |  | PLN | [szt.] | PLN | % | PLN |
| 1 | regał magazynowy – spawany | 1200x600x1800H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki pełne |  | 1 |  |  |  |
| 2 | regał magazynowy – spawany | 1100x600x1800H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki pełne |  | 2 |  |  |  |
| 3 | paleta magazynowa | 1200x800x160H | materiał plastyczny – dopuszczony do kontaktu z żywnością paleta pełna – 3 płozy nośność dynamiczna: min. 1500 kg |  | 1 |  |  |  |
| 4 | pół-paleta magazynowa | 600x800x160H | materiał plastyczny – dopuszczony do kontaktu z żywnością paleta pełna – 2 płozy |  | 1 |  |  |  |
| 5 | waga magazynowa | 420x625x765H +/-5% | szalka ze stali nierdzewnej 420x510 +/-5% zakres: do 150 kg [skok: 10 / 20 g] praca w temp. otoczenia: -10/+40ºC |  | 1 |  |  |  |
| 6 | wózek transportowy – niski | 830x640x870H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 platforma towarowa - pełna 4 koła Ø125 skrętne – na dwóch hamulce wyprofilowany uchwyt na wysokości 870 mm |  | 3 |  |  |  |
| 7 | stół z półką | 600x600x850H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm blat o grubości 40 mm |  | 1 |  |  |  |
| 8 | szafa chłodnicza min. 388 ltr | 600x610x1800H +/-5% | obudowa kolor biały - wnętrze tworzywo zakres temp. roboczych od +1°C do +15°C chłodzenie dynamiczne (wymuszone) drzwi przeszklone z zamkiem oświetlenie LED wewnątrz |  | 1 |  |  |  |
| 9 | stół z 2 komorami zlewozmywaka, z baterią stojącą – istniejący | 1000x600x850H | stal nierdzewna | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 10 | stół z basenem, z baterią stojącą z prysznicem na stelażu i wylewką – istniejący | 800x600x850H | stal nierdzewna | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 11 | półka wisząca | 600x300 | stal nierdzewna AISI304 półka mocowana do ściany na wspornikach, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |  | 1 |  |  |  |
| 12 | półka wisząca – ociekowa | 1800x300 | stal nierdzewna AISI304 półka przetłoczona – perforowana półka mocowana do ściany na wspornikach, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |  | 1 |  |  |  |
| 13 | obieraczka do ziemniaków z pojemnikiem perforowanym na obierzyny – wsad min. 20 kg | 450x550x950H +/-5% | wykonanie: stal nierdzewna – przeźroczysta pokrywa z czujnikiem wyłączającym obroty bębna, w momencie otwarcia pokrywy czujnik j.w. w klapie zsypowej moc silnika: min. 1,0 KM zasilanie el. 3-fazowe |  | 1 |  |  |  |
| 14 | umywalka kolanowa | 400x400x235H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 mieszacz cw/zw + wylewka wypływ wody uruchamiany kolanem |  | 2 |  |  |  |
| 15 | mobilny pojemnik na odpadki, z pokrywą | Ø380 / H605 | stal nierdzewna AISI304 pojemność: 50 ltr |  | 2 |  |  |  |
| 17 | zestaw z wężem (min. 6,0 m) i pistoletem do mycia sprzętu | - | konstrukcja i obudowa ze stali nierdzewnej „pistolet” metalowy – chromowany wąż odporny na detergenty stosowane w kuchniach zbiorowego żywienia |  | 3 |  |  |  |
| 18 | regał magazynowy | 1400x700x1800H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki pełne |  | 1 |  |  |  |
| 19 | regał magazynowy – ażurowy | 1220x360x1820H | stal chromowana 4 półki ażurowe, z możliwością regulacji wysokości |  | 1 |  |  |  |
| 20 | regał magazynowy | 1000x600x1800H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki pełne |  | 1 |  |  |  |
| 21 | regał magazynowy | 900x600x1800H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki pełne |  | 1 |  |  |  |
| 22 | szafka odzieżowa | 400x480x1800H | stal malowana proszkowo z przegrodą pionową oraz półką dolną i górną wentylacja grawitacyjna w drzwiach zamykana na klucz |  | 7 |  |  |  |
| 23 | zabudowa socjalna z komorą zlewozmywaka i szafką wiszącą / wyk. ind. | 1500x700x850H 1500x300x600H | w zakresie wyposażenia meblowego | 0 | 1 kmpl. | 0 | - | 0 |
| 25 | regał magazynowy | 1400x400x1800H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki pełne |  | 1 |  |  |  |
| 26 | zlewozmywak wiszący | 500x500x240H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 zlewozmywak przystosowany do zawieszenia na ścianie komora: 400x400x200h |  | 1 |  |  |  |
| 26.1 | bateria naścienna | - | materiał: stal nierdzewna/mosiądz – zgodnie z PN-EN-248 przepływ: min. 26 ltr/min |  | 1 |  |  |  |
| 27 | szafa chłodnicza min. 440 ltr. bez agregatu | 660x681x2040H +/-5% | stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz klasa energetyczna: C klasa klimatyczna: 5 układ chłodniczy: monoblok czynnik chłodniczy: R290 lub inny ekologiczny moc chłodnicza: min. 336W temperatura robocza: +2/+10°C wyposażenie: 3 ruszty 470x510mm +/-5% urządzenie wyposażone w: parownik, wentylator parownika, czujniki 2 szt. (parownikowy i komorowy), grzałka odparowania skroplin, filtr odwadniacz, wziernik, elektrozawór, termostatyczny zawór rozprężny |  | 3 |  |  |  |
| 28 | szafa mroźnicza min. 1340 ltr bez agregatu | 1440x821x2040H +/-5% | stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz klasa energetyczna: C klasa klimatyczna: 5 układ chłodniczy: monoblok czynnik chłodniczy: R290 lub inny ekologiczny moc chłodnicza: 735W temperatura robocza: -14/-21°C wyposażenie: 6 rusztów GN2/1 urządzenie wyposażone w: parownik, wentylator parownika, czujniki 2 szt. (parownikowy i komorowy), grzałka odparowania skroplin, filtr odwadniacz, wziernik, elektrozawór, termostatyczny zawór rozprężny, grzałka rozmrażania parownika |  | 1 |  |  |  |
| 29 | szafa chłodnicza min. 1340 ltr. bez agregatu | 1440x821x2040H +/-5% | stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz klasa energetyczna: C klasa klimatyczna: 5 układ chłodniczy: monoblok czynnik chłodniczy: R290 lub inny ekologiczny moc chłodnicza: 713W temperatura robocza: +2/+10°C wyposażenie: 6 rusztów GN2/1 urządzenie wyposażone w: parownik, wentylator parownika, czujniki 2 szt. (parownikowy i komorowy), grzałka odparowania skroplin, filtr odwadniacz, wziernik, elektrozawór, termostatyczny zawór rozprężny |  | 1 |  |  |  |
| 30 | maszyna do mycia pojemników GN i termosów, z wbudowanym zmiękczaczem wody | 740x875x1905H (otwarta: 2050) +/-5% | stal nierdzewna AISI304 – podwójne poszycie kosz: 565x690 mm +/-5% wysokość wsadu: do 650 mm cykle pracy: 3’ - 6’ - 9’ zużycie wody na cykl: max. 3,5 ltr pompa myjąca: min. 1500 W pompa płucząca (bojler atmosferyczny) na wyposażeniu |  | 1 |  |  |  |
| 32 | regał ociekowy | 1400x600x2000H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki perforowane |  | 1 |  |  |  |
| 33 | szafa przelotowa z drzwiami suwanymi i 3 półkami | 1000x700x2000H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm |  | 1 |  |  |  |
| 34 | stół z basenem | 1100x700x850H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm głębokość basenu: 40 cm |  | 1 |  |  |  |
| 34.1 | bateria stojąca z prysznicem na stelażu i wylewką | - | stal nierdzewna/mosiądz – zgodnie z PN-EN-248 przepływ: 26 ltr/min. – wylewka / 16 ltr/min. – prysznic |  | 1 |  |  |  |
| 35 | regał mobilny na pojemniki GN1/1 | 372x550x1750 +/-5% | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 koła skrętne Ø100 – na 2 hamulce 13 par prowadnic na pojemniki GN1/1 |  | 2 |  |  |  |
| 36 | stół chłodniczy z drzwiami i blokiem 2 szuflad | 950x600x850H | stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz temperatura: -2/+10°C szuflady GN⅔ w przedziale z drzwiami – półka ażurowa GN⅔ klasa klimatyczna: 4 |  | 2 |  |  |  |
| 37 | stół z komorą zlewozmywaka i półką | 1200x600x850H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm blat o grubości 40 mm – przetłoczony komora: 400x400x250h mm |  | 1 |  |  |  |
| 37.1 | bateria stojąca | - | stal nierdzewna/mosiądz – zgodnie z PN-EN-248 przepływ: 26 ltr/min |  | 1 |  |  |  |
| 38 | stół z komorą zlewozmywaka i półką | 800x600x850H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm blat o grubości 40 mm – przetłoczony komora: 400x400x250h mm |  | 1 |  |  |  |
| 38.1 | bateria stojąca | - | stal nierdzewna/mosiądz – zgodnie z PN-EN-248 przepływ: 26 ltr/min |  | 1 |  |  |  |
| 39 | stół z 2 basenami | 1500x600x850H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm głębokość basenów: 30 cm |  | 1 |  |  |  |
| 39.1 | bateria stojąca | - | stal nierdzewna/mosiądz – zgodnie z PN-EN-248 przepływ: 26 ltr/min |  | 1 |  |  |  |
| 40 | regał ociekowy | 900x600x1800H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki perforowane |  | 1 |  |  |  |
| 41 | półka wisząca | 800x300 | stal nierdzewna AISI304 półka mocowana do ściany na wspornikach, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |  | 1 |  |  |  |
| 42 | półka wisząca | 1800x300 | stal nierdzewna AISI304 półka mocowana do ściany na wspornikach, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |  | 1 |  |  |  |
| 43 | stół chłodniczy z drzwiami | 950x700x850H | stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz temperatura: -2/+10°C w obu przedziałach półka ażurowa GN1/1 klasa klimatyczna: 4 |  | 1 |  |  |  |
| 44 | stół zamykany drzwiami suwanymi | 1000x700x850H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm półka pośrednia |  | 1 |  |  |  |
| 45 | półka wisząca | 900x300 | stal nierdzewna AISI304 półka pełna – płaska półka mocowana do ściany na wspornikach, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |  | 1 |  |  |  |
| 45.1 | półka wisząca | 1200x300 | stal nierdzewna AISI304 półka pełna – płaska półka mocowana do ściany na wspornikach, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |  | 1 |  |  |  |
| 46 | półka wisząca | 1000x300 | stal nierdzewna AISI304 półka przetłoczona – perforowana półka mocowana do ściany na wspornikach, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |  | 1 |  |  |  |
| 47 | szafa przelotowa z drzwiami suwanymi | 1000x600x2000H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 półki |  | 2 |  |  |  |
| 48 | wózek 2-półkowy – odstawczy | 925x640x900H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 30x30 mm 4 koła skrętne Ø125 – na 2 hamulce |  | 1 |  |  |  |
| 49 | trzon 4-płytowy | 800x900x900H | stal nierdzewna AISI304 4 płyty kwadratowe o wym: min. 30x30 cm oraz o mocy 4,0 kW każda |  | 1 |  |  |  |
| 50 | patelnia z misą min. 64 ltr – wychylaną | 720x800x900H | stal nierdzewna AISI304 wychylanie misy korbą zakres temp. roboczych: +50/+250°C przystosowana do napełniania misy wodą zimną |  | 2 |  |  |  |
| 51 | stanowisko odkładcze z półką | 300x800x900H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm |  | 1 |  |  |  |
| 52 | piec konwekcyjno-parowy o poj. 11xGN1/1 z sondą i prysznicem ręcznym do mycia komory | 510x850x1140H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 panel kontrolny – analogowy dwie prędkości termo-dmuchawy z automatycznym rewersem oświetlenie komory drzwi z podwójną szybą – otwierane w celu umycia rozstaw prowadnic: min. 67 mm wsad wzdłużny (możliwość użycia poj. GN½ i GN⅔) |  | 2 |  |  |  |
| 52.1 | podstawa pod piec, z prowadnicami na pojemniki GN 1/1 | H=700 | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm |  | 2 |  |  |  |
| 52.2 | automatyczny zmiękczacz wody | 250x350x400H +/-5% | głowica z nastawą czasową i volumetryczną |  | 1 |  |  |  |
| 54 | taboret gazowy, 2-palnikowy | 1160x580x400H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 palniki: 2 x 9,0 kW |  | 1 |  |  |  |
| 55 | okap nawiewno-wywiewny z wiązką indukcyjną i kompensacyjną | 3100x2350x550H | stal nierdzewna AISI304 filtry klasy MICRO DROP, o skuteczności eliminacji tłuszczu min. 98%, potwierdzonej badaniami oświetlenie LED – wyłącznik na froncie okapu króćce wywiewne Ø315 – 4 szt. króćce nawiewne Ø250 – 8 szt. rynienka na skropliny zakończona zaworem okap dostarczony w 2 częściach |  | 1 |  |  |  |
| 56 | stół z otworem do zrzucania odpadów | 1700x600x835H | stal nierdzewna AISI304 blat przetłoczony konstrukcja na profilu 40x40 mm otwór do zrzucania odpadków, zabezpieczony gumową osłoną |  | 1 |  |  |  |
| 57 | blat mocowany do ściany | 900x100x40H | stal nierdzewna AISI304 |  | 1 |  |  |  |
| 58 | stół mycia wstępnego | L=750 H=835H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm blat wyprofilowany do kosza 500x500 do zmywarki i do stołu [56] stół łączony ze zmywarką „na zakładkę” komora zlewozmywaka: 500x400x250h mm |  | 1 |  |  |  |
| 58.1 | bateria stojąca z prysznicem na stelażu i wylewką | - | stal nierdzewna/mosiądz – zgodnie z PN-EN-248 przepływ: 26 ltr/min. – wylewka / 16 ltr/min. – prysznic |  | 1 |  |  |  |
| 59 | zmywarka kapturowa, z wbudowanym zmiękczaczem wody | 760x793x1485 (1942)H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 zewnętrzny sterownik, zawieszony na stole [60], w sposób łatwo dostępny dla obsługi max. średnica naczyń: min. 42 cm 3 programy: 1 / 2 / 3 min. pompa: min. 750W moc grzałek bojlera: min. 9,55 kW na wyposażeniu - 2 kosze na talerze - 2 kosze na kubki - 1 kosz uniwersalny - 2 kosze z otwartym bokiem - 4 koszyki na sztućce max. zużycie wody: 2,5 ltr / cykl |  | 1 |  |  |  |
| 60 | stół odkładczy - centralny | L=750 H=835H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm blat wyprofilowany do kosza 500x500 stół łączony ze zmywarką „na zakładkę” u dołu prowadnice na czyste kosze |  | 1 |  |  |  |
| 61 | stół z szafką otwartą (zabudowany z 3 stron) | 1200x700x800H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm półka pośrednia blat płaski o grubości 40 mm |  | 1 |  |  |  |
| 62 | stół z półką | 1500x600x850H | stal nierdzewna AISI304 konstrukcja na profilu 40x40 mm blat o grubości 40 mm |  | 1 |  |  |  |
| 65 | bemar na szafce otwartej, o poj. 3/1GN | 1090x700x850H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 pojemność: 3 x 1/1 GN H200 [3x28 ltr] zakres reg. temp. +30/+95°C szafka zabudowana z 3 stron |  | 1 |  |  |  |
| 67 | podajnik tac i sztućców | 840x567x1505H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 pojemność: 4 x GN¼ H150 - sztućce ok. 130 tac 4 koła skrętne Ø125 – na dwóch hamulce |  | 1 |  |  |  |
| 67.1 | pojemnik GN¼ H150 | - | wytłaczane w stali nierdzewnej AISI 304 |  | 4 |  |  |  |
| 69 | zestaw z wężem (20,0 m) i pistoletem do mycia sprzętu / napełniania garów wodą | - | konstrukcja i obudowa ze stali nierdzewnej „pistolet” metalowy – chromowany wąż odporny na detergenty stosowane w kuchniach zbiorowego żywienia |  | 1 |  |  |  |
| 70 | półka wisząca – ociekowa | 1500x300 | stal nierdzewna AISI304 półka przetłoczona – perforowana półka mocowana do ściany na wspornikach, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |  | 1 |  |  |  |
| 72 | krajalnica wędlin | 530x440x420H +/-5% | konstrukcja: anodyzowane aluminium lub stal nierdzewna nóż min. Ø275 mm ze stali nierdzewnej twardość noża: 58-59 HRC moc silnika: min. 0,21 KM na wyposażeniu ostrzałka noża zasilanie 1-fazowe |  | 1 |  |  |  |
| 73 | maszyna do mielenia mięsa | 260x600x380H +/-5% | stal nierdzewna moc silnika: min. 2000W urządzenie przystosowane do pracy ciągłej na wyposażeniu 3 sita o różnej średnicy oczek (do uzgodnienia z Szefem Kuchni) zasilanie 3-fazowe |  | 1 |  |  |  |
| 74 | krajalnica warzyw | 265x580x520H +/-5% | stal nierdzewna AISI304 wydajność: do 150 kg (warzywa lekkie) / do 350 kg (warzywa okopowe) / h urządzenie przystosowane do pracy ciągłej zasilanie 3-fazowe |  | 1 |  |  |  |
| 74.1 | zestaw 6 tarcz tnących | min. Ø250 | tarcze przystosowane do mycia w zmywarce plastry: 2 / 5 / 10 mm słupki 4x4 mm / ścieranie kostka 10x10x10 mm |  | 1 kmpl. |  |  |  |
| + | dostawa, montaż, rozruch wyposażenia technologicznego - szkolenie personelu, dokumentacja powykonawcza, udział w odbiorze sanepidu, gwarancja | w tym materiały montażowe |  | 1 kmpl. |  |  |  |
|  | RAZEM (bez VAT) |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (z VAT-em) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA I: dostawca wyposażenia technologicznego jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty

UWAGA II: wybrany dostawca ma obowiązek zinwentaryzować materię budowlaną przed zamówieniem mebli nierdzewnych

UWAGA III: Zastosowane urządzenia i wyposażenie oraz prace montażowe muszą być zgodne z:

1.	dyrektywą bezpieczeństwa UNI EN ISO 12100 : 2010

2.	dyrektywą maszynową 2006/42/EC

3.	dyrektywą kompatybilności elektro-magnetycznej 2014/30/UE

4.	dyrektywą nisko-prądową 2014/35/UE

6.	zasadami RoHS dot. substancji niebezpiecznych

7.	zasadami WEEE dot. odpadów elektrycznych i elektronicznych

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zgodne z EN 60335-1 i EN 60335-2

Urządzenia zasilane gazem muszą być zgodne z PN-EN-203

Wszystkie elementy przeznaczone do kontaktu z żywnością, a wykonane z materiałów innych niż stal nierdzewna – muszą posiadać odpowiednią opinię jednostki notyfikowanej.