CZĘŚĆ 1

| l.p. | Nazwa | Opis | liczba zestawów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw szafek wiszących i stojących do kuchni | Zestaw szafek kuchennych wiszących i stojących pod zabudowę. Fronty szafek laminowane oklejone ABS w połączeniu z frontami akrylowymi. Szuflady z systemem samodomykającym, prowadnice kulkowe lub o podobnej funkcjonalności, szyny metalowe w szufladach. Fronty szafek o grubości 18 mm, korpusy/cokoły o grubości 16 mm, blat - płyta posformingowa o grubości 38 mm. Nóżki od szafek regulowane 10 cm. Zawiasy puszkowe w szafkach Ø 35, regulowane w 3 płaszczyznach. Ściana tylna wpuszczana między boki, wyposażona w wywietrzniki. w szafkach wiszących półki zabezpieczone przed wysunięciem. Uchwyty o rozstawie 160 mm ze stopów metalu. Szafki od strony pokoju dziennego wykończone płytą frontową (wys. 87 cm szer. 280 cm.) Powierzchnia zabudowy- szafki dolne ok.11 m, górne ok. 6 m. Kolor jasny w połączeniu z ciemnym. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Zestaw szafek górnych zawiera szafki górne o głębokości 30 cm i wysokości 75 cm ok. 6 m, w tym: 5 szafek dwudrzwiowych o szer. 80cm z dwiema półkami 1 szafka jednodrzwiowa o szer. 40cm z dwoma półkami Sposób otwierania szafek zawiasowy (zawiasy puszkowe Ø 35). Zestaw szafek dolnych zawiera szafki dolne o głębokości 56 cm i wysokości 85 cm (bez blatu) ok.11 m, w tym: szafka dwudrzwiowa o szer. 80 cm na której zostanie zamontowany zlewozmywak 1 - komorowy z ociekaczem (bez półki + drzwiczki), szafka dwudrzwiowa o szer. 80 cm na której zostanie zamontowany zlewozmywak 2 - komorowy (1 szuflada + 1 półka + drzwiczki), szafka jednodrzwiowa o szer. 60 cm na której zostanie zamontowany zlewozmywak 1 - komorowy ( 1 półka + drzwiczki), szafka stojąca pod zabudowę zmywarki (szer. zmywarki 59-61 cm), szafka stojąca pod zabudowę płyty kuchennej indukcyjnej (szer. płyty ind. 59-60 cm) i piekarnika elektrycznego (piekarnik: szer. 59-60 cm, wys. 58-61 cm), pod piekarnikiem szuflada, 3 szafki stojące o szer. 80 cm z 3 szufladami każda (szuflady o szer. 30 cm) szafka stojąca dwudrzwiowa o szer. 80 cm z dwiema półkami szafka stojąca jednodrzwiowa o szer. 60 cm z dwiema półkami szafka narożna lewa szer. 70 x 100cm – (półka + drzwiczki) szafka/słupek o szer. 60 cm wys. od 185 cm do 187 cm z drzwiczkami 1 półka na górze, wolna przestrzeń ok 60cm po środku, poniżej szuflada i szafka z 1 półką + drzwiczki Szafki od strony pokoju dziennego wykończone płytą frontową wys. 87 cm szer. 280 cm. Otwieranie szafek system zawiasowy (zawiasy puszkowe Ø 35) Nóżki od szafek regulowane 10 cm + cokoły Termin gwarancji: min. 24 miesiące. | 1 |