Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji drogowej, polegającej na Przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice

Opis założeń projektowych

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na Przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice, polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej – 2 warstwy (warstwa wiążąca i ścieralna) wraz z pełną konstrukcją podbudowy drogi na odcinku około 950 mb.

Inwestycję planuje się wykonać na odcinku - od włączenia drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 169/2 obręb Jaksice do drogi powiatowej nr 2509C Jaksice – Wielowieś, do włączenia drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 obręb Jaksice do drogi gminnej nr 150503C. Należy również zaprojektować powierzchniowy system odwodnienia drogi.

Zakres przeznaczonej do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje:

-  	wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowania dróg w skali 1 : 500 lub 1:1000;

-  	uzyskanie informacji terenowo-prawnej;

-  	dokonanie uzgodnień branżowych: m. in. uzgodnienie z RE Inowrocław, Orange, Gminnym Zakładem Komunalnym, Zakładem Gazowniczym, itp.

- 	uzgodnienia z zarządcą drogi wyższej kategorii

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do :

- uzgodnienia – przed przystąpieniem do prac projektowych – z Zamawiającym oraz właściwym zarządcą drogi szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją,

- wykonania pomiarów geodezyjnych dla celów projektowych.

Opracowanie winno składać się z:

Dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w postaci:

a) projektu budowlano - wykonawczego,

b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

c) projektu kanału technologicznego – dla dróg gminnych

Dokumentacji służącej do określenia wartości zamówienia na roboty budowlane, w postaci:

a) kosztorysu inwestorskiego,

b) przedmiaru robót.

Inne dodatkowe obowiązki Projektanta:

- 	Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. Czynności te Projektant wykonuje w imieniu Zamawiającego.

- 	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

1) projekt budowlano - wykonawczy– 5 egz.,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

3) kosztorys inwestorski – 3 egz.,

4) przedmiar robót – 3 egz.,

Dokumentacja projektowa musi być również dostarczona w wersji elektronicznej (CD-ROM) sporządzonej w formacie PDF.

- 	Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty uprawomocnienia się decyzji 
o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w terminie od podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2022 r.