Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Zalesiu w ilości max 30 m³.

Dostawa będzie zrealizowana jednorazowo w ilości ok. 25-30 m³, w terminie 2 dni od daty otrzymania zamówienia. Wykonawca dostarczy olej opałowy własnym transportem i na własny koszt do zbiorników kotłowni Zamawiającego

Autocysterny dostarczające olej opałowy muszą być wyposażone w legalizowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi) urządzenia pomiarowe do odmierzania ilości wydanego oleju (przepływomierze). Dostarczany olej opałowy musi spełniać, wykazane w poniższej tabeli, wymagania jakościowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość opałowa [MJ/kg] | nie mniej niż 42,60 |
| Temperatura zapłonu [°C] | nie niższa niż 56,00 |
| Zawartość siarki [% (m/m)] | nie więcej niż 0,10 |
| Temperatura płynięcia [°C] | nie wyższa niż –20,00 |
| Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³] | nie więcej niż 860,00 |
| Zawartość wody [mg/kg] | nie więcej niż 200,00 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C [mm²/s] | nie więcej niż 6,00 |

Adres dostawy:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu,
32-310 Klucze, Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4, woj. małopolskie.

Po zrealizowanej dostawie fakturę VAT należy wystawić na podmiot:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

i przesłać na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu

Ul. Główna 4

Zalesie Golczowskie, 32-310 Klucze

lub w formie elektronicznej na adres mailowy Składnicy w Zalesiu dedykowany do odbioru faktur elektronicznych: efakturazal@rars.gov.pl

Termin płatności : 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.

Zapłata za fakturę VAT będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).