Załącznik nr 1 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem  zamówienia  jest:

Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku A i C  Szpitala Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/ z podziałem na 2 zadania:

Zadanie I – docieplenie stropodachu wentylowanego budynku C o powierzchni 840m2  warstwą granulatu z wełny celulozowej, metodą dmuchaną, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(mK), o grubości 16cm, U=0,149W/(m2*K);

Zadanie II -  docieplenie stropodachu wentylowanego budynku A o powierzchni 1.159,3m2  warstwą granulatu z wełny celulozowej, metodą dmuchaną, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(mK), o grubości 10cm, U=0,148W/(m2*K), a w szczególności:

    - dokonanie pomiarów w celu uściślenia powierzchni;

    - zabezpieczenie terenu prac przed uszkodzeniami i rozprzestrzenianiem się brudu;

    - wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania docieplenia;

    - docieplenie warstwą granulatu z wełny mineralnej.

    - po wykonaniu docieplenia warstwą granulatu z wełny mineralnej zakrycie otworów technologicznych korkami z betonu B15 i arkuszem papy termozgrzewalnej;

    - przed zakryciem otworów technologicznych, Wykonawca udokumentuje zdjęciami warstwę docieplenia i zawiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu;

    - wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót;

    - wywóz i utylizacja gruzu, śmieci i materiałów  pozostałych po wykonaniu robót;

    - doprowadzenie terenu robót do należytego stanu i porządku w zakresie Wykonawcy.

  - Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 4, 5, 8  ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004r nr 92 poz. 881) oraz posiadać krajową ocenę zgodności:  certyfikat zgodności i oznakowanie „CE” lub „B”

  - Zastosowane materiały powinny posiadać atesty oraz być zgodne z Polskimi Normami.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Materiały do realizacji prac określonych umową, spełniające wymagania Zamawiającego, dostarcza na własny koszt Wykonawca.