Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

stacja ładowania samochodów elektrycznych (wallbox)

- produkt nowy rok produkcji 2019

- napięcie znamionowe 400V 50 Hz (3 fazy)

- natężenie 32 A

- minimum jedno gniazdo typu 2

- moc 22 kW

- tryb ładowania Mode-3

- informacja o statucie ładowarki (kontrolka, wyświetlacz)

- klasa ochrony minimum IP 44

- okres gwarancji minimum 24 miesiące

- instrukcja obsługi w języku polski

- książka gwarancyjna

- kryterium oceny 100% cena

Stacje należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jednostkach Policji na terenie:

- Kielc 1 szt.

- Starachowic 1 szt.

- Ostrowca Świętokrzyskiego 1 szt.

Termin dostarczenia i montażu stacji ładowania do 28.11.2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.