PAKIET 8

| 1 | Mufa PE elektrooporowa fi50 | szt | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tuleja kołnierzowa do rur PE Ø 160 | szt | 2 |
| 3 | Kołnierz do rur PE Ø 160 | szt | 2 |

Wymagania techniczne dotyczące muf elektrooporowych do rur PE i tulei kołnierzowych do rur PE:

- materiał PE 100 SDR11,

- mufy powinny posiadać: możliwość zgrzewania bez uchwytów montażowych, uzwojenie grzejne nie zatopione w kształtce, możliwość ponownego zgrzewania przy zaniku prądu, powinny posiadać kod traceability;

- kołnierze propylenowe z rdzeniem (stal lub żeliwo);

- aktualny atest higieniczny PZH;

- producent jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością;

- karta katalogowa w języku polskim