Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, wyładunkiem, wniesieniem, montażem oraz wywozem opakowań mebli biurowych dla Posterunku Policji w Dąbiu ul.Łęczycka 62, 62-660 Dąbie, wykonanych zgodnie z niżej przedstawionymi parametrami

Kolor płyty R37010 Wiąz Ovid według próbnika Pfleiderer
Kolor tapicerki krzeseł do uzgodnienia z użytkownikiem
Lp		Opis	Zdjęcie		Ilość	Uwagi
Dyżurka
1		Biurko prostokątne o wymiarach 180x70 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. / Uwaga w blacie biurka należy dokonać wycięć na rynny kablowe biegnące z góry na dół pomieszczenia, umożliwiające dosunięcie blatu biurka do ściany (konieczna wizja lokalna w celu zdjęcia wymiarów przed realizacją) / Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę			1
2		Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi dostawki wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.			1
3		Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Regał posiada 6 przestrzeni segregatorowych.			1
4		Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.			1
5		Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 115,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 3 przestrzenie na segregatory.			1
6		Szafka na klucze o wymiarach 20x45 cm, wysokości 60 cm, z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz wieniec górny wykonany z płyty 18 mm. Front wykonany z płyty 18 mm, plecy HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki oraz wieńca górnego i dolnego, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka musi posiadać 2 zawiasy na skrzydle drzwi, zawiasy firmy Hafflele lub równoważne posiadające kąt rozwarcia 110st. oraz zamek z 2 kluczami montowany na skrzydle drzwi. Szafka musi posiadać 2 uchwyty na plecach do zamontowania na ścianie oraz wyposażone w haczyki na klucze szt. 20. Uchwyt na drzwiach o rozstawie min.120 mm mocowany na 2 śruby.			1
Pokój Dzielnicowych
7		Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. / Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę			3
8		Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi dostawki wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.			2
9		Odbojnica 360x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty			1
10		Odbojnica 140x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty			2
11		Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Regał posiada 6 przestrzeni segregatorowych.			1
12		Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.			1
13		Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm / Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki.			1
Pokój Dochodzeniowców
14		Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. / Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę			2
15		Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi dostawki wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.			2
16		Odbojnica 140x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty			2
17		Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.			1
18		Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.			1
19		Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm / Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki.			1
Pokój OPI
20		Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. / Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę			3
21		Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi dostawki wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.			2
22		Odbojnica 140x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty			2
23		Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Regał posiada 6 przestrzeni segregatorowych.			1
24		Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.			1
25		Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm / Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki.			1
Pokój Kierownika
26		Biurko prostokątne o wymiarach 160x70 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. / Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę			1
27		Odbojnica 160x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty			1
28		Odbojnica 200x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty			1
29		Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Pod półką zamontowany chromowany drążek do zawieszania wieszaków ubraniowych / Głębokość półek 55 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.			1
30		Witryna z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm / Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. / Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. / Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półek/ 5 przestrzeni segregatorowych. / Szafa do wysokości 82,5 cm (2OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Trzy górne przestrzenie segregatorowe zamykane drzwiami szklanymi. Szkło białe przeźroczyste w ramach drewnianych / Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. / Zamek z dwoma kluczami łamanymi. / Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .			1
31		Ława 110x60 cm, wysokość 60 cm, blat wykonany z płyty MDF obustronnie laminowanej o klasie hig. E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze blatu. Ława powinna posiadać półkę pod górnym blatem obustronnie laminowaną z płyty MDF o gr. 18 mm, oklejoną obrzeżem ABS gr. 2 mm. Stelaż ławy wykonany z płyty MDF gr. 18 mm obustronnie laminowanej. Nogi ławy kwadratowe 50x50 mm, wykonane z płyty MDF, z każdej strony laminowane nogi zakończone regulatorami wysokości.			1
Korytarz
32	Odbojnica 230x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty				1
33	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.				1
34	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.				1
35	Ławka korytarzowa producent Nowy Styl / Element pionowy nogi ławki wykonany z rury o wymiarach: 60x40, element poziomy nogi wykonany z rury o wymiarach 50x30. Szyna do zestawu 3-osobowego wykonana z rury o wymiarach 60x30.Siedziska wykonane ze sklejki bukowej min.6 warstw gr. 7,5 mm. Szerokość pojedynczego drewnianego siedziska 461 mm, głębokość 398 mm Oparcie wykonane ze sklejki bukowej min.6 warstw gr. 7,5 mm. Szerokość pojedynczego drewnianego oparcia 474 mm, wysokość 328 mm Siedzisko montowane jest do szkieletu za pomocą wkrętów. Stelaż pokryty farbą proszkową w kolorze czarnym. / Wymiary ławki przedstawia grafika				1
Pokój Socjalny
36	Szafka kuchenna o wymiarach 90x56 cm, wysokość 80 cm. Szafka z 2 szufladami oraz dzwiami uchylnymi. Szafka powinna być wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie hig. E1. obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafka posiadająca 2 szuflady w górnej części z lewej i prawej strony. Szuflady o wkładach plastikowych. Dzwi zamykające dwie dolne przestrzenie półkowe. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty gr. 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafka musi posiadać po 2 zawiasy Haffele na skrzydle drzwi. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny szafki powinien być zasłonięty frontem skrzydeł dzwi. Front szuflad powinien być montowany do szuflad za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Szafa musi posiadać stopy poziomujące z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe o rozstawie min 120 mm montowane na 2 śruby.				2
37	Szafka pod zlewozmywak o wymiarach 80x56 cm, wysokość 80 cm. Szafka z dzwiami uchylnymi. Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o kl. Hig. E1. Obrzeże ABS dobrane do koloru płyty. Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty gr. 18 mm. Szafka nie posiada wieńca górnego z powodu montażu zlewozmywaka. Fronty skrzydeł dzwi wykonane z plyty gr. 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki oraz wieńca dolnego. Szafka musi posiadać po 2 zawiasy Haffele na skrzydle dzwi posiadające kąt rozwarcia 110 st. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Uchwyty na skrzydło dzwi o rozstawie min 120 mm montowane na 2 śruby. Szafka musi posiadać stopki poziomujące z możliwością regulacji.				1
38	Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 80x32 cm, wysokość 72 cm. Szafka wyposażona w suszarkę . Szafka wykonana z płyty laminowanej obustronnie o kl. Hig. E1 obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półka, wieniec dolny wykonany z płyty o gr. 18 mm. Wieniec górny oraz fronty skrzydeł dzwi wykonane z pyty 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Każde drzwi wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie min 120 mm, mocowane na 2 śrubach. Szafka zawieszona na metalowej listwie montażowej z możliwością jej poziomowania.				1
39	Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 90x32 cm, wysokość 72 cm. Szafka posiadająca 1 półkę – 2 przestrzenie segregatorowe. Przestrzenie zamykane. Szafka wykonana z płyty laminowanej obustronnie o kl. Hig. E1 obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półka, wieniec dolny wykonany z płyty o gr. 18 mm. Wieniec górny oraz fronty skrzydeł dzwi wykonane z pyty 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Półka powinna być wykonana z możliwością regulacji, wyposażona w system jej wypadnięcia. Elementy widoczne oklejoneobrzęzem 1mm, front półki oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm. Każde dzwi wyposażone w 2 zawiasy Haffele. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Każde drzwi wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie min 120 mm, mocowane na 2 śrubach. Szafka zawieszona na metalowej listwie montażowej z możliwością jej poziomowania.				1
40	Stół kuchenny prostokątny ramowy o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.				1
41	Blat kuchenny na szafki dł 260cm / Blat kuchenny w laminacie HPL w kolorze stalowym, grubość 38mm, wyposażony w listwy przyblatowe.				1
Sala odpraw
42	Stół prostokątny ramowy o wymiarach 260x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.				1
43	Stół prostokątny ramowy o wymiarach 240x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.				1
Krzesła i fotele
44	Krzesło typu ISO black.producent Nowy Styl Rama siedziska i parcia wykonane z owalnego profilu 30x15. Wspornik ramy krzesła wykonany z owalnego profilu rury 18x1,5. Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (4 warstwy). Siedzisko jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Oparcie zaś jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Tapicerka w kolorze grafitowym o ścieralności minimum 150 000 cykli Martindale’a, potwierdzonej odpowiednim atestem, który należy załączyć do oferty. Stelaż krzesła ISO malowany proszkowo na kolor czarny / w/g. palety RAL 9005.			16		Tapicerka do uzgodnienia z użytkownikiem
45	Krzesło obrotowe z podłokietnikami NAVIGO-BL-TS25-R35K2-FS-ESHH-1 (Bondai) L-shape producent Nowy Styl / Wymiary krzesła: / Szerokość siedziska: 460 mm / Szerokość oparcia (górna krawędź oparcia): 430 mm / Głębokość siedziska: 420 mm . / Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm / Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm / Wysokość oparcia : 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 70mm. / Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników R35K2: 650mm. / Odległość między podłokietnikami R35K2: 490mm / Długość nakładki podłokietnika: 225mm / Średnica podstawy: fi 700mm / Krzesło posiada mechanizm synchroniczny: FS / Mechanizm synchroniczny – wykonany z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego. / Funkcje mechanizmu: / możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, / kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11°, / możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, / regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, / Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, / regulacja wysokości oparcia – 70 mm, / płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. / Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: / -skład 100% poliester / -gramatura 250 / -odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale / -trudnozapalność wg EN 1021 1& 2 / Siedzisko – szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50mm / 1 warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m³, grubość 30 mm (zapewnia uczucie miękkiego siedziska podczas siadania) / 2 warstwa spodnia: gąbka o gęstości 40 kg/m³ o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki) / Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35 mm. / Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem, ułatwiającym cyrkulację powietrza. / Podłokietniki: / - regulowane na wysokość / - wykonane z czarnego tworzywa; / - nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym / - regulowane na wysokość w zakresie 85mm. / Podstawa krzesła poliamidowa - czarna. / Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni. / Krzesło częściowo zmontowane.			1		Tapicerka do uzgodnienia z użytkownikiem
46	Fotel kubełkowy typ CLUB producent Nowy Styl na drewnianym stelażu. Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 35kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o / gęstości 25kg/m3 i 21kg/m3. Całość jest tapicerowana przy użyciu materiałów o dobrych właściwościach użytkowych / Fotel kubełkowy tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: / Ścieralność : 160 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2 / Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 / Skład – 100% POLIESTER / Gramatura 366 g/m2			2		Tapicerka do uzgodnienia z użytkownikiem
Szatnia
47	Ławka socjalna do przebieralni 120x44x46 (szer/gł/wys) stelaż wykonany z profili zamkniętych i blach stalowych oraz elementy ze sklejki lub płyty meblowej drewnopodobnej + PCV, nogi zakończone stopkami z regulacją wysokości				1

Termin wykonania : do dnia 05.12.2017r.
Kontakt z użytkownikiem – Renata Becmer – 63-26-18-315