Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana zużytych części mikroskopu Olympus SZ61-TR

Części do wymiany:

- SZ61-TR Korpus mikroskopu

SZ61-TR Korpus trinokularowego mikroskopu stereoskopowego, zakres powiększeń 0,67x- 4,5x; współczynnik zmiany powiększeń 6,7:1, liczba polowa (FN) 22, zintegrowana nasadka trinokularowa z tubusami okularowymi nachylonymi pod kątem 45 stopni, dołączony łącznik z gwintem C o powiększeniu 0,5x, możliwość montażu kamer o wadze do 2kg, odległość robocza 110mm, regulowany ogranicznik górnej i dolnej wartości zoom-u, regulacja odległości między źrenicami w zakresie 52-76mm; wykonany w technologii zgodnej z normą ESD

- WHSZ10X-H okular o pow. 10x

WHSZ10X-H Okular o powiększeniu 10x , liczba polowa (FN) 22, regulacja dioptryjna w zakresie -8 do +5, możliwość montażu mikrometrycznej płytki ogniskowej o średnicy 24mm i grubości 1,5mm; wykonany w technologii zgodnej z normą ESD

- STX-360/5-TI-2 stand

STX-360/5-TI-2 Statyw z uchylnym ramieniem i kompresorem gazowym do mikroskopów stereo o wadze 2- 4,5 kg. Długość ramienia 360mm, zakres ruchu w pionie 225mm, pochylenie mikroskopu 0-90°. Współpracuje z SZ2-STS. Zawiera kolumnę 250 mm.

- SZ2-STS Ramię montażowe do baz

SZ2-STS Ramię montażowe do baz mikroskopów stereoskopowych SZX (32mm), zakres ogniskowania 50mm; wykonany w technologii zgodnej z normą ESD

Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie fabrycznie nowych części do wymiany i ich montaż z niezbędnymi regulacjami/kalibracjami.