Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa ciekłego azotu do krioterapii, podtlenku azotu i dwutlenku węgla do celów medycznych oraz tlenu medycznego ciekłego powinna być zrealizowana w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego (czas 48 godzin liczony jest tylko w dni robocze).

- Dostarczany ciekły azot, podtlenek azotu, dwutlenek węgla i tlen medyczny ciekły opisane w pkt. 1 winny posiadać odpowiednie atesty jakości.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, tj. w szczególności został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

- Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika, butli i transportem musi spełniać wymogi określone w obowiązujących aktach prawnych, w szczególności:

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301)

- ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974)

- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816)

- rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

- Proponowany termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zbiornik na ciekły azot i zbiornik na tlen medyczny ciekły oraz butle tlenowe, butle na podtlenek azotu i butle na dwutlenek węgla będą własnością Dostawcy, przy czym:

- Zbiornik na ciekły azot powinien mieć następujące parametry:

-  typ Euro – cyl,

- pojemność wodna 230 litrów,

- zawartość azotu ciekłego 186 kg,

- ciśnienie 4 bary,

- wysokość zbiornika 1391 cm,

- podstawa 715 x715 cm,

- waga zbiornika pustego 143 kg,

- zbiornik musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu cieczy,

- zbiornik powinien być wyposażony w kółka jezdne, w celu ewentualnego       przemieszczania;

b)  	Zbiornik na ciekły tlen powinien być o pojemności 5 ton, z parownicą na  płaszczu zbiornika (z uwagi na mały fundament ogrodzenia; Zamawiający nie ma możliwości technicznych na rozbudowę z powodu obwarowań przez Miejskiego Konserwatora Zabytków).

- Dostawca winien zobowiązać się do posadowienia i uruchomienia zbiorników na azot ciekły i tlen ciekły, w ciągu 24 godzin licząc od dnia obowiązywania umowy.

- Za konserwację, stan techniczny, oznakowanie oraz legalizację związaną ze zbiornikami na gazy ciekłe i butlami wymienionymi w pkt.5 odpowiedzialny będzie Dostawca. Wszelkie koszty związane z wymienionymi czynnościami ponosić będzie Dostawca.

- Transport leży w gestii Dostawcy, przy czym:

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć azot ciekły cysterną posiadającą świadectwo dopuszczenia do przewozu ładunku niebezpiecznego:

- Tlen ciekły dostarczany będzie cysterną o masie nie przekraczającej 15 ton i małym promieniu skrętnym; preferowana jest cysterna solowa z uwagi na miejsce rozładunku tlenu ciekłego;

- Dostawca dołączy xero dowodów rejestracyjnych pojazdów na przewóz:

- butli z tlenem,

- tlenu ciekłego,

- azotu ciekłego.

9.  Orientacyjna ilość kursów i forma rozliczeniowa za transport:

a) z tlenem medycznym, dwutlenkiem węgla i podtlenkiem azotu do celów

medycznych w butlach – 12 kursów;

- z ciekłym tlenem - 50 kursów/rok’

- z azotem ciekłym do krioterapii – 51 kursów/rok;

- opłata za transport tlenu ciekłego liczona będzie od 1kg;

- opłata za transport azotu ciekłego liczona będzie od kursu;

- opłata za transport tlenu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu w butlach liczona będzie od kursu.

- Orientacyjne zapotrzebowanie Zamawiającego na butle i zbiorniki na gazy medyczne:

- butle tlenowe o poj. 6,4m3 – 78 sztuk,

- butle tlenowe o poj. 5l – 25 sztuk,

- butle tlenowe aluminiowe o poj. 10l – 4 sztuk,

- butle  na podtlenek azotu 7kg – 7 sztuk,

- butle na dwutlenek węgla o poj. 7,5kg – 4 sztuki,

- butle na mieszania podtlenku azotu 50% i tlenu 50% o poj. 1,4 m3 - 2 szt.

- zbiornik na tlen ciekły o poj. 5 ton – 1 sztuka,

- zbiornik na ciekły azot o poj. 230l – 2 sztuki.

- Orientacyjne zapotrzebowanie Zamawiającego na ilości gazów medycznych:

- ciekły azot do krioterapii – 8700 kg,

- ciekły tlen medyczny – 70 ton,

- podtlenek azotu do celów medycznych w butlach – 5 szt.,

- tlen medyczny w butlach  6,4 m3 – 368 szt.,

- tlen medyczny w butlach 1,6 m3 – 4 szt.

- dwutlenek węgla w butlach – 75 kg.

- mieszania podtlenku azotu 50% i tlenu 50%  - 4,2 m3