|  | Opis przedmiotu | Numer | Producent + | Wymagana ilość | Oferowana | Ilość opakowań | Cena | Wartość | % | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | zamówienia | katalogowy | nazwa handlowa | oznaczeń w okresie | wielkość | jednostkowych | jednostkowa | netto | VAT | brutto |
|  |  |  | preparatu | trwania umowy | opakowania | dla zabezpieczenia | netto |  |  |  |
|  |  |  |  |  | jednostkowego | wymaganej ilości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | oznaczeń |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | ODCZYNNIKI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR 3 DIFF |
| 1 | Odczynniki do analizatora |  |  | 11 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | hematologicznego 3 DIFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MATERIAŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MATERIAŁY KALIBRACYJNE I KONTROLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa analizatora na okres 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

W pozycji nr 4 w kolumnie nr 8 „Cena jednostkowa netto” należy podać cenę netto dzierżawy miesięcznej analizatora, w kolumnie nr 9 ”Wartość netto” podać należy cenę netto dzierżawy analizatora w okresie 36 miesięcy oraz w kolumnie nr 11 „ Wartość brutto”  podać należy cenę brutto dzierżawy analizatora w okresie 36 miesięcy.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

Nazwa: ………………………………………………….

Rok produkcji: ………………..

Producent: ……………………………………..

| Wymagane graniczne parametry/ Warunki dotyczące Pakietu nr 7 | Parametry graniczne oferowanego analizatora(potwierdzenie parametrów granicznych – TAK/NIE) |
| --- | --- |
| Analizator nie starszy niż 2019 3-diff jako autonomiczna jednostka (bez komputera zewnętrznego) |  |
| Automatyczna analiza minimum 18 parametrów morfologii krwi (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, LYM%, LYM, MID, MID%, GRAN, GRAN%, RDW, LPCR) |  |
| Analizator zbudowany w oparciu technologię trwałego zaworu obrotowego |  |
| Analizator posiada pomiar PLT eliminujący możliwość interferencji z RBC. |  |
| Wskaźnik anizocytozy oznaczany jako wartość procentowa i absolutna (RDW% i RDWa) |  |
| Automatyczne mycie igły pobierającej krew |  |
| Analizator posiadający 3 tory pobierania., ręcznie z probówki otwartej, tor rozcieńczający próbkę , tor mikrometody pozwalający dokonać pomiaru z 20 mikrolitrów krwi włośniczkowej pobranej bezpośrednio od pacjenta. |  |
| Analizator posiadający możliwość oznaczania krwi rozcieńczonej (wbudowana funkcja dyspensera diluentu) używany w przypadku problemów z zagęszczeniem elementów morfotycznych automatycznie przeliczający rozcieńczenie na wartości w krwi pełnej |  |
| Możliwość zdefiniowania różnych zakresów referencyjnych dla płci, wieku, pacjenta (minimum 12 zakresów) |  |
| Możliwość nadawania indywidualnych opisów dla badanych próbek |  |

| Ekran ciekłokrystaliczny pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami bez sporządzenia wydruku |  |
| --- | --- |
| Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC, PLT z wykorzystaniem drukarki laserowej |  |
| Wprowadzanie informacji o kalibratorach i materiale kontrolnym przy użyciu kodów kreskowych lub innego nośnika elektronicznego |  |
| Tylko dwa odczynniki do pracy rutynowej (podgląd stanu zużycia odczynników z poziomu menu analizatora) |  |
| Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie w cenie oferty 2 razy w roku przeglądu serwisowego analizatora |  |
| Kontrola jakości jest wykonywana codziennie na co najmniej dwóch poziomach N i H lub N i L. |  |
| Analizator i oferowane odczynniki posiadają znak zgodności CE. |  |
| Oferowane odczynniki i materiały kontrolne pochodzą od jednego producenta. |  |
| Do odczynników i krwi kontrolnej wymagane jest dołączenie do oferty kart charakterystyki. |  |
| Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury. |  |
| Aparat podlegający dzierżawie z możliwością połączenia z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS) firmy SOFTOR S.A. |  |
| Obsługa protokołu HL7 i podłączenie do LIS. |  |

Uwaga:

Oferta Wykonawcy, który nie wpisze żadnej wartości odpowiednio liczbowej/słownej/sformułowania TAK lub NIE, w obrębie poszczególnych parametrów granicznych analizatora lub wpisze, że analizator nie posiada parametru, w przypadku, gdy będzie on obligatoryjny, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………………..….2024 r.

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF