ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS:

Wirówka miniaturowa mini G

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad |  |
|  | Urządzenie nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
|  | Stała prędkość pracy 6000 obr./min- |  |
|  | Zegar cyfrowy – zakres ustawień: 1–99 min |  |
|  | Wbudowany szybki wyłącznik pracy |  |
|  | Szybkie wejście na obroty |  |
|  | Cicha praca |  |
|  | Wymiana rotora bez użycia narzędzi |  |
|  | Łatwe sterowanie za pomocą klawiatury dotykowej |  |
|  | Akcesoria w komplecie: - Rotor 8 × 1,5/2 ml - Rotor 4 szt. pasków 8 × 0,2 ml - Kpl. adapterów 0,5 ml × 8 - Kpl. adapterów 0,4 ml × 8 - Kpl. adapterów 0,2 ml × 8 - Rotor 8 × 1,5/2 ml |  |
|  | Pojemność 8 × 2,0 ml |  |
|  | Gęstość dopuszczalna 1.2 kg/dm3 |  |
|  | Przyspieszenie odśrodkowe min. 2000 G |  |
|  | Energia kinetyczna maks. 20 Nm |  |
|  | Moc silnika wejściowa Min. 12 W |  |
|  | Moc wyjściowa silnika Min. 8 W |  |
|  | Zakres obrotów 5000 - 6000 rpm |  |
|  | Odchyłka prędkości 5 % |  |
|  | Czas pracy WŁ. 99 min |  |
|  | Programator czasowy |  |
|  | Wskaźnik programatora czasowego LED 7-segmentowy |  |
|  | Dopuszczalny czas pracy 100 % |  |
|  | Szybki stop |  |
|  | Otwieranie pokrywy automatycznie |  |
|  | Osłona ochronna |  |
|  | Poziom hałasu 48 dB |  |
|  | Wymiary (szer. × wys. × gł.) 155 x 105 x 175 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Ciężar 1.4 kg (+/- 0,2 kg) |  |
|  | Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność względna 80 % |  |
|  | Klasa ochrony wg DIN EN 60529 IP 30 |  |
|  | Napięcie 100–240 V |  |
|  | Częstotliwość 50/60 Hz |  |
|  | Zasilanie 12 W |  |
|  | Napięcie DC 24 V |  |
|  | Pobór prądu 500 mA |  |