Obliczenie wykopu etap II

Normy :

- PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.

- PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.

- Tolerancje kształtu i wymiarów.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa.

- PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i grodze

- PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne

- PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego

).

Poziom zero – posadzka na parterze: 		                  0,000 m p.p.p. =  +98,80 m n.p.m.

Posadowienie stóp fundamentowych:	                              - 3,920 m p.p.p. = + 94,88 m n.p.m.

z wkładką stalową

Posadowienie płyty :                                                                - 3,620 m p.p.p. = + 95,18 m n.p.m.

gr. 30cm

Przekrój przez wykop :

- Ścianka szczelna  typu  LARSSENA 600 ze stali St3Sx:

Przyjęto ścinkę LARSSENA 600 na głębokość 8 m p.p.t.  – grunt  piasek średni  ID=0,4.

Maksymalny moment zginający:  71,5 kNm  = 7150 kNcm < 510 x 21,5 = 10965 kNcm

Nośność ścinki jest zapewniona; przy wskaźniku wytrzymałości  510 cm3 ze stali S3Sx.

Głębokość posadowienia wyżej niż poziom wody gruntowej.

Przyjęto; minimalną głębokość  0,7 x 2,43 = 4,0 m < ze względu na przemieszczenia poziome

przyjęto 8m > 4,0 m.

Obliczenia  statyczne :

WĘZŁY:     Skala 1:200

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000         5       0,000      3,000

2       0,000      8,000         6       0,000      4,000

3       0,000      5,000         7       0,000      2,000

4       0,000      1,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1        stała       -90,0    3,000E-04   0,000E+00

3     przesuwna      -90,0    3,000E-04*

4     przesuwna      -90,0    3,000E-04*

5     przesuwna      -90,0    3,000E-04*

6     przesuwna      -90,0    3,000E-04*

7     przesuwna      -90,0    3,000E-04*

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:     Skala 1:200

PRZEKROJE PRĘTÓW:    Skala 1:200

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   4     0,000    1,000   1,000  1,000   1 I 300 PE

2   00    4   7     0,000    1,000   1,000  1,000   1 I 300 PE

3   00    7   5     0,000    1,000   1,000  1,000   1 I 300 PE

4   00    5   6     0,000    1,000   1,000  1,000   1 I 300 PE

5   00    6   3     0,000    1,000   1,000  1,000   1 I 300 PE

6   00    3   2     0,000    3,000   3,000  1,000   1 I 300 PE

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:    Skala 1:200

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,20

6    Liniowe      90,0      36,000     0,000     0,00    3,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,20

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:     Skala 1:200

TNĄCE:       Skala 1:200

NORMALNE:    Skala 1:200

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000      -10,332       -3,717

1,00     1,000        -10,332      -10,332       -3,252

2      0,00     0,000        -10,332      -18,977       -3,252

1,00     1,000        -29,309      -18,977       -2,787

3      0,00     0,000        -29,309      -23,645       -2,787

1,00     1,000        -52,953      -23,645       -2,323

4      0,00     0,000        -52,953      -18,484       -2,323

1,00     1,000        -71,437      -18,484       -1,858

5      0,00     0,000        -71,437        6,637       -1,858

1,00     1,000        -64,800        6,637       -1,394

6      0,00     0,000        -64,800       64,800       -1,394

1,00     2,988         -0,000*       0,001       -0,005

1,00     3,000         -0,000       -0,000        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:     Skala 1:200

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1          10,332         3,717        10,980

3         -58,163        -0,000        58,163

4           8,645         0,000         8,645

5          -5,161         0,000         5,161

6         -25,122        -0,000        25,122

7           4,668         0,000         4,668

------------------------------------------------------------------

Projektant :

mgr inż. Piotr Jachnik