# Radiotelefon noszony sytemu Tetra Motorola MTP3550 – 25 szt.(zamówienie podstawowe)

## wymagania ogólne

  - W zakresie obecnie posiadanego sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w zakresie szczegółowych rozwiązań na poziomie wymaganym do projektowania systemów i urządzeń, dotyczących zastosowanych technologii, protokołów komunikacyjnych itp. Zamawiający dysponuje informacjami dostępnymi dla użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi do posiadanego sprzętu.

  - Przez określenie „możliwość” korzystania z danej funkcjonalności należy rozumieć, że dana funkcjonalność jest zaimplementowana, a o jej wykorzystaniu decyduje Zamawiający.

## zasilanie:

  - akumulatory autoryzowane przez producenta radiotelefonu, o parametrach zapewniających pracę radiotelefonu przez co najmniej 12 godzin, przy proporcjach nadawania/odbioru/stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5%/90%,

  - ładowarka jednostanowiskowa, zasilana z sieci 230V ±10% 50 Hz ma zapewnić:

    - ładowanie samego akumulatora oraz akumulatora podpiętego do radiotelefonu,

    - sygnalizację cyklu pracy – przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania,

    - obsługę technologii zastosowanych w bateriach dostarczonych radiotelefonów noszonych.

## ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe:

  - praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmównych TMO,

  - możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów po minimum 16 grup każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów,

  - maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanym w łódzkim policyjnym systemie TETRA (eXTRAS v. 5.1.130 TEA1) – SCK TEA1, z możliwością programowej zmiany algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK,

  - możliwość pracy radiotelefonu zarówno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISSI z zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujących SCK/DCK TEA1 oraz w zakresie jawnym, przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujących

  - ładowanie kluczy maskujących do radiotelefonu urządzenia KVL 3000 (ver. 4.01.24) lub przez sprzęt/oprogramowanie, dostarczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia. Koszt sprzętu/oprogramowania KVL3000, dostarczonego przez Wykonawcę, nie stanowi oddzielnej pozycji zamówienia i musi być wliczony w wartość Zamówienia

  - klucze maskujące nie mogą być przechowane w radiotelefonie w sposób jawny, ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami muszą być niemożliwe,

  - realizacja wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych,

  - transmisja danych pakietowych,

  - wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości SDS,

  - wysyłanie i odbieranie wiadomości statusowych,

  - możliwość programowego i ręcznego tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania po przynajmniej 16 dowolnie wybranych grup ze wszystkich dostępnych folderów, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.

  - programowe i ręczne ustawianie grup rozmównych do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu),

  - programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie umożliwiający szybki i łatwy dostęp do uprzednio zdefiniowanych funkcji, np. skanowanie

  - praca w trybie bezpośrednim DMO,

  - praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów DMO,

  - programowanie wyświetlanej nazwy grupy TMO oraz kanału DMO (min. 12 znaków alfanumerycznych),

  - programowe ograniczanie czasu nadawania,

  - wyświetlacz kolorowy z matrycą punktową i podświetlaniem, minimum 3 wiersze, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziom odbieranego sygnału,

  - wybór grup rozmównych przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

  - regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

  - interfejs telefoniczny umożliwiający pracę w trybie pełny dupleks,

  - złącze akcesoryjne: umożliwiające podłączenie dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania, adaptora do zestawu podkaskowego, itp.,

  - interfejs użytkownika w języku polskim,

  - programowe definiowanie ustawień fonii dopasowanej do środowiska odsłuchowego w ramach przynajmniej 3 różnych profili,

  - programowe i ręczne definiowanie listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 256 pozycji,

  - wersja firmware (oprogramowanie wewnętrzne radiotelefonu) – najnowsza dostępna, współpracująca ze stosowanym w Łodzi systemem eXTRAS v. 5.1.130 TEA1 w zakresie standardu ETSI-EN300 392-1/2/3. Jednocześnie oferowany radiotelefon musi być w całości zgodny ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3

  - możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO lub kanałów DMO, którego zawartość może być dynamicznie zmieniana przez użytkownika końcowego w zakresie grup/kanałów dostępnych w puli radiotelefonu

  - możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów DMO na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji każdy

  - dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp

  - możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI

  - wbudowany i uaktywniony moduł GPS.

  - programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika

  - programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS, Packet Data lub innych technologii

  - programowo definiowane opcje zdarzeń wysyłania danych lokalizacyjnych, takie jak: wysyłanie okresowe, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy włączaniu radiotelefonu, przy wyłączaniu radiotelefonu, przy inicjacji wywołania alarmowego „emergency”, przy wejściu w tryb TMO, przy wejściu w tryb DMO, przy krytycznym stanie akumulatora, przy utracie widoczności satelitów GPS itp

  - natychmiastowe logowanie się do właściwej strefy radiowej i grupy systemu, bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika, niezwłocznie po spełnieniu warunków zasięgowo-autoryzacyjnych, także w sytuacji wcześniejszej odmowy logowania, niezależnie od przyczyny tej odmowy

## parametry techniczne:

  - zakres częstotliwości pracy od 380 do 400MHz,

  - zakres częstotliwości pracy w trybie DMO 380(400MHz,

## środowisko i klimatyczne warunki pracy:

  - zakres temperatury pracy od -25°C do + 55°C,

  - klasa ochrony nie gorzej niż IP57 lub IP65,

## wyposażenie radiotelefonu

  - zestaw N/O,

  - dwa akumulatory tego samego typu zgodnie z pkt. 2.1

  - antena elastyczna, dwupasmowa UHF/GPS, nie zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość łatwej wymiany)

  - wymienny klips do pasa (szerokość pasa 50 mm),

  - jednostanowiskowa ładowarka zgodnie z pkt. 2.2,

  - komplet dokumentacji dla użytkownika radiotelefonu,

  - deklaracja zgodności CE,

  - karta gwarancyjna,

## wyposażenie dodatkowe (do kompletu 25 radiotelefonów)

  - zestaw do programowania i strojenia:

    - Wykonawca dostarczy program komputerowy umożliwiający przygotowanie i zapisanie w postaci elektronicznej plików konfiguracyjnych, dla urządzeń oferowanych w zamówieniu, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym Zamawiającego. Licencja musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plików nie jest przedmiotem zamówienia

    - Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów. Poprzez zestaw do programowania Zamawiający rozumie niezbędne przewody (lub urządzenia), służące do połączenia programowanego (podlegającego strojeniu) radiotelefonu ze stanowiskiem komputerowym Zamawiającego oraz wersję programu komputerowego (licencję) umożliwiającego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowiska do programowania radiotelefonów nie są przedmiotem zamówienia

    - Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego oprogramowania łączącego w sobie funkcjonalności opisane w pkt. 7.1.1 i 7.1.2 z ilością licencji wynikającą z punktu 7.1.2

    - Wykonawca określi minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych, opisanych w pkt 7.1.1 i 7.1.2

    - do oprogramowania i sprzętu, dostarczonego przez Wykonawcę, muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD lub DVD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje,

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do bezpłatnego uaktualniania, w miarę wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu,

    - Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, opisującą sposób programowania funkcji i parametrów oferowanych radiotelefonów oraz dokumentację do strojenia i obsługi technicznej, zawierającą kompletną dokumentację techniczną poszczególnych elementów składowych – 1 egzemplarz

  - cena zestawów, opisanych w pkt 7.1, 7.1.1 i 7.1.2, musi zostać wliczona w cenę oferowanych radiotelefonów.

## warsztaty

  - Wykonawca przeprowadzi warsztaty dla 5 osób delegowanych przez Zamawiającego w zakresie tematycznym obejmującym:

    - podstawową wiedzy o budowie radiotelefonów,

    - parametry techniczno-funkcjonalne,

    - programowanie (strojenie),

    - obsługę techniczną i serwisowanie,

  - Warsztaty w ww. zakresie będą trwały minimalnie 8 (osiem) godzin zegarowych, przy czym zajęcia będą prowadzone w dzień roboczy w godzinach 8.00 – 16.00. Zamawiający wymaga aby warsztaty odbyły się na minimum 3 dni robocze przed terminem dostawy sprzętu,

  - Warsztaty odbędą się przy użyciu co najmniej 1 stanowiska do programowania/strojenia oraz ładowania kluczy maskujących Wykonawcy, stanowisk Zamawiającego oraz co najmniej dwóch radiotelefonów typu oferowanego Zamawiającemu,

  - Zakres tematyki i formy warsztatów musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca na minimum 5 (pięć) dni przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, realizowanych w ramach warsztatów, prześle Zamawiającemu harmonogram (zawierający zakres, termin i miejsce warsztatów),

  - Zajęcia prowadzone będą w języku polskim,

  - Każda osoba biorąca udział w warsztatach otrzyma komplet dokumentacji szkoleniowej w języku polskim oraz zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa,

  - Wykonawca zapewni prowadzenie zajęć przez kadrę wykwalifikowaną w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia.

  - Istnieje możliwość nieodpłatnego przeprowadzenia zajęć warsztatowych w pomieszczeniach Zamawiającego,

  - Całkowite koszty warsztatów, włączając koszty dokumentacji oraz koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu – w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę miejsca warsztatów poza siedzibą Zamawiającego - pokryje Wykonawca.