| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Wartość netto | VAT stawka* | Vat kwota* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8=7+5 |
|  | Ambulans ratunkowy typu C z wyposażeniem wymienionym w Tabeli nr 1 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem oraz spełniający wszystkie wymogi w niej opisane oraz zgodny z normą PN-EN 1789+A2:2015 pojazdy medyczne i ich wyposażenie- ambulanse drogowe | komplet | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty netto/VAT/brutto |  | X |  |  |

*Uwaga: w przypadku, gdy przedmiot zamówienia objęty jest więcej niż jedną stawką podatku Vat Wykonawca powinien w powyższej tabeli uwzględnić odpowiednie stawki podatku Vat i odpowiadające im kwoty podatku Vat

Tabela nr 1  Zestawienie wymaganych parametrów technicznych ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego)czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

| Lp. | Nazwa | Marka i model zaoferowanego wyposażenia: |
| --- | --- | --- |
|  | Mocowanie do defibrylatora |  |
|  | Nosze |  |
|  | Krzesełko transportowe |  |
|  | Reduktor z szybkozłączką AGA i przepływomierzem |  |
|  | Komplet 14 szyn Kramera w obszyciu i torbie |  |
|  | Deska ortopedyczna dla dorosłych komplet |  |
|  | Deska ortopedyczna dziecięca |  |
|  | Nosze podbierakowe |  |
|  | Materac podciśnieniowy |  |
|  | Ssak elektryczny |  |
|  | Plecak medyczny |  |

Ambulans ratunkowy typu C przystosowany do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzy osobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego ratownictwa medycznego (może być wykorzystywany jako ambulans typu P zgodnie z wytycznymi NFZ):

|  | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
| I. | POJAZD BAZOWY |
| 1. | Nadwozie |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |
|  | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5600 mm |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) |
|  | Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |
|  | Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami |
|  | Fotele w kabinie kierowcy z fabrycznym systemem podgrzewania |
| 2. | Silnik i układ jezdny |
|  | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 |
|  | Spełniający wymagania normy Euro VId |
|  | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l |
|  | Moc silnika min. 120 kW, moment obrotowy min. 380 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM ) |
|  | Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny |
|  | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) |
|  | Alternator min. 185 A |
|  | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |
|  | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) |
|  | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |
|  | System Start/Stop z możliwością wyłączenia |
|  | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu łączonym) |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania |
|  | Wspomaganie układu hamulcowego |
|  | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę) |
|  | System rozdziału siły hamowania |
|  | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |
|  | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |
|  | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie |
| 3. | Wyposażenie pojazdu bazowego |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |
|  | Autoalarm i immobilizer |
|  | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |
|  | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy |
|  | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |
|  | Światła przeciwmgielne przednie |
|  | Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (typu Climatronic), z wyświetlaniem zadanej temperatury |
|  | Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |
|  | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją odległości na desce rozdzielczej |
|  | System monitorowania martwego pola |
|  | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy |
|  | Regulowana kolumna kierownicy |
|  | Czujnik światła |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |
|  | Drzwi przednie z min. trzema schowkami |
| II. | MODYFIKACJA NA AMBULANS |
| 1. | Przedział medyczny |
|  | Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) |
|  | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |
|  | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek |
|  | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |
|  | Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu)umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami) |
|  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |
|  | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara i kalendarza - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |
|  | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |
|  | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |
| 2. | Podstawa pod nosze |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |
| 3. | Instalacja elektryczna |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |
|  | Gniazda zasilające 12V (min. 0) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) |
|  | Gniazda zasilające 230V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 230V) |
|  | Przetwornica 12/230V o mocy min. 1000W umozliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej |
| 4. | Ogrzewanie i wentylacja |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |
|  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |
|  | Sygnalizacja uprzywilejowana |
|  | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typy LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LEDowy z napisem „AMBULANS”. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz wyświetlaczem LEDowym) jest wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę |
|  | W tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem oraz dodatkowe kierunkowskazy. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) jest wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę |
|  | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |
|  | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. |
|  | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |
|  | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |
| 6. | Oświetlenie |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |
|  | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |
|  | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |
|  | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |
|  | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |
|  | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |
| 7. | Oklejenie i oznakowanie |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |
|  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |
|  | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |
|  | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |
| 8. | Instalacja tlenowa |
|  | Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym - bez butli |
|  | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |
|  | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |
|  | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej |
| 9. | Łączność radiowa / SWD |
|  | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |
|  | Kabina kierowcy wyposażona radiotelefon przewoźny, zgodny z urządzeniami używanymi przez Zamawiającego |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przenośny wraz z podstawą umożliwiającą ładowanie. Urządzenie zgodne z używanym przez Zamawiającego |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS |
|  | Kabina kierowcy wyposażona adapter do stacji dokującej tabletu, przedział medyczny wyposażony w półkę pod drukarkę, wraz z dodatkowym gniazdem 12V obok półki |
| 10. | Sprzęt medyczny - mocowania |
|  | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |
|  | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożlwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu |
| 11. | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |
|  | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |
|  | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |
|  | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |
|  | Lampka typu kokpit Koła zimowe (felga, opona, czujnik ciśnienia) – 4 szt. Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy Dywaniki podłogowe, pojemniki materiały ostre Pojazd przeznaczony dla służb państwowych tj. wyposażony w system umożliwiający dalszą eksploatację pojazdu nawet do 50 km (bez spadku mocy czy ograniczenia prędkości) w przypadku spadku poziomu płynu AdBlue poniżej minimalnego poziomu. |
| 12. | WYMAGANIA OGOLNE |
|  | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |
|  | Gwarancja na samochód bazowy – 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą –24 miesięcy Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – min. 24 miesiące |
|  | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach |
|  | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne ambulansu i sprzętu medycznego płaci Zamawiający. Uwaga! Nie należy wliczać pakietów serwisowych w ofertę |
| 13. | SPRZĘT MEDYCZNY |
| a) | Nosze główne z transporterem 1. Nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. 2. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. 3. Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni. 4. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca przygięcie głowy do klatki piersiowej , odgięcie głowy do tyłu, ułożenie na wznak. 5. Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. 6. Nosze i transporter muszą posiadać trwale oznakowane (najlepiej graficznie) elementy związane z ich obsługą. 7. Ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. 8. Z możliwością montażu składanego statywu do kroplówki z mocowaniem min. dwóch toreb/butelek z płynami infuzyjnymi. 9. Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. 10. Nosze i transporter muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego niekorodującego materiału (podać rodzaj materiału z którego wykonane są nosze). 11. Wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; materac wyposażony w odpinany podgłówek. 12. Wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy. 13. Obciążenie dopuszczalne noszy min 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg). 14. Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 lub normy równoważnej (podać wagę noszy w kg). 15. Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN EN 1789+A2, PN EN 1865-1+A1 lub równoważnej. 16. Transporter z systemem niezależnie składanego podwozia przedniego i tylnego umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu. 17. Transporter z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. 18. Regulacja wysokości transportera w minimum sześciu poziomach. 19. Transporter z blokadą zabezpieczającą przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w sytuacji przypadkowego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie. Wyposażony w system autoamtaycznego tzn. bez obsługowego składania podwozia przedniego 20. Możliwość ustawienia w transporterze pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) na min. 3 poziomach pochylenia. 21. Wszystkie kółka jezdne transportera o średnicy powyżej 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach, podać średnicę kółek w mm. 22. Min dwa kółka wyposażone w hamulce 23. System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 lub normy równoważnej. 24. Transporter wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed jego wyjazdem z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia. 25. Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg , ma zawierać co najmniej wagę noszy + obciążenie dopuszczalne noszy ). 26. Waga zestawu transportowego max 51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 lub normy równoważnej (podać wagę transportera w kg). 27. Deklaracje zgodności producenta z aktualną normą lub certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865-1 (lub normami równoważnymi) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter). 28. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. 29. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. 30. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 31. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). |
| b) | Krzesełko kardiologiczne składane 1. Podać markę, model (dołączyć folder wraz z opisem) 2. wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących 3. Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia 4. Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 75 mm 5. Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach 6. Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia 7. Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu 8. Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowalne 9. Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie 10. waga max 10 kg 11. dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg 12. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |
| c) | Deska ortopedyczna dla dorosłych 1. Podać markę, model ( dołączyć folder wraz z opisem) 2. wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach 3. gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, podłużny otwór pozwalający na unieruchamianie każdej nogi oddzielni 4. z możliwością prześwietlania promieniami X, 5. uchwyty do przenoszenia – rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, 6. pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, 7. system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę 8. dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, 10. długość min 180 cm 11. szerokość min 40 cm 12. ciężar deski max 7 kg |
| d) | Komplet szyn Kramera 1. Podać markę, model (dołączyć folder wraz z opisem) 2. 14 szyn Kramera w 9 różnych rozmiarach 3. komplet pokrowców na szyny 4. torba transportowa na zestaw z materiału Cordura® lub równoważnego 5. wewnętrzne przegrody w torbie segregujące szyny 6. możliwość sterylizacji w płynach i autoklawie |
| e) | Unieruchomienie pediatryczne 1. Podać markę, model (dołączyć folder wraz z opisem) 2. do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-10 lat 3. min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 pętle do mocowania do noszy 4. wbudowane unieruchomienie głowy 5. system różnokolorowych pasów zabezpieczających 6. prześwietlne dla promieni X 7. wymiary minimalne (dł. X szer.) 120x20 8. waga do 3 kg 9. udźwig min. 40 kg 10. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |
| f) | Nosze podbierakowe 1. Podać markę, model (dołączyć folder wraz z opisem) 2. łopaty wykonane z aluminium zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych 3. system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający) 4. wielostopniowa regulacja długości 5. możliwość złożenia do transportu w połowie długości 6. posiadające min. 8 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat 7. umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy. 8. posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. 9. obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg 10. waga noszy do max 10 kg 11. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |
| g) | Materac próżniowy 1. pokrycie materaca z PCV, środek wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia 2. min. 8 rączek do przenoszenia 3. min. 4 pasy z systemem szybkozłączy 4. dodatkowa dopinana podłoga do materaca 5. przenikliwy dla promieni X 6. możliwość użycia w pozycji zarówno siedzącej, jak i leżącej 7. w zestawie z pompką torbą transportową i zestawem naprawczym 8. waga max 10 kg 9. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |
| h) | Ssak akumulatorowo-sieciowy (podać markę model oraz dołączyć folder wraz z opisem) - wyposażony w uchwyt ścienny do montażu w ambulansie zgodny z normą PN EN 1789, z funkcją ładowania ssaka - zasilanie z instalacji 12V ambulansu - zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 40 minut pracy ciągłej z max. obciążeniem - wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora - wyposażony w płynną regulację siły ssania w zakresie od 0 do 80 kPa (0-800mBar) - o przepływie do min. 20l/min - wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1l z możliwością stosowania wkładów jednorazowych - wyposażony w torbę ochronną z kieszeniami na akcesoria - ssak wyposażony w uchwyt do przenoszenia zintegrowany z urządzeniem - waga ssaka kompletnego max. 3,9 kg - temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą - gwarancja min. 24 miesiące |
| i) | Reduktor tlenowy z przepływomierzem o przepływie regulowanym w zakresie 0-25l/min. łączenia na szybkozłącza AGA |
| j) | Plecak ratowniczy (podać markę model oraz dołączyć folder wraz z opisem) - kolor czerwony z pasami odblaskowymi - wymiary max. wysokość do 62 cm, szerokość do 52 cm, głębokość do 30 cm - posiadający konstrukcję wielokomorową, w tym komorę intubacyjną - posiadający dodatkowe organizery na sprzęt medyczny mocowane na rzep - konstrukcja umożliwiająca pranie ręczne lub automatyczne - posiadający w zestawie ampularium duże na min. 80 ampułek o wymiarach max. 27x12x22 cm - posiadający w zestawie ampularium małe na min. 9 ampułek o wymiarach max. 12x16x3 cm |

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| I. NADWOZIE |
| 1. | Typu „furgon podwyższony ”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy ,fotele regulowane z podłokietnikami |
| 3. | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º , o wysokości minimum 1,75 m |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym |
| 5. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |
| 6. | Kolor nadwozia żółty |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |
| 8. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |
| 9. | Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy, L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego |
| II.SILNIK |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |
| 2. | Moc silnika minimum 170 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm |
| 3. | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin, |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania |
| IV.ZAWIESZENIE |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |
| 1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |
| 2. | System wspomagania nagłego hamowania. |
| 3. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |
| 4. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1. | Ze wspomaganiem. |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra – dół, przód - tył |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 200 A |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera. |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |
| 5. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |
| 6. | Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane elektrycznie i podgrzewane elektrycznie |
| 7. | Lusterko wewnętrzne. |
| 8. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |
| 9. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |
| 10. | Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego. |
| 11. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża |
| 12. | Zestaw naprawczy |
| 13. | Ogrzewanie pomocnicze elektryczne, zależne od silnika, współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury w kabinie kierowcy |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy –2022 |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy |
| 3. | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |
| 4. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie) instrukcję obsługi pojazdu |
| I. NADWOZIE |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800 |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |
|  | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |
|  | Miejsce wraz z mocowaniem 2 kasków ochronnych |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego ;ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), |
|  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. ( Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans. |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej kabel zasilający o długości min. 10m, automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |
| 2. | 1.Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym |
| 3. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . |
| 4. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO –DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |
|  | Na przednich błotnikach, tylnych błotnikach, lusterkach zewnętrznych, lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |
|  | W tylnej części dachu lampa świetlna typu LED, tzw. „kogut” |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu oraz klakson pojazdu |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S”lub „P”( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu |
|  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu Ładowarka do radiotelefonu DP4601 lub równoważna. |
|  | Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM |
|  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia |
|  | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy oraz doprowadzeniem przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką.(bez tabletu i bez drukarki,). Uchwyt do drukarki, stacja dokująca po stronie Wykonawcy. |
|  | Radiotelefon przewoźny typu DM4601 lub równoważny zamontowany w ambulansie w kabinie kierowcy. |
|  | Radiotelefon przenośny typu DP4601 lub równoważny – dwie sztuki |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |
|  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) . |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel, obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Fotel z systemem przesuwu. |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 180 cm, szerokość min. 40 cm . |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |
|  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 3 lub 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |
|  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z butli 10l.(dwie butle tlenowa 10 l + dwa reduktory) - minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej i min. 1 w suficie) - dodatkowy uchwyt na dwie male butle przenośne. |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki , podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności) |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |
|  | Fotele w przedziale medycznym wyposażone w czujniki zapięcia pasów informujące kierowcę wizualnie i/lub dźwiękowo o tym że na fotelu w przedziale medycznym siedzi osoba i ma niezapięty pas bezpieczeństwa. |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |
|  | . |
| praca |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |
|  | Lampka typu kokpit |
|  | Koła zimowe (felga, opona, czujnik ciśnienia) – 4 szt. |
|  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy |
|  | Dywaniki podłogowe, pojemniki materiały ostre |
|  | Pojazd przeznaczony dla służb państwowych tj. wyposażony w system umożliwiający dalszą eksploatację pojazdu nawet do 50 km (bez spadku mocy czy ograniczenia prędkości) w przypadku spadku poziomu płynu AdBlue poniżej minimalnego poziomu. |
| VIII. WYMAGANIA OGOLNE |
| 1. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |
| 2. | Gwarancja na samochód bazowy – 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą –24 miesięcy Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – min. 24 miesiące |
| 3. | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach |
| 4. | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne ambulansu i sprzętu medycznego płaci Zamawiający. Uwaga! Nie należy wliczać pakietów serwisowych w ofertę |
| IX. SPRZĘT MEDYCZNY |
|  | Nosze główne: Podać markę, model: Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiające ustawienie wszystkich dostępnych funkcji potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 90 stopni rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej dzieci o wadze do co najmniej 40 kg nosze i transporter muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą wyposażone w składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i z tyłu noszy z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy, nosze i transporter muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi nosze muszą być wyposażone w materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, materac musi być wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej nosze wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogiem aktualnej normy PN EN 1865-1 nosze główne mają spełniać wszystkie wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1 |
|  | Transporter noszy: Podać markę, model: z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami regulacja wysokości transportera w min sześciu poziomach, możliwość ustawienia pozycji drenażowych /Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia/, wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm i skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost , kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach , co najmniej dwa kółka jezdne wyposażone w hamulce obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg, Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualną normą PN EN 1865 |
|  | Krzesełko kardiologiczne składane Podać markę i model: Krzesło kardiologiczne składane dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych Wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących wyposażone w min 4 kółka jezdne z czego tylne o średnicy min 15 cm oraz posiadające hamulce, przednie obrotowe o średnicy min 10cm, wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości. Wyposażone w system trakcyjny gąsiennicowy z wbudowanym hamulcem obciążeniowym działającym na zasadzie im cięższy pacjent tym krzesło jedzie wolniej, umożliwiające zjazd po schodach, szeroki rozstaw gąsienic min. 30 cm zwiększający stabilność w trakcie manewrowania, wyposażone w składane tylne rączki transportowe, wyposażone w ruchomą tylną ramę z regulacją jej wysokości na co najmniej 5 – ciu poziomach Ze składanym podnóżkiem Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału , odpornego na bakterie, grzyby, zmywalne, dające się szybko demontować , wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie Waga max 15 kg Dopuszczalne obciążenie co najmniej 200 kg |