Konieczność zakupu ładowarek 9 szt. naściennych (z możliwością dokonania zmiany na słupkowy) do pojazdów elektrycznych marki NISSAN LEAF rok prod. 2023 - o mocy maks.22 kW

- dziewięć kompletnych urządzeń min. jednostanowiskowe o kompaktowych rozmaiarach pozwalajace na pełne doładowanie  pojazdu, wyposażone we wskaźnik LED informujący o statucie ładowarki (kontrolka, wyświetlacz).

- Konstrukcja urządzenia umożliwiająca prosty montaż naścienny 
(z mozliwością dokonania zmiany na słupkowy).

- Urządzenie umożliwiające ładowanie pojazdów w trybie Mode -3

- Napięcie znamionowe 400V 50Hz (3 fazy z których jednocześnie będzie pobierane napięcie a nie tylko z jednej fazy).

- Regulowana moc ładowania maksimum 22 kW.

- Natężenie 32A.

- Ładowarka wyposażona gniazdo typu 2.

- Klasa ochrony urządzenia – minimum IP 54.

- Fabrycznie zamontowany na stałe do stacji kabel do ładowania pojazdów o dł. min. 5 m (przypadku stacji (bez kabla) z gniazdem, dodatkowo osobny kabel do ładowania pojazdów o dł. min. 5 m - kabel oddzielnie załączany gniazdami – umożliwiający ładowanie pojazdów w razie konieczności także na innych komercyjnych stacjach ładowania)

- Dostęp do ładowarki dla pojazdu poprzez odczyt z karty RFID (dwie karty na jedno urządzenie – do 1 pojazdu)

- Licznik energii.

- Ładowanie samochodu marki NISSAN LIFE poniżej 8 godzin.

- Montaż, podłączenie i sprawdzenie sprawności ładowarki.

- Instrukcja obsługi.

- Do instrukcji obsługi dołączone warunki, okres gwarancji i wykaz z danymi kontaktowymi dostępnych serwisów.

- Cała dokumentacja w języku polskim

Gwarancja na każdą ładowarkę min. 24 miesiące.

Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Faktury wystawione na każdą ładowarkę osobno.

Na fakturach zapis: zakup współfinansowany przez Wojewódzki 
           Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szkolenie użytkowników z obsługi ładowarek naściennych nie później niż 
           do 15.12.2023r.

Termin realizacji zamówienia  do 24.06.2023 r.

PO WYŁONIENIU WYKONAWCY ZOSTANIE PRZEKAZANE DO

AKCEPTACJI ZLECENIA NA WYKONANIE USŁUGI MONTAŻU

ŁADOWAŁEK WRAZ Z ICH DOSTAWĄ.

Montaż urządzeń jednostanowiskowych odbędzie w obiektach przy:

- ładowarka naścienna 9 szt. –  4 szt. KMP Wrocław (w tym: 1 szt. Dziedziniec KWP Wrocław, 1 szt. KP Psie Pole, 1 szt. Grabiszynek, 
1 szt. KP Ołbin), 1 szt. KMP Jelenia Góra - KP Karpacz, 1 szt. KMP Legnica, 1 szt. Oława, 1 szt. KPP Bolesławiec i 1 szt. KPP Kłodzko.